# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        玻璃及金属制品加工项目

建设单位（盖章）：陕西中达鼎成实业集团有限公司

编制日期：            2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玻璃及金属制品加工项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 王旭浩 | 联系方式 | 13892858645 |
| 建设地点 | 陕西省（自治区）西咸新区 泾河新城（区）永乐镇乡（街道）咸阳钜和木业有限公司院内 |
| 地理坐标 | （E:108度56分53.473秒，N:34度32分31.751秒） |
| 国民经济 行业类别 | 特种玻璃制造C3042 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业57玻璃制品制造305玻璃制品制造 特种玻璃制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 1700 | 环保投资（万元） | 9.6 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 3880 |
| 专项评价设置情况 | 表1 专项评价设置对照一览表 专项评价的类别 专项评价的类别涉及项目类别 本项目 是否设置专项 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 项目500m范围有3个村庄，外排废气为颗粒物和非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目无生产废水，生活污水经现有化粪池后排入市政污水管网进入泾河第三污水处理厂处理。 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目不涉及易燃易爆物质 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目不涉及河道取水 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不涉及 否 综合对比，本项目不设置专题评价 |
| 规划情况 | 规划文件：《西咸新区-泾河新城控制性详细规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函[2021]41号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表2 本项目与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 分析判定内容 本项目情况 符合性 《西咸新区-泾河新城控制性详细规划》 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 项目属于制造业，基本符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书及审查意见 规划主管部门应严格管理，要求入住企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。 项目雨污分流，运营期生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。 运营期固体废物主要为废玻璃、废金属边角料和生活垃圾，其中边角料、废玻璃集中收集外售；废机油委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运 符合 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准或相应的行业标准要求。严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限值大气污染物排放量大的项目入区。 项目运营期产生的废气主要是夹胶产生的少量有机废气，经二级活性炭吸附装置处理后达标排放，对环境影响小，不属于大气污染物排放量大的项目。 符合 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。 项目办公采用空调采暖，项目主要能源为电能，为清洁能源。 符合 对饮食业、单位食堂等确保使用清洁能源和安装符合要求的油烟净化设施。 本项目食堂使用清洁能源天然气，油烟经油烟净化器处理后通过烟道排放 符合 加强监督管理，确保入住企业的污水预处理设施政策运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准。 本项目雨污分流，项目生活污水经化粪池后排入市政污水管网，进入泾河第三污水处理厂处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于非金属矿物制品业，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，项目不属于鼓励类和限制类，可视为允许类，符合国家产业政策。根据中华人民共和国发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2019年版），本项目不属于负面清单中规定的行业。 2、项目选址符合性分析 项目租赁已建的空置厂房， 位于西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园咸阳钜和木业有限公司院内，中心地理坐标经度108.948187°，北纬:34.542153°。根据《陕西省西咸新区-泾河新城分区规划》可知，本项目占地属规划中的工业用地（见附图），用地性质符合规划要求。且根据现场踏勘可知，本项目四邻不涉及学校、医院、 环境敏感点等保护目标。因此，本项目选址基本合理。 3 、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见下表3。 表3 项目与“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用 要求 本项目环评情况 结论 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于泾河新城现有规划工业企业范围内，不涉及生态保护红线 符合 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，用地属于工业用地。项目使用清洁能源-电能。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止开发区域和限制开发区域。 符合 表4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析 编号 政策要求 项目情况 符合性 1 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广使用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目夹胶废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 表5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 政策要求 项目情况 符合性 1 VOCs物料储存无组织排放控制要求：盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密用。 本项目EVA胶片位于单独原料库内储存。 符合 2 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目夹胶废气经二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目租赁已建的空置厂房，主要产品为玻璃制品及金属制品，主要原材料为成品玻璃及不锈钢板。项目占地面积约3880m2，总建筑面积约3880m2，设置玻璃夹丝生产线及金属制品生产线，年产玻璃制品20万平方米，金属制品件100万平方米，项目组成见下表。 表6 建设项目工程内容表 项目组成 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 封闭式，钢结构，建筑面积3880m2，车间内设置玻璃夹丝生产线及金属制品生产线。 依托现有空置厂房 辅助工程 办公及辅助 用房 位于生产车间的北侧，用于办公、就餐和临时休息等。建筑面积200m2，其中办公区北侧为食堂，建筑面积40m2。 依托现有空置厂房 仓库 位于车间北侧及南侧两端区域，用于存放原辅材料、成品等 依托现有空置厂房 运输 原辅料和产品均为汽车运输 / 公用工程 供水 由厂区现有给水管网供给 依托现有供水设施 排水 采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生活污水排入化粪池后排入市政污水管网。 依托现有排水设施 供电 厂区设置变压器一座，由区域电网统一供给 依托现有供电设施 采暖及制冷 主要采用电能源供给，办公区为分体式空调，生产区为电源设备 新建 环保工程 废气 夹胶废气 经管道收集后通过二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 新建 废水 生活污水 经化粪池后排入市政污水管网 依托现有 噪声 基础减振、厂房隔声等 新建 固废 一般固废 生产过程中产生的废玻璃集中收集外售。 新建 废金属边角料统一收集后，厂区暂存后交由资源回收单位回收处置 新建 危险废物 废机油、废含油抹布手套、废活性炭统一收集后由有资质的单位处理 新建 生活垃圾 生活垃圾集中收集后委托环卫部门定期清运 新建 1、主要原辅材料消耗情况 本项目原辅材料及能源消耗见表7。 表7 原料及能源消耗表 序号 名称 年耗量 最大仓储量 来源 备注 1 玻璃 40万m2 5000m2 外运 根据订单批量运输 2 不锈钢拉丝板 37万㎡ 5000m2 外购 尺寸：1220×3050 3 不锈钢黑砂板 19万㎡ 5000m2 外购 尺寸：1220×3050 4 不锈钢乱纹板 26万㎡ 10000m2 外购 尺寸：1220×3050 5 不锈钢钛金板 3.1万㎡ 2000m2 外购 尺寸：1220×3050 6 不锈钢镜面板 15万㎡ 5000m2 外购 尺寸：1220×3050 7 胶片 20万m2 5000m2 外购 厚度为0.76mm；每卷300m 8 焊丝 0.1t 0.05t 外购 实芯焊丝 9 焊条 5t 1t 外购 100包（50kg/箱） 10 自来水 111.6m3 井水 / 11 电 10万度 市政供给 / 胶片：EVA胶片由高分子树脂(乙烯-醋酸乙烯共聚物)为主要原料，添加特种助剂，经特种设备加工而制成的一种高粘度薄膜材料片材，它对无机玻璃有很强的粘结力，具有坚韧、透明、耐温、耐寒、粘结强度大、断裂伸长率高、耐湿性好等特性，是当前世界上制造安全夹层玻璃理想而经济的粘合材料，而且可部分取代PVB材料使用于汽车、建筑行业。用其生产出的安全夹胶玻璃能取得安全、保温、抗风、抗撞击、隔音、防紫外线等理想效果。熔点69℃、密度0.945g/cm3，其热分解温度较低，约为230℃，本项目EVA胶片最大挥发性含量为0.06%（10g/50kg），见附件。根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）中室内装饰装修热塑类本体型胶粘剂VOC含量限量（≤50g/kg）的要求。 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表8。 表8 本项目主要生产设备统计表 序号 设备名称 单位 数量 型号 1 不锈钢刨槽机 台 10 4000M 2 不锈钢折弯机 台 10 4000M 3 不锈钢剪板机 台 10 4000M 4 激光切割机 台 2 12000W 5 玻璃夹丝炉 台 5 70W 6 电焊 台 2 - 7 氩弧焊 台 2 - 8 激光焊 台 2 - 3、产品方案 本项目年生产玻璃制品20万m2，不锈钢制品100万m2，具体产品方案见表9。 表9 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量（m2/年） 备注 1 玻璃制品 20万 酒店用夹胶玻璃等 2 不锈钢制品 100万 商场不锈钢面板等 4、公用工程 4.1给水 本项目用水由市政给水管网供水，主要为生活用水。 项目共有工作人员30人，在厂区内就餐，不在厂区住宿，全年工作300天，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T 943-2020），生活用水量按行政办公100L/人·d计，项目员工生活用水量为3m3/d（900m3/a）。 4.2排水 项目排水采用雨污分流的排水系统，本项目废水主要为生活污水。 项目用水量为3m3/d（900m3/a），排污系数取0.8，则员工生活污水排放量为2.4m3/d（720m3/a），生活污水经厂区现有化粪池收集处理后排入市政污水管网。 4.3供电工程 本项目供电由工业园区供应，电力供应充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 4.4供暖、制冷工程 本项目采用分体式空调采暖及制冷。 5、总平面布置 本项目总占地面积3880m2，本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行考虑，布置合理，项目平面布置图详见附图。根据生产的特点进行了分区，使得生产流程合理、运输路线通畅，同时，方便了生产管理。各生产单元布置紧凑，缩短了物料的运输距离，节省了能耗。符合国家现行的防火、防爆、运输、卫生等规范和规定的要求，项目平面布置基本合理。 6、劳动定员及工作制度 本项目职工定员30人，厂区设有食堂。工作制度采用两班制，每班9小时，全年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目运营期工艺流程及主要产污环节见图1、2。 玻璃制品 图1 玻璃制品生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述如下： （1）原料玻璃清洁 首先将外购合格成品玻璃片进行清洁，去除表面尘土。本工序主要采用抹布擦拭一下，确保无可是尘土即可。 （2）夹胶 先在其中一片玻璃上铺上EVA胶片，然后将另一片玻璃合上，进入夹丝炉炉内，启动自动温控系统进行加热（电加热），温度控制最高在130℃，使胶片与玻璃之间的空气释放出来；加热加压结束后把得到的产品进行检验，主要通过目测检验夹层玻璃是否有气泡、划伤、杂物等；检验合格的产品即为成品夹层玻璃。此过程会有少量有机废气产生。 玻璃夹丝炉采用优质涡轮式循环风机，升温速度快，温度均衡，整个热能都在箱体内循环，使每层玻璃上下表面受热均匀，设备内有出风口和吸风口、热能没有死角、产量高、成品率高。设备采用翅片式加热管，散热均匀寿命长。电脑PLC触屏控制系统，自动起停、无需人员看守、出现故障自动提示。夹胶玻璃设备断电后自动保持真空，无需人员看守，来电后可继续操作，不会发生废品夹胶玻璃。 不锈钢制品 图2 不锈钢制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 切割：钢板采用激光切割。根据客户要求切割相应尺寸板材、型材等。 折弯：根据客户要求，压力设备形变材料。 剪板、刨槽：针对小型构件，通过模具，根据尺寸要求进行剪板和开槽。 焊接：焊接各零部件，使用焊机进行焊接。 焊接完后即为成品，外售后现场进行组装。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目类型为新建，项目租赁已建空置厂房，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅发布《环保快报》(2021-4)中“2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表”中泾河新城2020年环境空气质量中的数据，监测的项目有二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5共六项。环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析见表10。 表10 区城空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标分析 可吸入颗物（PM10） 年平均质量浓度 85ug/m3 70ug/m3 121.4 超标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 51ug/m3 35ug/m3 145.7 超标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8ug/m3 60ug/m3 13.3 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 36ug/m3 40ug/m3 90 达标 一氧化碳（CO） 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3（24小时平均） 40 达标 臭氧（O3） 第90百分位浓度 140ug/m3 160ug/m3（日最大8小时平均） 87.5 达标 评价区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O3第90百分位浓度8小时平均浓度和CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状监测数据分析情况 为了了解项目其他污染物环境质量现状，本项目引用《陕西天易上嘉材料科技有限公司金属材料热处理、机械加工环境影响评价报告表》中的非甲烷总烃现状。监测点位于项目西南侧480m，在5km范围内，监测时间为2020年9月27日至2020年10月3日，监测7天，每天4次，监测时间三年内，引用可行。具体检测结果见表11。 表11其他污染物监测结果统计单位：mg/m3 分析项目 监测点 监测日期 监测频次 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃 项目区 9月27日 0.26 0.24 0.19 0.24 9月28日 0.15 0.29 0.21 0.22 9月29日 0.23 0.31 0.31 0.22 9月30日 0.27 0.28 0.27 0.30 10月1日 0.21 0.33 0.38 0.36 10月2日 0.34 0.22 0.35 0.27 10月3日 0.30 0.23 0.20 0.16 由上表可知，区域非甲烷总烃的浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限值要求。 2、地表水环境 现场踏勘，泾河位于项目区南侧7.1km处。该区域地表水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。根据2020年12月份陕西省西咸新区开发建设管理委员会发布的《西咸新区2020年12月水环境质量状况》可知，2020年12月份，泾河水质达到地表水Ⅱ类标准，符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类水体的要求，区域水环境质量状况良好。 3、声环境 厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 4、地下水 本项目租赁现有厂房，厂区地面已硬化，且项目不涉及污染源，因此未开展现状调查。 5、土壤环境 本项目租赁现有厂房，厂区地面已硬化，且项目不涉及污染源，因此未开展土壤现状调查。 6、生态环境 项目位于西咸西区泾河新城永乐镇永乐工业园咸阳钜和木业有限公司院内，利用现有空置厂房，不新增用地，且项目区范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 7、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标；厂界外500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水保护目标；项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。因此确定了本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标，主要为大气环境保护目标，主要环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标 环境要素 坐标（度） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 108°57′9.77″ 34°32′36.58″ 新村 人群健康、环境空气质量 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）》二类环境空气功能区 N 230 108°57′21.40″ 34°32′25.29″ 尚家村 E 260 108°57′15.72″ 34°32′18.70″ 石门村 SE 180 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 废气：营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相应限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。 表13 挥发性有机物排放标准限值 污染源 污染物 标准限值（mg/m3） 标准 打胶废气 非甲烷总烃 120（15m排气筒） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 厂界 非甲烷总烃 10.0 《挥发性有机物排放控制标准》(DB61/T1061-2017) 颗粒物 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 车间外 非甲烷总烃 6.0 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表14 食堂油烟排放标准限值 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 污染因子 最高允许排放浓度 效率 油烟 2.0 65% 废水：营运期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。 表15 污染排放标准一览表 执行标准 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 污染物 pH（无量纲） COD BOD SS 氨氮* 水质标准（mg/L） 6～9 500 300 400 45 * 生活污水中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962—2015中B级标准。 噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表16 噪声排放标准值一览表单位：dB（A） 标准名称 级别 项目 标准值dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类 等效声级Leq 65（昼间） 55（夜间） （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定，危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目生活污水经市政污水管网进入泾河第三污水处理厂处理，玻璃夹胶过程中有少量有机废气外。本项目总量指标涉及VOCS，建议总量控制指标为VOCS：0.05t/a，具体要求根据当地环保部门规定执行。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备安装产生的噪声、固废等。由于施工期短暂，污染物产生量较少，持续时间短暂，且设备安装是在厂房内部进行，因此施工过程产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染产排量分析 本项目营运期采用的是激光切割机产尘量较小，营运期废气主要为夹胶废气、焊接烟气和食堂油烟。 ①夹胶废气 本项目夹胶玻璃生产过程中夹丝炉中会加热将产生一定量的有机废气。由于使用的EVA胶片性质比较稳定，可承受230℃高温，夹丝炉工作最高温度为130℃，因此产生的有机废气量较少，本环评以非甲烷总烃（VOCs）计，根据成分报告项目EVA胶片挥发性物质含量为0.06%，评价考虑最不利影响，假定单体在夹丝炉内全部挥发。本项目EVA胶片用量为143.64t/a，则项目非甲烷总烃产生量约为0.086t/a（0.072kg/h，夹丝按4小时/d计算）。企业在夹丝炉出气口设置管道收集废气经15m排气筒排放。引风机风量为10000m3/h，有组织非甲烷总烃产生量为0.086t/a，产生速率为0.072kg/h，产生浓度为7.2mg/m3，二级活性炭处理效率按37.59%计算（《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中活性炭吸附效率为21%），则有组织非甲烷总烃排放量为0.05t/a，排放速率为0.042kg/h，排放浓度为4.17mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源二级标准要求。 ②焊接烟尘 本项目焊接过程中激光焊不需焊丝、焊条，因此可忽略激光焊产生的烟尘，电焊及氩弧焊需要采用焊丝、焊条，会产生焊接烟尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37、431-434机械行业系数手册“的产排系数，焊条焊接工序产生的颗粒物产生量为20.2kg/t-原料；实芯焊丝焊接工序产生的颗粒物产生量为9.19kg/t-原料。本项目焊条年用量为5t/a，实芯焊丝年用量为0.1t/a，因此，焊条焊接产生的颗粒物量为101kg/a；实芯焊丝焊接产生的颗粒物量为0.919kg/a。因此，焊接工序产生的颗粒物量为101.919kg/a。 因项目不锈钢制品多为箱体加工，工件体积较大，无法固定收集，因此采用移动式焊接烟尘净化器收集处理，收集效率约为80%，处理效率为95%，则处理后焊接烟尘排放量约为0.024t/a，经车间厂房阻隔可进一步降低对周边大气环境的影响，对周围影响较小。 ③食堂油烟 本项目劳动定员30人，在厂区食宿，食堂采用天然气作燃料，大气环境影响主要来源于于食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。食用油用量平均按30g/人·天计，年耗油为270kg。据类比调查，油烟产生量为总耗油量的2.83%，经估算，本项目产生油烟量为0.008t/a。 本项目食堂设置2个基准灶头，单灶风量2000m3/h，按日高峰期2小时计，经计算油烟产生浓度为3.33mg/m3，经油烟净化器处理后（处理效率为65%）排放量为0.003t/a，排放浓度为1.16mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3限值，能够达标排放，油烟废气经油烟机抽送至屋顶排放。 本项目污染物具体产排放情况详见表17。 表17 项目废气产排情况一览表 序号 产污环节 污染物种类 污染物产生量 污染物产生浓度 排放形式 治理设施 污染物排放浓度 污染物排放量 排放口信息 1 夹胶 非甲烷总烃 0.086t/a 7.2mg/m3 有组织 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒排放 4.17mg/m3 0.05t/a 一般排放口，1#排气口，管径0.5m，位置（E，108.948026；N34.541596） 2 食堂 油烟 0.008t/a 3.33 有组织 油烟净化器 1.16 0.003t/a 一般排放口，2#排气口，管径0.2m，位置（E，108.948015；N34.542630） 3 焊接 颗粒物 101.919kg/a / 无组织 移动式焊接烟尘净化器 / 0.024t/a / 措施可行性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中要求“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。”及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求 规定“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。” 本项目最终的非甲烷总烃排放速率为0.042kg/h（<2kg/h时），项目为了进一步减少污染物的排放，减轻对周边环境造成的影响，项目夹胶废气经二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放。经核算非甲烷总烃最终排放浓度为4.17mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准浓度限值要求。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求如下：项目运行时要加强VOCs物料储存无组织排放控制要求：盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密用。本项目所用EVA胶片为卷装，位于独立原料库内储存。 移动式焊接烟尘净化器通过风机引力作用，焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室后经出风口达标排出。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》提供的焊接烟尘处理措施可知，项目采用移动式焊接烟尘净化器措施可以满足企业实际运行要求，满足经济及污染物排放要求，措施可行。 （3）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目废气监测计划见表18。 表18 废气污染源监测内容及计划表 类别 监测项目 监测位置 监测计划 有组织废气 非甲烷总烃 1#排气口 1次/半年 油烟 2#排气口 1次/年 无组织废气 非甲烷总烃 场界外上风向设1个参考点，下风向设3个监测点；厂区内设1个最大浓度点 1次/年 颗粒物 场界外上风向设1个参考点，下风向设3个监测点 2、废水 （1）废水产生环节、产生浓度及产生量 本项目废水主要职工生活污水，生活污水产生量为720m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS和NH3-N等，污染物浓度为COD350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L和氨氮35mg/L。则各污染物排放量为COD：0.252t/a、BOD5：0.144t/a、SS：0.108t/a和NH3-N：0.025t/a。生活污水排入厂区化粪池处理后，排入市政污水管网，进入泾河第三污水处理厂处理达标排放。 本项目废水污染治理设施信息见下表19。 表19 废水污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物 种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口 类型 污染治理设施 编号 污染治理设施 名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD、氨氮、SS 泾河新城第三污水处理厂 连续排放流量不稳定 1# 化粪池 / / ■是 □否 ■企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 本项目依托的现有化粪池处理后排入市政污水管网，基本情况见表20。 表20 本项目废水间接排放口基本情况 排放口编号 排放口名称 地理坐标 排放规律 排放去向 排放口类型 DW001 总排口 E108.95 N34.54 间接排放 泾河新城第三污水处理厂 一般排放口 （2）达标分析 项目生活污水项目为间接排放，本项目排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，经市政管网排至泾河第三污水处理厂进行处理（远期排入泾河新城第二污水处理厂），出水水质达到《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》（DB61/224-2018）A标准浓度限值，最终排入泾河。 （3）依托污水处理厂的可行性分析 本项目位于泾河新城第二污水处理厂收水范围内，由于泾河新城第二污水处理厂未建设完成，目前项目产生的生活污水排入泾河新城第三污水处理厂，待远期泾河新城第二污水处理厂建设完成后，项目生活污水经市政管网最终进入泾河新城第二污水处理厂处理。 泾河新城第三污水处理厂（一期）项目位于泾阳县高庄镇寿平村。泾河新城第三污水处理厂两期设计总规模为40000m3/d，一期已建成投产，技改后采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBR 复合工艺+超效沉淀+滤布滤池”,处理规模为2.0×104m3/d，尾水达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1 中A 标准排入泾河。 本项目生活污水排放量为2.4m3 /d，水量较少，厂区现有化粪池尚余5m3 /d的处理能力，经厂区现有化粪池收集后能够达到《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级限值要求及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，不会增加污水处理厂污水处理负荷；并且本项目位于污水处理厂收水范围，市政污水管网完善。综上所述，本项目产生的生活污水在管网对接、纳污范围、时间对接、设计处理能力及水质上均能与污水厂处理吻合，生活污水经市政污水管网排入泾河新城第三污水处理厂进行处理（远期排入泾河新城第二污水处理厂）处理是可行的。 （4）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017中规定的要求及本项目实际情况，本项目生活污水无需进行定期监测。 3、噪声 （1）源强 项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产过程中各种噪声较大的设备，设备噪声源强在70~85dB(A)之间（距声源1m处）。环评要求项目采用低噪声的设备；对产生机械噪声的设备采取隔声、减振等措施。项目噪声源强及减噪措施见表21。 表21 噪声污染源强及治理措施表 序号 名称 数量 等效声级dB(A) 拟采取措施 采取措施后源强（dB(A)） 1 不锈钢刨槽机 10 85 选用低噪声设备，配备基础减震、通过厂房隔声降噪 65 2 不锈钢折弯机 10 75 55 3 不锈钢剪板机 10 75 55 4 激光切割机 2 85 65 5 玻璃夹丝炉 5 70 50 6 电焊 2 70 50 7 氩弧焊 2 70 50 8 激光焊 2 70 50 建设单位在做到采用低噪声的设备、车间内设置、设备采取隔声、减振措施等措施后，项目昼间产生的噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。且项目周边50m范围内无声环境敏感点，采取以上措施后，项目运营期噪声可以做到达标排放，不会对周围环境产生明显影响。 为进一步减小项目运营期噪声对周围环境的影响，环评建议企业采取以下措施： 1）定期维护检修设备，以避免因设备运转不正常产生的噪声； 2）鉴于工作人员作业区噪声影响较大，建议企业为职工配备耳塞等劳保用品。 （2）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测计划见表22。 表22 噪声监测内容及计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 声环境 厂界四周 Leq（A） 每季度一次，昼夜各1次 4、固废 （1）固废产生情况 本项目营运过程中产生固体废弃物主要为生活垃圾、废玻璃、废金属边角料、废机油、废油抹布、手套及废活性炭。 ①生活垃圾 项目区工作人员共30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d 计，年工作300 天，则项目运营期员工生活垃圾的产生量为15kg/d，4.5t/a，集中收集后委托环卫部门定期清清运。 ② 废玻璃 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3042夹层玻璃一股固废产生系数为0.00063t/m2，则本项目废玻璃产生量约126t/a，统一收集后外售综合利用。 ③废金属边角料 本项目机械加工产生的废边角料约为10t/a，收集后由资源回收单位回收利用。 ④废机油 根据建设单位提供的资料，废机油产生量约为0.01t/a，属于危废，废物类别为HW08，代码为900-214-08，经收集后交由有资质的单位处置。 ⑤废油抹布、手套 项目运营过程中会有少量含油抹布、手套产生，产生量约为0.005t/a，属于危废，废物类别为HW49，代码为900-041-49。统一收集后桶装，交由有资质单位进行无害化处置。 ⑥废活性炭 有机废气处理过程需要活性炭吸附，活性炭损耗量按一般活性炭的吸附能力300kg/t-活性炭计算，故废活性炭产生量约为0.16t/a。根据实际运营期活性炭吸附饱和度更换活性炭。属于危废，废物类别为HW49，代码为900-039-49。 （2）影响分析 本项目营运期产生的一般固废，其收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定和要求执行。 一般固废暂存区必须设置识别一般固废的明显标志，根据项目的一般固废数量、存储周期分析，能够容纳本项目产生的一般固废，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污 染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。 该项目在严格按照一般固废处理的相关规定的前提下，固体废物对周围环境基本无影响。 项目危险废物设置危废暂存间(5m2)收集暂存危险废物，评价要求企业在危险废物暂存过程中应采取以下措施： A、危险废物应与其他固体废物严格隔离，贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 B、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单设置警示标志及环境保护图形标志。 C、危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 D、配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 E、危险废物应委托具有有效资质的危险固废处置单位进行安全处置，签订危废处置协议。 F、设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行，实行电子联单制度。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、土壤、地下水 项目运营期对土壤、地下水环境的影响主要是运营期固废对周围土壤和地下水的影响，本项目针对车间已硬化，危废间要求进行防渗处理，防止危废的泄露导致地下水、土壤污染。因此，运营期产生的固废对土壤的影响小。 6、生态 项目利用现有空置厂房，不新增用地，且项目区范围内不涉及生态环境保护目标，不对周边生态环境造成影响。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，确定项目涉及的风险源为废机油，暂存于危废暂存间内。风险途径主要为危险物质发生泄漏事故，针对危废提的风险措施主要为： ①减少储存量 项目最大可信事故为仓库一次性泄露全部危险物质。危险物质的最大储存量是影响风险程度的首要因素之一，建设单位可通过有效途径减少危废的贮存量，使危害减到尽可能小的程度，做到定期及时转运。 ②加强日常管理 危废在危废间内暂存时，定期检查，发现包装破损、渗漏及地面破损等，应及时处理。 设置危废间负责人，妥善保管危废。危废分类、分区存放，及时准确做好管理台账。 8、电磁辐射 无。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 夹胶废气排放口（1#）/夹丝炉 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中排放限值 |
|  | 油烟净化器出口（2#）/食堂 | 油烟 | 一套油烟净化设备+排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001) |
|  | 焊接工序 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器收集处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池后排入市政管网，最终进泾河新城第三污水处理厂处理（远期排入泾河新城第二污水处理厂） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 |
| 声环境 | 激光切割机、折弯机、剪板机等 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，并加强管理维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运；废玻璃及废金属边角料收集后外售综合利用，废机油、废含油抹布手套及废活性炭委托有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 车间内硬化、危废间进行防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 利用现有厂房，不新增用地 |
| 环境风险 防范措施 | 危废间防渗处理 |
| 其他环境 管理要求 | 项目竣工后，建设单位应当依照建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告（表）和审批决定等要求，编制竣工环境保护验收报告，组织实施竣工验收。项目竣工验收清单见下表23。 表23 项目竣工验收及环保投资一览表 类别 排放源 污染物名称 环保设施 验收标准 投资（万元） 大气污染物 夹胶 非甲烷总烃 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（1#） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019） 5 食堂 油烟 油烟净化器+屋顶排放（2#） 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 1 焊接 颗粒物 2台移动式焊接烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996无组织排放标准 0.6 水污染物 生活污水 COD、BOD5 NH3-N、SS 化粪池 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 — 固体废物 员工 生活垃圾 垃圾桶收集，委托环卫部门定期清运 100%处置 1 生产车间 废玻璃、废金属边角料 外售物资回收单位 废机油、废含油抹布手套、废活性炭 暂存于厂区危废暂存间，定期交由资质单位处置 噪声 生产设备 运行噪声 选用低噪声设备，采取隔声、减振等 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 2 合计 - - - - 9.6 |

# 六、结论

综合上述分析，陕西中达鼎成实业集团有限公司玻璃及金属制品加工项目建设符合国家产业政策及当地相关政策要求。项目在认真落实设计、环评所提的各项污染防治措施的基础上，可以满足“达标排放”的要求。在确保各项污染防治措施正常有效运行的前提下，从环境保护角度考虑，项目建设的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.252t/a | 0 | 0.252t/a | +0.252t/a |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.144t/a | 0 | 0.144t/a | +0.144t/a |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.108t/a | 0 | 0.108t/a | +0.108t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5t/a | 0 | 4.5t/a | +4.5t/a |
|  | 废玻璃 | 0 | 0 | 0 | 126t/a | 0 | 126t/a | +126t/a |
|  | 废金属边角料 | 0 | 0 | 0 | 10t/a | 0 | 10t/a | +10t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油抹布、手套 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a | 0 | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.16t/a | 0 | 0.16t/a | +0.16t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

成品

夹胶

原料玻璃清洁

废气

固废、噪声

噪声

噪声、固废、废气

不锈钢板

激光切割

折弯

剪板、刨槽

成品