# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：陕西创宜建筑科技有限公司（二厂）新

建喷漆房项目

建设单位（盖章）：陕西创宜建筑科技有限公司

编制日期：            2021年10月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西创宜建筑科技有限公司（二厂）新建喷漆房项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 韩总 | 联系方式 | 18966549888 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇二级路口国棉库内 |
| 地理坐标 | （E:108度55分54.975秒，N:34度32分21.611秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业67金属表面处理及热处理加工中的其他 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 11 |
| 环保投资占比（%） | 7.3 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2442.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划文件：《西咸新区-泾河新城控制性详细规划》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函[2021]41号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1 本项目与西咸新区-泾河新城分区规划及规划环评相符性分析 分析判定内容 本项目情况 符合性 《西咸新区-泾河新城控制性详细规划》 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 项目属于制造业，基本符合西咸新区-泾河新城分区规划要求，见附图1。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书及审查意见 规划主管部门应严格管理，要求入住企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。 项目生产废水循环利用，不外排。 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。 运营期固体废物中水性漆桶外售综合利用；清洗沉渣定期清掏，由环卫部门清运处置；废过滤棉及废水性漆渣委托处置单位无害化处置；废活性炭委托有资质单位处置。 符合 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准或相应的行业标准要求。严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限值大气污染物排放量大的项目入区。 项目运营期产生的废气主要是喷涂产生的漆雾和少量有机废气，经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后达标排放，对环境影响小，不属于大气污染物排放量大的项目。 符合 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。 项目使用电能，为清洁能源。 符合 对饮食业、单位食堂等确保使用清洁能源和安装符合要求的油烟净化设施。 本项目不涉及食堂。 符合 加强监督管理，确保入住企业的污水预处理设施政策运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准。 本项目无生活污水，生产废水循环利用，不外排。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于金属表面处理，根据《产业结构调整指导目录（2019本）》，项目不属于鼓励类和限制类，可视为允许类，符合国家产业政策。根据中华人民共和国发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2020年版），本项目不属于负面清单中规定的行业。 2、项目选址符合性分析 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇永乐十字国家直属棉花库内，周边交通便利，水电、通讯均能满足需求。项目所在地无重大环境制约因素，不涉及文物、风景名胜区、水源保护地和生态敏感点等环境保护目标；距离项目最近的敏感目标为西侧60m的永乐镇，经预测污染物排放对其影响较小。因此在严格落实本报告提出的环保措施后，项目选址可行。 3 、“三线一单”符合性分析 本项目与“三线一单”的符合性分析见表2。 表2 项目与“三线一单”相符性分析 强化“三线一单”约束作用 要求 本项目情况 结论 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于泾河新城现有规划工业企业范围内，不涉及生态保护红线。 符合 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目通过采取报告中提出的各项污染防治措施后，不会导致项目所在区域大气、水、声等环境质量现状发生明显变化。 符合 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，用地属于工业用地。项目使用清洁能源-电能。 符合 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》规定的禁止开发区域和限制开发区域。 符合 4、其他相关政策符合性分析 本项目与其他相关政策的符合性分析见表3。 表3 与相关政策要求相符性分析 名称 政策要求 项目情况 符合性 2020年挥发性有机物治理攻坚方案 采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。 本项目采用水性漆作原料，为了进一步减小其对周边环境的影响，项目采取干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理达标后排放。 符合 储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，交有资质的单位处置。 本项目原料设置单独原料库，含VOCs原料不用时封闭储存。 符合 除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。 本项目采用水性漆作原料，喷漆过程产生的废气处理后可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相应限值要求。 符合 “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案 治理重点 以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业和重点污染物为主要控制对象，推进VOCs与NOx协同减排。新建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集安装高效治理设施。 本项目为金属表面处理，位于西咸新区泾河新城，属于重点地区，不属于重点行业。本项目采用水性漆作原料，项目废气经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 重点地区：京津冀及周边、长三角、珠三角、成渝、武汉及其周边、辽宁中部、陕西关中、长株潭等区域，涉及北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、山东、河南、广东、湖北、湖南、重庆、四川、陕西等 16个省（市）。 重点行业:重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，实施一批重点工程。各地应结合自身产业结构特征、VOCs 排放来源等，制定本地VOCs 控制重点点行业；充分考虑行业产能利用率、生产工艺特征以及污染物排放情况等，结合环境空气质量季节性变化特征研究制定行业生产调控措施。 主要任务 加快推进“散乱污”企业综合整治。各地要全面开展涉 VOCs 排放的“散乱污”企业排查工作，建立管理台账，实施分类处置。严格建设项目环境准入。提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs 排放建设项目。新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园。 本项目位于泾河新城永乐镇，符合泾河新城规划中的产业规划要求，且针对产生的污染采取了相应的环保措施，可保证污染物达标排放。 符合 企业应规范内部环保管理制度，制定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保存3年以上。 评价要求企业规范环保管理制度，建立管理台账。 符合 《关于进一步加强重点地区涉VOCs项目环境影响评价管理工作的通知》（陕西省生态环境厅，陕环环评函[2020]61号） 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量,按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。 本项目使用水性漆，符合国家有关低VOCs含量产品的规定，为进一步降低VOCs排放量，项目废气经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。VOCs排放等量或倍量削减拟按照国家和我省具体规定实行区域内替代。 符合 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号） 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等含VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施包括：①根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性涂料、高固份涂料、粉末涂料、紫外光固化（UV）涂料等环保型涂料；推广使用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等效率较高的涂装工艺；应尽量避免无VOCs净化、回收措施的露天喷涂作业；②含 VOCs 产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 本项目使用水性漆，项目废气经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCs物料储存无组织排放控制要求：盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密用。 本项目水性漆均为桶装，不用时加盖密封，并位于原料库内储存。 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求：液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目废气经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放。 符合 《西安市2019年挥发性有机物污染治理专项方案》 严格建设项目准入。禁止建设，生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 本项目采用水性漆作原料，为低VOCs含量的环保型涂料。 符合 其他涉VOCs项目必须使用低VOCs含量的环保型涂料、油墨、胶粘剂、稀释剂等。严格控制新增VOCs排放量，加强VOCs项目废气收集，安装高效治理设施，同时新建包装印刷、工业涂装等涉VOCs建设项目必须进入工业园区，严格建设项目环境影响评价，实行区县、开发区VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。 本项目采用水性漆作原料。项目废气经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后由15m排气筒排放，且项目位于泾河新城永乐镇。VOCs排放等量或倍量削减拟按照国家和我省具体规定实行区域内替代。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目利用租赁的空置厂房（附图3），建设一条喷漆生产线，项目组成见表4。 表4 建设项目工程内容表 项目组成 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 生产车间 封闭式，钢结构，建筑面积2442.92m2，车间北侧设置1个喷漆房（10m×30m×5.5m），设备主要包括水性漆喷涂机、风机等。 空置厂房 辅助工程 仓库 位于生产车间南、北侧区域，用于存放原辅材料、成品等 空置厂房 运输 原辅料和产品均为汽车运输 / 公用工程 供水 由厂区现有给水管网供给 依托现有 排水 采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管网，生产废水循环利用，不外排 依托现有 供电 区域电网统一供给 依托现有 采暖及制冷 主要采用电能源供给，生产区为电源设备 新建 环保工程 废气 喷漆废气 经干式过滤箱+二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放 新建 废水 项目无生活生产废水产生 依托 噪声 基础减振、厂房隔声等 新建 固废 一般固废 生产过程中产生的废水性漆桶，集中收集外售。 新建 废过滤棉、废水性漆渣统一收集后，厂区暂存后交由一般固废处理单位无害化处置 清洗废水中的沉渣定期清掏由环卫部门清运 危险废物 废活性炭统一收集后由有资质的单位处理 依托现有危废暂存间 1、主要原辅材料消耗和理化性质 本项目原辅材料及能源消耗见表5。 表5 原料及能源消耗表 序号 名称 年耗量 最大仓储量 来源 备注 1 钢材 1500t 150t 外运 根据订单批量运输 2 水性醇酸树脂涂料 7t 0.5t 外购 桶装 3 水性丙烯酸面漆 26t 2t 外购 桶装 4 电 5万度 市政供给 / （1）水性醇酸树脂涂料 水性醇酸树脂涂料，主要成分为醇酸树脂、着色颜料、助剂。根据产品检测报告可知水性漆中VOC含量为80g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中型材涂料中VOC含量要求（≤250g/L），属于低VOC产品。 （2）水性丙烯酸面漆 水性丙烯酸面漆，主要成分为丙烯酸树脂乳液40%，去离子水21%，钛白粉15%，酞青蓝2.5%，沉淀硫酸钡15%，水性陶土5%，N,N二甲基乙醇胺1.5%。根据产品检测报告可知水性漆中VOC含量为2g/L，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中的要求为不考虑水的VOC含量，经折算VOC含量为2.5g/L，满足标准中型材涂料中VOC含量要求（≤250g/L），属于低VOC产品。 2、主要生产设备 本项目主要生产设备见表6。 表6 本项目主要生产设备统计表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 喷涂机 台 3 — 2 干式过滤箱 台 1 兼环保设备 3 空压机 台 2 — 4 风机 套 2 3、产品方案 本项目年喷涂钢铁1500t，具体产品方案见表7。 表7 产品方案一览表 序号 产品名称 年产量（t/a） 1 钢铁制品 1500 4、公用工程 （1）给排水 项目用水依托厂区现有水井供水，本项目不新增员工。项目生产用水主要为钢材清洗用水。清洗工序依托厂区现有清洗工艺，即人工用水枪对外购成品钢材进行冲洗去掉钢材表面灰尘等杂质，对于水枪无法冲洗干净的使用洗板机进行冲洗。清洗工序不需添加任何洗涤剂，清洗后的废水主要污染物为SS，水质较好，经沉淀后循环使用，根据企业提供资料，现有项目清洗池循环水量为112m3，可满足本项目清洗要求。 （2）供电工程 本项目依托厂区现有电路，供电由工业园区供应，电力供应充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 （3）供暖、制冷工程 本项目采用分体式空调采暖及制冷。 5、总平面布置 本项目占地面积2442.92m2，根据生产的特点进行了分区，使得生产流程合理、运输路线通畅，同时，方便了生产管理。本项目平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行考虑，布置合理，项目平面布置详见附图4。 6、劳动定员及工作制度 项目不新增员工，年生产320d，实行单班工作制，每班8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本项目运营期工艺流程及主要产污环节见图1。 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述如下： （1）原料钢材清洗（依托原有） 首先将外购钢材人工清洗，即用水枪对钢材上附着的灰尘进行冲洗，对于水枪无法冲洗干净的使用洗板机进行冲洗。本工序主要产生清洗废水，收集后经沉淀池循环使用，不外排。 （2）焊接（依托原有） 主要使用二氧化碳保护焊机进行电焊，对钢材进行焊接修补，焊接过程使用焊丝和焊条。此工序会产生焊接烟尘、焊渣。 （3）喷涂 清洗后钢材进入封闭的喷涂机房内进行喷涂，喷涂过程主要产生喷涂废气，废气经干式过滤箱+活性炭吸附装置处理后排放。 （4）成品自然晾干 成品钢材经人工码垛后，涂料自然干化，即为成品外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 陕西创宜建筑科技有限公司主要从事铝合金模板及其配件的研发、制造、维修、销售的等。2019年企业投资150万元在西咸新区泾河新城永乐镇永乐十字国家直属棉花库内购置相关生产设备，建设《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目》，建成后可年维修铝合金模板100t/a，建筑脚手架200t/a，并于2020年5月18日取得泾河新城行政审批与政务服务局的环评批复（陕泾河审批准【2020】183号），于2020年8月26日填报了排污许可登记，许可证编号91610116MA6UQ5MF37002Z，有效期2020-09-10至2025-09-09日，且于2020年10月组织了《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目》竣工环保验收工作。 1、现有项目污染物排放及达标情况 （1）废水 项目厂区实行雨污分流排水。雨水经过厂区内已建雨水管道收集后排入厂外市政管道；生产废水为铝合金模板的清洗废水，清洗废水通过清洗区已建明渠收集后排入自建三级沉淀池沉淀后回用不外排；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水排入化粪池收集后进入污水管网排入泾河新城第三污水处理厂，生活污水按用水量80%计，项目生活污水量为1.6m3/d（512m3/a）。根据《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有项目生活污水检测结果如下表： 表8 废水监测结果 监测时间 检测结果（mg/L） pH 悬浮物 COD BOD5 氨氮 总磷 总氮 动植物油 2020.7.28 第一次 8.17 8 80 40.9 0.269 0.06 1.32 0.06ND 第二次 8.22 7 84 38.5 0.222 0.04 1.22 0.06ND 第三次 8.09 6 78 36.7 0.261 0.05 1.13 0.06ND 第四次 8.15 9 86 43.1 0.244 0.05 1.28 0.06ND 2020.7.29 第一次 8.26 7 78 41.1 0.208 0.04 1.43 0.06ND 第二次 8.10 8 89 36.3 0.233 0.05 1.34 0.06ND 第三次 8.07 9 80 34.5 0.219 0.05 1.37 0.06ND 第四次 8.26 7 77 35.0 0.257 0.06 1.28 0.06ND 平均值 8.16 7 82 38 0.239 0.05 1.29 0.06ND 排放量 / 0.003 0.04 0.02 0.0001 0.00002 0.0007 0.00003 《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准 6~9 400 500 300 - - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准 6.5~9.5 - - - 45 8 70 100 本项目执行标准 6.5~9 400 500 300 45 8 70 100 根据监测结果可知，生活污水中各污染物的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8979-1996）中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）的B级标准。 （2）废气 现有项目废气主要包括焊接烟尘和食堂油烟。本项目焊接烟尘经过两台固定式焊接烟尘净化器处理后无组织排放。厨房油烟分别经过两台油烟净化器处理后排放。根据《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目竣工环境保护验收监测报告表》，现有项目有组织和无组织废气监测结果见下表。 表9 废气污染物排放一览表 污染源 污染物 排放浓度 执行标准 1#油烟排气筒 油烟 0.08~0.10mg/m3 2.0mg/m3 2#油烟排气筒 油烟 0.09~0.12mg/m3 2.0mg/m3 表10 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测点位 上风向1# 下风向2# 下风向3# 下风向4# 标准限值 监控点与参照点位1h差值 0.106~0.115 0.125~0.131 0.121~0.132 0.124~0.135 1.0 由上表可知，验收监测期间油烟排气筒出口油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准限值要求；厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准相关浓度要求。根据《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目竣工环境保护验收监测》本项目油烟排放量约为0.2kg/a，颗粒物排放量为3kg/a。 （3）噪声 现有项目噪声源主要为生产过程中的机械设备噪声，根据《陕西创宜建筑科技有限公司西咸新区分公司（二分厂）铝模板、钢材小型加工维修、仓储项目竣工环境保护验收监测报告表》，噪声监测结果见下表。 表11 噪声监测结果一览表 单位：dB（A） 监测点位 测量值 2020.7.28 2020.7.29 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界北 54 45 55 46 2#厂界西 58 47 59 48 3#厂界南 53 44 54 45 4#厂界东 52 44 53 45 5#樊家村 54 44 55 44 6#永乐镇 56 46 57 46 根据监测结果可知，厂界昼间、夜间监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；敏感点永乐镇和樊家村均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）固废 据验收期间对企业原辅料消耗情况及固废产生情况的调查与统计，现有项目固体废物种类、属性、产污环节、产生量及处置去向详见表12。 表12 固废处置情况表 序号 类别 来源 产生量（t/a） 处理单位 1 一般固废 废铝合金模板和建筑手脚架 30 交由其他负责生产铝模板和脚手架的分公司回收处理 2 废钢边角料 50 出售给废品回收单位 3 净化器收尘 0.258 4 焊渣 1.74 5 清洗沉渣 0.02 交建筑垃圾处理部门清运处理 6 生活垃圾 职工生活 8 环卫部门清运 7 厨房油脂 0.2 西安市友邦环保科技开发有限公司 8 危险废物 废切削液 0.62 专用容器收集后分类存储在危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 9 废机油 0.05 10 废含油手套 0.01 11 废包装桶 0.06 2、现有项目存在的环保问题及整改措施 现有项目工艺主要为机械加工、焊接及组装模具成型等。根据现场实际踏勘结果及验收监测数据可知，现有项目各类污染物均采取了环境保护措施，且符合当前环保要求，污染物可以实现达标排放，不存在环保问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省生态环境厅发布《环保快报》(2021-4)中“2020年1~12月关中地区69个县（区）空气质量状况统计表”中西咸新区泾河新城2020年环境空气质量中的数据，监测的项目有二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5共六项。环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析见表13。 表13 泾河新城空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标分析 可吸入颗物（PM10） 年平均质量浓度 85ug/m3 70ug/m3 121.4 超标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 51ug/m3 35ug/m3 145.7 超标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8ug/m3 60ug/m3 13.3 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 36ug/m3 40ug/m3 90 达标 一氧化碳（CO） 第95百分位浓度 1.6mg/m3 4mg/m3（24小时平均） 40 达标 臭氧（O3） 第90百分位浓度 140ug/m3 160ug/m3（日最大8小时平均） 87.5 达标 评价区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、O3第90百分位浓度8小时平均浓度和CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 （2）其他污染物环境质量现状监测数据分析情况 为了了解项目其他污染物环境质量现状，本项目引用《陕西天易上嘉材料科技有限公司金属材料热处理、机械加工环境影响评价报告表》中的非甲烷总烃现状。监测点位于项目东侧867m，在5km范围内，引用可行。监测时间为2020年9月27日至2020年10月3日，监测7天，每天4次。具体检测结果见表14。 表17 其他污染物监测结果统计 单位：mg/m3 分析项目 监测点 监测日期 监测频次 第一次 第二次 第三次 第四次 非甲烷总烃 项目区 9月27日 0.26 0.24 0.19 0.24 9月28日 0.15 0.29 0.21 0.22 9月29日 0.23 0.31 0.31 0.22 9月30日 0.27 0.28 0.27 0.30 10月1日 0.21 0.33 0.38 0.36 10月2日 0.34 0.22 0.35 0.27 10月3日 0.30 0.23 0.20 0.16 由上表可知，区域非甲烷总烃的浓度值可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》中的相关标准限值要求。 2、声环境 厂界外50米范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水 本次评价引用《楼山建筑装饰性水性环保新材料项目环境质量现状监测报告》中监测数据，西安楼山新材料科技有限公司位于项目西南侧3.2km，与本项目属于同一水文地质单元。监测点位及水质监测结果及评价见表15、表16。 表15 地下水水位监测统计一览表 编号 监测点位置 井深（m） 水位埋深（m） 监测层位 与本项目方向/距离 1 瑞凝水井 60 387 第四系潜水 SW/3430m 2 双赵水井 32 387 第四系潜水 SW/4050m 3 后吕水井 60 366 第四系潜水 SW/3620m 表16 地下水水质监测统计 点位 项目 瑞凝水井 双赵水井 后吕水井 评价标准 监测值 达标性 监测值 达标性 监测值 达标性 pH 8.20~8.28 达标 7.5~7.58 达标 7.53~7.6 达标 6.5~8.5 钾 1.59~1.65 / 1.3~1.36 / 2.32~2.36 / / 钠 217~236 / 270~287 / 262~294 / / 钙 72.6~87.0 / 73.5~94.5 / 84.8~92.6 / / 镁 71.5~86 / 78.0~87.6 / 84.6~89.4 / / 碳酸盐 ND（1.25） / ND（1.25） / ND（1.25） / / 重碳酸盐 421~438 / 418~422 / 436~443 / / 氯化物 235 / 320 / 290 / / 硫酸盐 305~361 / 337~386 / 317~363 / / 总硬度 680~697 超标 881~930 超标 854~917 超标 ≤450 氨氮 0.05~0.059 达标 0.108~0.128 达标 0.078~0.088 达标 ≤0.5 挥发酚类 ND（0.0003） 达标 ND（0.0003） 达标 ND（0.0003） 达标 ≤0.002 石油类 0.01 - 0.01~0.02 - 0.01 - - 由监测数据可知，项目所在区域地下水总硬度超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，超标是由于泾河新城地下水中自然本底值较高等原因造成。其余各项指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准要求。 4、土壤环境 为了解项目地土壤质量现状，特委托陕西安讯环境检测有限公司于2021年8月20日对项目地进行取样。 监测点位：车间东侧空地取1个表层样点，具体见附图5。 本项目监测结果见表17。 表17 土壤环境质量监测结果 采样日期 2020.8.20 点位 1#表层样 标准值 达标评价 1 砷 10.5 60 达标 2 镉 0.059 65 达标 3 六价铬 ND 5.7 达标 4 铜 28 18000 达标 5 铅 54 800 达标 6 汞 0.0195 38 达标 7 镍 30 900 达标 8 石油烃（C10-C40） 11.8 4500 达标 9 四氯化碳 ND 2.8 达标 10 氯仿 ND 0.9 达标 11 氯甲烷 ND 37 达标 12 1,1-二氯乙烷 ND 9 达标 13 1,2-二氯乙烷 ND 5 达标 14 1,1-二氯乙烯 ND 66 达标 15 顺-1,2-二氯乙烯 ND 596 达标 16 反-1,2-二氯乙烯 ND 54 达标 17 二氯甲烷 ND 616 达标 18 1,2-二氯丙烷 ND 5 达标 19 1,1,1,2-四氯乙烷 ND 10 达标 20 1,1,2,2-四氯乙烷 ND 6.8 达标 21 四氯乙烯 ND 53 达标 22 1,1,1-三氯乙烷 ND 840 达标 23 1,1,2-三氯乙烷 ND 2.8 达标 24 三氯乙烯 ND 2.8 达标 25 1,2,3-三氯丙烷 ND 0.5 达标 26 氯乙烯 ND 0.43 达标 27 苯 ND 4 达标 28 氯苯 ND 270 达标 29 1,2-二氯苯 ND 560 达标 30 1,4-二氯苯 ND 20 达标 31 乙苯 ND 28 达标 32 苯乙烯 ND 1290 达标 33 甲苯 ND 1290 达标 34 间二甲苯+对二甲苯 ND 500 达标 35 邻二甲苯 ND 640 达标 36 硝基苯 ND 76 达标 37 苯胺 ND 260 达标 38 2-氯酚 ND 2256 达标 39 苯并[a]蒽 ND 15 达标 40 苯并[a]芘 ND 1.5 达标 41 苯并[b]荧蒽 ND 15 达标 42 苯并[k]荧蒽 ND 151 达标 43 䓛 ND 1293 达标 44 萘 ND 70 达标 45 二苯并[a,h]蒽 ND 1.5 达标 46 茚并[1,2,3-cd]芘 ND 15 达标 由监测结果可知，区域土壤各指标均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地要求，区域土壤环境质量较好。 5、生态环境 项目利用已建空置厂房，且项目区范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据本项目的排污特点和周围的环境特征，项目厂界外50米范围内不存在声环境保护目标；厂界外500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，不存在地下水保护目标；项目占地范围内不涉及生态环境保护目标。因此确定本次评价控制污染的主要内容与环境保护目标见表18，附图6。 表18 主要环境保护目标 环境要素 坐标（度） 保护对象 保护内容 环境功能区 相对项目方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 108°55′51.3″ 34°32′25.6″ 永乐镇居民区 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）》二类区 E 60 108°55′55.5″ 34°32′16.4″ 永乐镇居民区 S 330 土壤环境 项目区及附近50m范围 土壤环境 第二类用地 / / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：营运期废气执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相应限值；无组织挥发性有机物执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中相应限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）。 表19 挥发性有机物排放标准限值 有组织排放限值 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 污染因子 最高允许排放浓度 适用行业 非甲烷总烃 50 表面涂装 厂区内监控点浓度限值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） VOCs项目 最高允许排放浓度 适用行业 非甲烷总烃 6 本标准涉及的所有行业 企业边界控点浓度限值 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） VOCs项目 最高允许排放浓度 适用行业 非甲烷总烃 3 本标准涉及的所有行业 （2）废水循环使用不外排。 （3）噪声：项目区属于工业居住混杂区，运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表20 噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 标准名称 级别 项目 标准值dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 等效声级Leq 60（昼间） 50（夜间） （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目涉及少量挥发性有机物，年排放量约为3.33t/a，根据当地环保部门的总量控制要求进行。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房，施工期主要为设备安装产生的噪声、固废等。由于施工期短暂，污染物产生量较少，持续时间短暂，且设备安装是在厂房内部进行，因此施工过程产生的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）污染产排量分析 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目营运期废气主要为水性漆喷涂过程产生的挥发性有机物（以非甲烷你总烃计），具体参考其机械行业系数手册14涂装中水性漆喷涂工序的产污排污系数“喷漆（水性漆）工业废气5612499立方米/吨-原料，挥发性有机物135千克/吨-原料；喷漆后烘干工业废气108126立方米/吨-原料，挥发性有机物15千克/吨-原料”。根据业主提供资料，项目根据产品要求不同，喷漆厚度约为60~80μm，喷漆工作时间为8h/d，项目水性漆用量为33t/a。项目采用高压无气喷涂工艺，使得涂层厚度均匀，可以节约涂料用量。则废气产生量为1.89×108m3/a，非甲烷总烃产生量为4.95t/a（1.9kg/h）。 为降低项目喷漆产生的废气对区域大气环境的影响，项目喷漆在封闭喷涂房内进行，喷漆过程产生有机废气（非甲烷总烃）和漆雾，采取干式过滤箱+二级活性炭处理后通过15m排气筒排放。干式过滤箱中纤维棉过滤漆雾，纤维棉过滤技术漆雾去除效率一般不低于80%。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》活性炭吸附一级效率为18%，则项目二级处理效率为32.76%，项目年喷漆2560h，项目污染物具体产排情况详见表21。 表21 项目废气产排情况一览表 序号 产污环节 污染物种类 污染物产生量 污染物产生浓度 排放形式 治理设施 污染物排放浓度 污染物排放量 排放口信息 1 喷涂 非甲烷总烃 4.95t/a 26.2mg/m3 有组织 干式过滤箱+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 17.6mg/m3 3.33t/a 一般排放口，1#排气口，管径0.4m，位置（E，108.93627；N34.53886） （2）措施可行性分析 根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中要求“采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。”及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中10.3VOCs排放控制要求规定“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。”，本项目采用低VOCs的水性漆，非甲烷总烃排放速率为1.9kg/h，可不进行末端治理，但项目为了进一步减少污染物的排放，减轻对周边环境造成的影响，项目喷漆废气拟经干式过滤箱+二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放。经核算非甲烷总烃最终排放浓度为17.6mg/m3，满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中浓度限值要求。因此，本项目采取干式过滤箱+二级活性炭装置处理后通过15m 高排气筒排放，措施可行。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的相关要求如下：项目运行时要加强VOCs物料储存无组织排放控制要求：盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密用。本项目原料位于独立原料库内，项目所用水性漆均为桶装，不用时加盖密封。 （3）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目废气监测计划见表22。 表22 废气污染源监测内容及计划表 类别 监测项目 监测位置 监测计划 有组织废气 非甲烷总烃 1#排气口 1次/半年 无组织废气 非甲烷总烃 场界外上风向设1个参考点，下风向设3个监测点；厂区内设1个最大浓度点 1次/年 2、废水 本项目废水主要为钢材清洗废水。钢材在厂区现有清洗区清洗后，其清洗废水经明渠进入现有三级沉淀池收集沉淀后回用，不外排。本项目清洗废水中只含有少量土渣，不存在其他污染物，经三级沉淀池沉淀后可重新利用。厂区现有三级沉淀池容积为400m3，循环水量为112m3，可满足本项目清洗工序用水需求。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 在运营期内，项目主要噪声源为喷涂机、空压机等设备运转及作业噪声，源强为85~95dB(A)。项目固定设备均布置在室内，通过采取选用低噪声设备、基础减振等措施来控制固定源噪声排放，同时采取加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声。通过采取以上措施后，预计可将噪声减少15~25dB（A）。噪声持续排放时间为24小时。项目噪声源强及离各厂界距离见表23。 表23 项目噪声源强及位置 序号 名称 数量 等效声级dB(A) 拟采取措施 采取措施后源强dB(A) 距厂界距离（m） 东 南 西 北 1 3号厂房 喷涂机 3 85 选用低噪声设备，厂房隔声、基础减振 65 178 117 38 122 2 风机 2 95 75 3 空压机 2 95 75 （2）达标分析 采取上述降噪措施后，项目厂界噪声预测结果见表24。 表24 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 类别 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 本项目噪声源贡献值 20.3 24.2 33.7 23.6 背景值 53 54 59 55 叠加值 53 54 59 55 标准值 昼间60，夜间50 由预测结果可以看出，项目噪声对各厂界噪声贡献值小，叠加现状背景值后均能达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。且项目周边50m范围内无声环境敏感点，故项目对周围声环境影响小。 （3）措施可行性分析 项目主要噪声防治措施如下： ①优化平面布局，主要噪声设备远离厂界。通过距离衰减有效降低厂界噪声。 ②设备基础安装减振处理，高噪声设备安置在操作间内，通过建筑物隔声， 降低厂界的噪声。 ③设备配套相应橡胶减振垫措施，确保厂界噪声达标排放。 ④加强文明生产管理，减小原材料、产品装卸作业的撞击声。 综上，项目可有效降低设施设备对厂界声环境的影响，其措施可行。 （4）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测计划见表25。 表25 噪声监测内容及计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 声环境 厂界四周 Leq（A） 每季度一次，昼夜各1次 4、固废 （1）固体废物产生及处置 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2021 年版）分析判定本项目固体废物属性。 本项目营运过程中产生固体废弃物主要为废漆桶、废水性漆渣、沉渣、废过滤棉及废活性炭。 ①废漆桶 本项目水性漆均为桶装，每年产生废水性漆桶约0.4t/a，统一收集后外售综合利用。 ②沉渣 本项目钢材清洗循环水池会有少量沉淀产生，主要为尘土，产生沉渣量约为0.01t/a，收集后由环卫部门统一清运。 ③ 废过滤棉及废水性漆渣 项目干式过滤箱处理漆雾会产生少量的漆渣，产生量约1t/a，过滤棉吸附漆雾，其产生的废过滤棉量约1t/a。统一收集后桶装，交由固废处置单位进行无害化处置。 ④ 废活性炭 有机废气处理过程需要活性炭吸附，活性炭损耗量按一般活性炭的吸附能力300kg/t-活性炭计算，故废活性炭产生量为7.02t/a，属于危废，废物类别为HW49，代码为900-039-49，环评要求企业应根据实际运营情况定期更换活性炭，并定期委托有危废处置资质的单位回收处置。 （2）环境管理要求 本项目营运期产生的一般固废，其收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定和要求执行。 环评要求企业设置1处一般固废暂存区，并设置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立管理台账。由专人负责一般固废的收集和管理工作。 项目危险废物依托厂区现有危废暂存间（6m2），评价要求企业在危险废物暂存过程中应采取以下措施： A、危险废物应与其他固体废物严格隔离，贮存危险废物时应按照危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔。 B、按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单设置警示标志及环境保护图形标志。 C、危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法接入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。 D、设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）和《陕西省危险废物转移电子联单管理办法（试行）》的有关规定执行，实行电子联单制度。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、土壤、地下水 项目运营期对土壤、地下水环境的影响主要是运营期固废对周围土壤和地下水的影响，项目厂房地面全部水泥硬化，不存在污染途径。针对原料暂存区要求进行防渗处理，防止原料的泄露导致地下水、土壤污染。因此，运营期产生的固废对土壤的影响小。 6、生态 项目利用现有空置厂房，且项目区范围内不涉及生态环境保护目标，不对周边生态环境造成影响。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，本项目不涉及环境风险物质，但营运期需加强危废间及原料的运行管理。 8、电磁辐射 无。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷涂废气排放口（1#）/喷涂机 | 非甲烷总烃 | 干式过滤箱+二级活性炭吸附处理后通过15m排气筒排放 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）中排放限值 |
| 地表水环境 | 清洗废水 | SS | 经循环沉淀池沉淀处理后回用 | 不外排 |
| 声环境 | 喷涂机、风机等 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，并加强管理维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 废水性漆桶收集后外售综合利用，废水性漆渣、废过滤棉委托固废处置单位进行无害化处置；清洗沉渣收集后由环卫部门统一清运；废活性炭委托有资质单位处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 车间内硬化，进行一般防渗处理。 |
| 生态保护措施 | 利用现有厂房，不新增用地 |
| 环境风险 防范措施 | 无 |
| 其他环境 管理要求 | 本项目对运行期间产生的废气、废水、噪声、固废、生态环境影响采取防治措施，项目总投资150万元，其中环保投资11万元，占总投资的7.3%，环保投资情况见表26。 表26 环保投资估算 类别 污染源 污染物 治理措施 环保投资（万元） 废气 喷漆房 非甲烷总烃 干式过滤箱+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 10 噪声 喷涂机、风机等 噪声 基础减振、隔声 计入主体工程 固废 生产车间 废漆桶 一般固废暂存区1处 1 沉渣 废过滤棉及废水性漆渣 废活性炭 定期委托有危废处置资质的单位回收处置 依托 合计 11 |

# 六、结论

综合上述分析，陕西创宜建筑科技有限公司（二厂）新建喷漆房项目建设符合国家产业政策及当地相关政策要求。项目在认真落实设计、环评所提的各项污染防治措施的基础上，可以满足达标排放要求。在确保各项污染防治措施正常有效运行的前提下，从环境保护角度考虑，项目建设的环境影响是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 3.33t/a | 0 | 3.33t/a | +3.33t/a |
| 废水 | COD | 0.04t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04t/a | 0 |
|  | BOD5 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 |
|  | SS | 0.004t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004t/a | 0 |
|  | NH3-N | 0.0001t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 8.2t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2t/a | 0 |
|  | 废水性漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4t/a | 0 | 0.4t/a | +0.4t/a |
|  | 沉渣 | 0.02t/a | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.03t/a | +0.01t/a |
|  | 废漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 1t/a | 0 | 1t/a | +1t/a |
|  | 焊渣、边角料等 | 81.998t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.998t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油等 | 0.74t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74t/a | 0 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 7.02t/a | 0 | 7.02t/a | +7.02t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①