# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产300万个食用油PET塑料瓶加工制造项目建设单位（盖章）：  西安市申华塑料制品有限公司

编制日期：            2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产300万个食用油PET塑料瓶加工制造项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-611206-04-05-322984 |
| 建设单位联系人 | 谢子龙 | 联系方式 | 13992822886 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区 |
| 地理坐标 | （108度56分43.324秒，34度32分33.021秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29、53塑料制品业292--其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾河新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-611206-04-05-322984 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 20% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地面积（m2） | 3100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：西咸新区泾河新城分区规划修编（2016-2035）； 规划审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称：陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见 文号：陕西咸环发【2021】41号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 本项目与规划环评符合性分析 名称 相关要求 本项目情况 符合性 《西咸新区-泾河新城分区规划修编(2016-2035年)》 总体定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。规划范围：北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城﹐总面积132.97km2，其中城市建设用地47.37km2 本项目位于泾河新城永乐镇，本项目年产300万个食用油塑料瓶，属于塑料零件及其他制品制造类，符合泾河新城产业定位 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划(201年~2035年)环境影响报告书》及陕西省西咸新区生态环境局关于《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》的审查意见 发展目标：(三)）关中创新产业城市典范，在提升泾河新城文化旅游品质、构建大西安文化旅游发展新格局的同时，优化制造产业布局，创新推动生产性服务业发展，并结合与大西安和渭北工业走廊的交通衔接，打造区域物流产业聚集区，形成以文化旅游服务业和高端制造业及智能制造业为一体的关中创新产业城市典范 本项目为塑料瓶生产项目，属于制造业，符合规划要求 符合 发展定位：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居分为的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新服务产业高地 符合 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标 大气污染物及水污染物排放量较小。生产选用先进的生产工艺和设备，且生产中能主要为电能，不属于高耗能项目，生产过程中无废水排放，外排废水仅为生活污水，经化粪池处理后通过市政管网排入泾河新城第二污水处理厂。不会对泾河新城的水资源产生影响；项目符合区域规划。生产固废均得到合理的处置。 符合 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提成清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平 本项目使用能源为电，属于清洁能源；本项目产生的非甲烷总烃采用集气罩收集密闭管道经UV光氧催化+活性炭吸附处理后分别通过两根15m高排气筒排放。 符合 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业板块布局，对现有板块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业 本项目无生产废水产生，仅为生活污水，不会对泾河新城的水资源产生影响；项目符合区域规划 符合 泾河新城控制性详细规划图 项目租赁陕西金程砂轮制造有限公司现有厂房建设塑料瓶加工制造项目，根据建设用地规划许可证，本项目用地为工业用地。 该厂房在《泾河新城控制性详细规划—土地利用规划图》中为工业用地。 符合 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目属于塑料零件及其他制品制造类，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类，属于允许类。本项目前已取得陕西省西咸新区泾河新城行政审批与政务服务局项目备案，项目代码：2202-611206-04-05-322984，该项目符合国家产业政策。 选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，项目地理坐标：E108°56′43.324″，N34°32′33.021″。项目大生产车间北侧为原点大道，南侧为空地，西侧紧邻厂房为西安荣升实业有限公司，东侧隔园区道路为西安荣升实业有限公司。吸塑车间北侧为西安荣升实业有限公司，南侧为高达材料有限公司，西侧为空地，东侧为小路。用地性质为工业用地。项目周边主要分布为居住、商业，区域供水、排水、供电、通讯等基础设施完善、交通便利，因此，从环保角度分析项目选址合理。 （3）与“三线一单”符合性分析 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用 上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与“三线一单”的符合性分析 “三线一单” 内容 本项目情况 符合性 生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目所在地位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，选址不属于秦岭禁止开发区、限制开发区和适度开发区，因此项目周边无饮用水水源地、风景名胜区、自然保护区、湿地等生态保护目标。 符合 环境质量底线 项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求，项目运营期各污染物采取环保措施后能满足达标排放要求，项目建设不会改变区域环境质量，不触及环境质量底线。 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目占地范围内无林地；项目用水量对当地水资源不会造成不利影响；此外原料及能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。综上，本项目的建设不触及资源利用上限。 符合 环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 项目建设符合国家产业政策，布局选线、资源利用效率、资源配置等均不触及负面清单，且项目不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》范围内。 符合 （4）规划政策及法规符合性分析 表1-3 本项目与相关规划及法规符合性分析 相关规划要求 本项目 符合性 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 1、重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 本项目生产过程中产生的非甲烷总烃采用集气罩收集密闭管道+UV光氧催化+活性炭吸附+排气筒排放。 符合 2、积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。 本项目所含的原材料为高密度聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），VOCs含量低，产生量为0.15kg/h。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121号） 1、加大推进化工行业VOCs 综合治理，深入推进包装印刷行业VOCs 综合治理。加强源头控制，低（无）VOCs含量绿色原辅材料替代比例不低于60%。加强废气收集与处理，要求采取车间环境负压改造、安装高效集气装置，有机废气收集率达到70%以上。 本项目为塑料制品生产，所含的原材料为低VOCs含量高密度聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），车间内安装高效集气装置，产生的有机废气收集效率为80%。 符合 2、企业应规范内部环保管理制度、指定VOCs防治设施运行管理方案，相关台账记录至少保持3年以上。 环评要求企业规范内部环保管理制度，监理台账记录。 符合 陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版） 实施VOCs专项整治方案。各市制订石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等VOCs排放重点行业挥发性有机物整治方案。在煤化工行业开展泄漏检测与修复。关中地区禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，开展VOCs整治专项执法行动，严厉打击违法排污行为，对治理效果差、技术服务能力弱、运营管理水平低的治理单位，公布名单，实行联合惩戒，扶持培育VOCs治理和服务专业化规模化龙头企业。2020年，VOCs排放总量达到国家污染物总量减排任务要求。 本项目为塑料制品生产，所含的原材料为低VOCs含量高密度聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）。 符合 《西咸新区铁腕治霾蓝天保卫战 三年行动方案（2018-2020年）》 1、优化第二产业占比，禁止新建扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。 本项目属于塑料瓶生产项目。 符合 2、严控煤炭消费总量，加强节煤改造，禁止新建耗煤（原料煤和燃料煤）项目。 本项目使用电能。 符合 3、加快推进清洁供暖，制定清洁取暖实施方案，禁止新建燃煤集中供热站 本项目冬季使用电能采暖。 符合 4、加强挥发性有机物（VOCs）污染防控，在煤化工行业开展泄漏检测与修复，推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具制造、电子制造、工程机械制造等重点行业挥发性有机物减排。 本项目为塑料瓶生产项目，不属于挥发性有机物排放重点行业，且安装了有机物处理设施。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | PET塑料瓶具有质量轻、成型容易、瓶体牢固、可以承受相当大的冲击力而不破损的特点，PET瓶阻隔水汽、氧气性能最为优良。用PET制造的食品包装符合食品卫生要求，不仅是一种无害树脂，而且还是一种没有任何添加剂的纯粹树脂。 西安市申华塑料制品有限公司主要从事塑料制品、塑料包装的加工及销售（营业执照见附件1），本项目租赁厂房一楼车间面积共3100m2（其中大车间为2500m2，小吹塑车间为600m2）。主要生产设备为注塑机13台、吹瓶机14台、吹塑机3台等，用于食用塑料容器的加工生产，主要工艺为热熔注塑、吹塑成型，8小时工作制，年生产300天。年产量为300万个食用油PET塑料瓶。 1、建设内容及规模 本项目组成一览表见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容 项目组成 项目 内容 主体工程 大生产车间（L型） 主要设置注塑区、吹瓶区、原材料区及成品区，内设13台注塑机、14台吹瓶机、3台粉碎机、3台吸塑机（后期）等，主要进行塑料瓶的加工生产，占地2500m2，二楼成品库1100m2 小吹塑车间 主要设置吹塑车间，内设3台吹塑机，进行塑料瓶的吹塑加工生产，占地600m2 辅助工程 办公室 两间办公室，依托园区办公楼，用于员工办公 宿舍 八间宿舍，依托园区宿舍，用于员工休息 公用工程 供水 由市政供水管网提供，由市政给水直接供水 供电 由市政电网提供 采暖制冷 办公室冬季取暖及夏季制冷均采用分体空调，生产车间无采暖制冷措施 环保措施 废气 大生产车间生产过程中产生的非甲烷总烃由“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后从15m高排气筒P1排放；吹塑车间生产过程中产生的非甲烷总烃由“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后从15m高排气筒P2排放 废水 项目排水采用雨污分流制，雨水直接排入市政雨水管道；冷却水循环使用不外排，员工生活污水经厂区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理 噪声 选用低噪声设备，采用隔声、吸声及距离衰减等降噪措施 固废 一般固废 废塑料瓶和废包装材料集中收集，统一外售 生活垃圾 生活垃圾分类收集后，交由环卫部门统一处置 危险废物 危险废物（废活性炭、废油、废油桶、废含油抹布等）用密闭容器盛装，分类收集，放置于危废暂存间，委托有资质单位进行处置 2、产品方案 项目产品方案详见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 产品名称 年产量 单位 食用油PET塑料瓶 300万 个 3、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-3 本项目主要设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 规格型号 位置 1 塑料注塑机 4 台 HXF406-W5 注塑车间 2 4 台 YJT2500 3 2 台 HXF128 4 3 台 GEK180 5 吹瓶机 4 台 CP-20D/165 吹瓶车间 6 4 台 JS-600 7 8 台 JS-700 8 吸塑机 3 台 / （后期计划） 9 粉碎机 3 台 FS-300 注塑车间西侧 10 吹塑机 3 台 / 吹塑车间 11 空压机 6 组 XD-15 车间西侧 4、原辅材料情况 本项目主要原辅材料消耗情况见下表。 表2-4 本项目原辅材料一览表 项目 序号 名称 年用量 最大暂存量 来源 原辅料 1 聚丙烯（PP） 100t/a 20t/a 外购 2 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 1000t/a 50t/a 3 PET色母 2t/a 1t/a 能源消耗 4 水 710m3/a / 市政管网 5 电 150万KW·h / 市政电网 项目主要原辅料理化性质见下表。 表2-5 主要原辅料理化性质一览表 名称 理化性质 聚丙烯（Polypropylene）PP树脂 聚丙烯（PP）是聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0. 90-0. 91g/cm3，是目前所有塑料中最轻的品种之一。它对水特别稳定，在水中的吸水率仅为0.01%，分子量约8万~15万。成型性好，但因收缩率大(为1%~2.5%）厚壁制品易凹陷，对一些尺寸精度较高零件，很难于达到要求，制品表面光泽好，易于着色。由聚丙烯聚合而成的高分子化合物，成型温度160~220℃，加工温度在200~300℃左右较好，有良好的热稳定性，分解温度在310℃。 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET） 聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种热塑性聚酯，一般PET树脂为乳白色半透明或无色透明体，相对密度1.38 g/cm3，无毒、耐气候性、抗化学药品稳定性好，熔点250-255℃，分解温度在283-306℃。 5、公用工程 5.1给排水情况 项目运营期项目运营期废水主要为循环冷却水及生活污水。 （1）生产废水 项目初步成型后塑料制品需冷却，冷却过程中会有部分水分蒸发或损耗，同时会产生循环冷却水，循环利用不外排。 （2）生活污水 厂区生活用水仅为工作人员的饮用水与清洗用水。生活污水经厂区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 工作制度及劳动定员 （1）工作制度 年工作日：320天/年，每天12小时； 生产制度：单班制，年工作小时数为3840小时。 （2）劳动定员 企业员工总计25人，依托项目所在园区设有的职工食堂与宿舍。 7、公用工程 （1）供水 本项目供水依托园区市政供水系统，水质水量能够满足项目生产生活需要。 （2）排水 项目厂区内排水采用雨、污分流制，雨水收集后排入厂区雨水管网，依托园区内部排水系统。项目无生产废水产生，设备冷却水循环使用不外排；项目员工生活污水经园区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 ①生活污水 按照陕西省质量技术监督局发布的《陕西省行业用水定额》（DB61/T 943-2020）规定，结合实际情况及所处地域，用水定额为70L/（人·d），年工作320天，工作人员25人，则生活用水量为1.75m³/d（560m³/a）。排水系数以80%计，生活污水产生量为1.4m³/d（448m³/a）。生活污水经园区化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 ②设备冷却水 本项目生产过程中使用冷却水为洁净下水，为空压机及设备模具降温，设置一座容积15m3的冷却水池，冷却水补水量为150m³/a（0.47m³/d），可有效散失热量，满足冷却要求，冷却水内部循环利用，不外排。项目用排水量见下表2-6，水平衡图如图2-1所示。 表2-6 本项目给排水情况 类别 用水项 日用水量（m3/d） 年用水量（m3/a） 产污系数 日排水量（m3/d） 年排水量（m3/a） 新鲜水 生活用水 1.75 560 80% 1.4 448 冷却循环水 0.47 150 0 0 0 总计 2.22 710 / 1.4 448 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 8、厂区总体布置 项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，对项目场地布设进行了统筹安排。拟建项目总平面图及生产车间平面布置图详见附图3。 从企业平面规划图可知，生产车间包括热熔注塑、吹塑成型等工艺。成品库位于生产车间东北侧，原料区位于生产车间南侧。西咸新区泾河新城全年主导风向为东北风。拟建项目厂区生产车间及道路地面硬化。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、运营期工艺流程简述 本项目项目运营期工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 运营期生产工艺流程及产污节点图 工艺流程及产污环节说明： 塑料瓶生产工艺：首先将PET聚酯切片注入到注塑机加热熔化，熔化装置采用电加热，自动控制加热温度，温度控制在200℃左右，注塑成瓶胚，在此过程中会产生设备噪声和有机废气。然后吹瓶机利用空压机提供的气源将红外加热的瓶胚吹塑成型。本项目通过在每台注塑机、吹瓶机等上方设置收集软帘和集气罩，在风管后端配备离心风机作为吸风系统，提供引风压力，经“过滤+UV催化光解+活性炭吸附”装置处理后于车间外15m高排气筒P1排放。吹塑机生产过程中产生的非甲烷总烃经“过滤+UV催化光解+活性炭吸附”装置处理后于车间外15m高排气筒P2排放。吹塑后的模具通过冷却水进行直接降温冷却，冷却水循环利用不外排。冷却后的模具进行产品开模，等待组装。 瓶盖、瓶把生产工艺：首先将PP树脂注入到注塑机中加热熔化，在此过程中会产生设备噪声和有机废气，直接注塑成瓶盖和瓶把。然后模具通过冷却水进行直接降温冷却，冷却水循环利用不外排，冷却后的模具进行组装。 组装工艺：将吹塑成型的塑料瓶和注塑成型的瓶盖、瓶把组装，即为项目产品食用油PET塑料瓶。将所有生产合格的塑料瓶进行包装入库，等待发货。此外生产过程中会产生极少量的不合格品，将其用粉碎机破碎后统一外售处置，废包装材料统一外售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 西安市申华塑料制品有限公司租赁陕西金程砂轮制造有限公司现有厂房建设塑料瓶加工制造项目，位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，项目租赁占地面积共3100m2。根据现场踏勘，本项目租赁现有厂房，本项目租赁厂房此前被陕西金程砂轮制造有限公司用于陕西金程塑料制品生产及销售项目，该公司目前已不进行生产。陕西省西咸新区泾河新城环境保护局关于《陕西省金程塑料制品生产及销售项目环境影响报告表的批复意见》（陕泾河环批复【2018】59号），见附件5，本项目不涉及建筑物改建和新建工程，不存在原有污染情况和遗留环境问题，因此本项目不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、空气环境质量现状 1、基本污染物空气质量达标区判定 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日下发的《环保快报(2022-2)》中2021年1~12月全省环境空气质量状况，西咸新区2021年1~12月全县区环境空气质量状况见下表3-1。 表3-1 环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标分析 可吸入颗粒物（PM10） 年平均质量浓度 81 70 115.7% 不达标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 42 35 120.0% 不达标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 8 60 13.3% 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 38 40 95.0% 达标 一氧化碳（CO） 24小时平均质量浓度 1200 4000（24小时平均） 30.0% 达标 臭氧（O3） 8小时平均质量浓度 138 160（日最大8小时平均） 86.25% 达标 注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为mg/m3；其他五项指标单位为μg/m3，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 从上表可以看出，项目所在区域 SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，其中PM2.5、PM10是该区域主要污染因子，项目所在区域为不达标区。 二、环境空气质量特征因子监测 本次特征因子现状监测委托西安普惠环境检测技术有限公司承担，监测报告文号为PHJC-202203-ZH003，监测报告见附件6。 1、监测项目和频次 本次特征因子在项目主导风向下风向设1个监测点位，监测项目为非甲烷总烃。监测频次为连续监测3天，每天4次。监测时间为2022年3月15日-2022年3月17日。 2、监测及分析方法 监测及分析方法见表3-2。 表3-2 监测分析方法一览表 监测项目 检测方法 检出限 仪器设备名称/编号 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 0.07mg/m3 气相色谱仪 /MHFX002 2、监测结果 表3-3 大气监测结果一览表 单位：mg/m3 采样日期 点位 时间 监测结果 非甲烷总烃（mg/m3） 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 风向 2022年3月15日 厂界下风向 2:00 0.66 7.6 97.8 1.4 东北 8:00 0.66 12.8 97.7 1.5 东北 14:00 0.68 15.2 97.6 1.5 东北 20:00 0.62 10.3 97.7 1.4 东北 2022年3月16日 厂界下风向 2:00 0.58 7.6 97.8 1.4 东北 8:00 0.60 12.8 97.7 1.5 东北 14:00 0.67 15.2 97.6 1.5 东北 20:00 0.64 10.3 97.7 1.4 东北 2022年3月17日 厂界下风向 2:00 0.70 7.6 97.8 1.4 东北 8:00 0.73 12.8 97.7 1.5 东北 14:00 0.68 15.2 97.6 1.5 东北 20:00 0.62 10.3 97.7 1.4 东北 标准限值 2.0mg/m3 结果评价 监测期间，非甲烷总烃的监测结果符合《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 根据监测结果可知，本项目大气评价范围的监测点的非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中的相关要求，选用2.0mg/m3作为非甲烷总烃质量标准。 三、声环境质量现状 为查明建设项目声环境质量现状，该公司委托西安普惠环境检测技术有限公司对本项目所在地周围的声环境质量状况进行了监测，监测时间为2022年3月15日-2022年3月16日（监测报告见附件6）。 1、点位布设 为查明建设项目环境噪声现状，本次监测在厂界共布设噪声现状监测点6个，具体监测点位见表3-4及附图4。 表3-4 噪声监测点位布设及监测频率一览表 监测点位 编号 监测点名称 距离 监测频率 厂界 1# 大车间东厂界 厂界外1米 连续监测2天，每天昼间、夜间各检测一次。 2# 大车间南厂界 厂界外1米 3# 大车间西厂界 厂界外1米 4# 大车间北厂界 厂界外1米 5# 吹塑车间西厂界 厂界外1米 6# 吹塑车间东厂界 厂界外1米 2、监测及分析方法 噪声监测及分析方法见表3-5。 表3-5 噪声监测分析方法一览表 监测项目 检测方法 检出限 仪器设备名称/编号 噪声 声环境质量标准（GB 3096-2008） / AWA5680声级计/PH-015/2022.05.06 AWA6221B声校准/FPH-016/2022.05.05 3、分析方法及评价标准 分析方法：严格按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行监测。 评价标准：项目厂界四侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、声环境质量监测结果 项目声环境质量监测结果详见表3-6。 表3-6 声环境质量现状监测结果统计一览表 单位：dB(A) 监测点位 2022年3月15日 2022年3月16日 评价标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1# 55 43 54 43 昼间65dB(A)、夜间55dB(A) 2# 57 44 57 45 3# 55 42 55 44 4# 54 42 53 42 5# 56 45 57 45 6# 55 44 55 43 仪器测前校准值dB(A) 94.0 93.9 94.0 93.9 / 仪器测后校准值dB(A) 94.0 93.9 94.0 94.0 / 气象条件 昼间：晴 风速：1.4m/s 昼间：多云 风速：1.5m/s 昼间：晴 风速：1.4m/s 昼间：多云 风速：1.5m/s / 由上表可知，项目周围监测点厂界各监测点位的昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明项目区域声环境良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 一、大气环境 根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500米范围内存在环境保护目标。大气环境保护目标图见附图5。 二、声环境 根据对项目所在地的实地踏勘，项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 三、地下水环境 项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源。 四、生态环境 本项目选址于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区。根据选址现场勘察结果，本项目评价区域内无国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。大气评价范围为以项目厂址为中心区域，直径为500m的圆形区域；本项目声环境评价范围为建设项目边界向外50m。本项目厂界500m范围环境敏感保护目标汇总情况见下表。 表3-7 主要环境保护目标 序号 保护目标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂址距离/m 1 新村 居住 约280人 环境空气二类区 NE 240 2 石门 居住 约530人 SE 450 3 尚家村 居住 约580人 E 474 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期高温热熔、注塑、吹塑废气排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值的要求；无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值要求。具体标准限值见下表。 表3-8 废气污染物排放标准 项目 污染源 污染物及排放浓度限值 标准来源 污染物 浓度mg/m3 有组织废气 高温热熔、 注塑胚胎、 加热废气 非甲烷总烃 60 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表5浓度限值 无组织废气 厂界 非甲烷总烃 4.0 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表9浓度限值 2、废水 本项目生产过程中使用冷却水为洁净下水，为空压机及设备模具降温，设置冷却水池1座，容积15m3，冷却水循环利用，不外排；生活污水经厂区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的A级标准，具体标准见下表。 表3-9 项目废水排放执行标准 排放标准 废水 COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 500 300 400 - - - 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级 - - - 45 70 8 3、噪声 运营期项目厂区执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，见表3-10。 表3-10 环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 方位 昼间 夜间 标准 营运期 厂界 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改通知单（环保部公告[2013]36号）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，本评价确定建设项目污染物排放总量控制因子为COD、氨氮、VOCs。 本项目注塑和吹塑工序环节产生VOCs，本项目以非甲烷总烃表征，经计算，排放量约为385kg/a。结合本项目的实际，项目建成后生活污水经厂区现有化粪池收集后由污水管网进入泾河新城第二污水处理厂处理，COD排放量约为179.2kg/a、氨氮排放量约为17.9kg/a。 综上，建议本项目总量控制指标VOCs：385kg/a、COD：179.2kg/a、氨氮：17.9kg/a。具体总量指标最后以环保部门核定的总量为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房进行建设，根据现场踏勘可知项目使用厂房已建成，施工期主要为生产设备进行建设安装。施工期较短，对环境影响较小，因此，本次环评不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施 根据现场踏勘调查和工程分析，本项目在注塑工序塑料瓶胚胎和瓶把、塑料瓶盖制作流程中需对PET和PP材料进行热熔处理，在热熔过程会产生一定量的非甲烷总烃等挥发性有机物，其主要污染物为非甲烷总烃。项目吹塑工序需用红外对注塑胚胎加热，胚胎中含有的挥发性有机物受热挥发，污染物有非甲烷总烃等。废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施情况见下表4-1。 表4-1 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染治理设施一览表 主要生产单元 生产设施 废气产污环节 污染物种类 排放形式 污染治理设施 排放口类型 名称及工艺 是否为可行性技术 塑料加工 注塑机、吹瓶机 热熔注塑 非甲烷总烃 有组织P1 UV光氧催+活性炭吸附装置 是 一般排放口 吹塑机 吹塑成型 有组织P2 UV光氧催+活性炭吸附装置 是 一般排放口 生产设备 热熔注塑、吹塑成型 无组织 / / / 1.2污染物产生量和浓度 根据《空气污染物排放和控制手册 工业污染源调查与研究 第二辑》（美国环境保护局编）及类比同类项目，在塑料热融过程中有机废气的产生量0.35kg/t，本项目大生产车间原料使用PET颗粒年用量共为1000t/a，即本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量0.35t/a。生产设备年工作时序为2560h，则有机废气的产生速率为0.14kg/h，产生的非甲烷总烃由“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后从15m高排气筒P1排放。吹塑车间原料使用PP颗粒年用量共为100t/a，即本项目产生的有机废气（以非甲烷总烃计）产生量0.035t/a。吹塑机年工作时序为2560h，则有机废气的产生速率为0.014kg/h，产生的非甲烷总烃由“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后从15m高排气筒P2排放。 本项目在注塑生产线热熔和吹瓶生产线工段、以及吹塑车间设置集气罩，集气罩捕集率可达80%，注塑生产线和吹瓶机上方每个集气罩支管汇到总管连接后，使用UV光氧催+活性炭吸附装置处理后通过排气筒P1排放，吹塑生产线上方设置集气罩经收集后使用UV光氧催+活性炭吸附装置处理后通过排气筒P2排放，活性炭处理效率为85%（注：活性碳去除效率参考冶金工业出版社出版的《环保工作者实用手册》），风机风量均为4500m3/h。有组织排放污染物主要为非甲烷总烃，排放速率及排放浓度如下，非甲烷总烃无组织排放排放速率约为0.03kg/h。本项目废气的产生及排放情况如表4-2所示。 表4-2 本项目产排污情况一览表 污染源 污染物名称 产生情况 处理措施及效率 排放情况 有组织 无组织 产生量kg/a 产生速率kg/h 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 大生产车间 非甲烷总烃 350 0.14 “UV光催化氧化+活性炭吸附”收集效率80%，处理效率为85% 0.018 3.7 0.028 吹塑车间 非甲烷总烃 35 0.014 0.00168 0.37 0.0028 1.3排放口基本情况及排放标准 本项目排放口基本情况见下表。 表4-3 本项目排放口基本情况表 排放口编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度m 排气筒出口内径mm 排气温度℃ 类型 经度 纬度 DA001 排气筒P1 非甲烷总烃 108.945007 34.542810 15 0.4 20 有组织 DA002 排气筒P2 非甲烷总烃 108.946286 34.531697 15 0.4 20 有组织 1.4污染物的达标分析 （1）有组织达标分析 根据工程分析可知，本项目有组织排放情况见下表。 表4-4 本项目排气筒废气达标排放情况一览表 生产 工序 污染物 产生量 kg/a 产生 速率 kg/h 处置 措施 有组织 标准值 是否达标 排放 速率 kg/h 排放 浓度 mg/m3 排放 浓度 mg/m3 热熔注塑 非甲烷总烃 350 0.14 收集效率为80%，“UV光催化氧化+活性炭吸附” 0.0168 3.7 60 达标 吸塑成型 非甲烷总烃 35 0.014 0.00168 0.37 60 达标 由上表可知，本项目排气筒P1及排气筒P2产生的非甲烷总烃排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值的要求。 （2）无组织排放废气达标排放分析 表4-5 本项目污染物无组织排放计算参数 编号 名称 面源起始点坐标/m 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源 宽度/m 与正北方向夹角/º 面源有限高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） X 坐标 Y 坐标 非甲烷总烃 1 生产车间 108.945007 34.542810 409 80 47 -10 10 2560 正常 0.03 备注：本项目以厂址中心为原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴建立坐标系。 根据AERSCREEN估算模型计算结果，本项目所排放污染物无组织地面最大落地浓度情况见下表。 表4-6 本项目无组织废气排放情况表 工位 污染物 无组织排放情况 无组织排放标准 最大落地浓度（mg/m3） 浓度限值（mg/m3） 生产车间 非甲烷总烃 0.0185 4.0 根据上述表格，本项目厂界非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值无组织排放限值要求，实现达标排放。 综上，本项目大气污染物均可以达标排放。 1.5非正常排放情况分析 （1）根据企业实际生产情况，非正常排放情况为废气治理设施发生故障，从而造成废气未经处理直排进入大气。废气治理设施发生的故障主要为废气处理设备、排风机发生故障等，废气处理设备发生的故障主要为活性炭无吸附处理效果。在非正常排放情况下，污染物排放速率大幅增加，可能造成超标排放，对周围环境空气带来不利影响，应对措施为加强厂内巡视、定期对环保设备进行维护检修。 （2）非正常工况的防范和监控措施 针对可能会出现的非正常工况情况，企业应加强监测和管理，采取如下防范和监控措施： 1）制定严格的设备维护保养计划，委托专人负责管理和维护，加强日常的巡逻及维护管理，发现故障后及时更换； 2）对于废气治理设施故障的发生时，企业应立即停止工艺废气排放，关闭对应生产设备，减少污染物排放。 3）为了减少非正常工况发生的概率，企业应完善废气治理设施的监控： ①在日常生产中，企业对加强对环保设施的日常巡检工作，并按照要求建立台账记录环保设施运行情况，如发现处理设施发生故障，应立即停止生产并安排检修维护。 ②建立废气监测计划，监控废气污染物的排放情况。 ③为废气处理设施建立台账，记录废气处理设施的维护、检修、更换、故障记录，掌握每套设施的运行状况。 1.6废气监测要求 本项目废气监测方案如下。 表4-7 本项目废气监测方案一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 排气筒P1 非甲烷总烃 每年一次 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表5浓度限值 排气筒P2 非甲烷总烃 每年一次 厂界 非甲烷总烃 每年一次 《合成树脂工业污染物排放 标准》（GB31572-2015）表9浓度限值 2、废水 2.1废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施 项目厂区内排水采用雨、污分流制，雨水收集后排入厂区雨水管网，依托园区内部排水系统。项目无生产废水产生，设备冷却水循环使用不外排；项目员工生活污水经园区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 表4-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物类别 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD 排入泾河新城第二污水处理厂 间断排放，排放流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 / / / DW001 是 √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷 表4-9 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/(万t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 污水总排口DW001 108.945248 34.541774 0.0448 泾河新城第二污水处理厂 间断排放，排放流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 工作期间 泾河新城第二污水处理厂 COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 2.2废水排放情况 本项目生活污水产生量为1.4m³/d（448m³/a），经现有化粪池处理后，通过市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂集中处理。 由上表可以看出，本项目营运期生活污水经化粪池处理后，COD、BOD5、SS满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总氮、总磷满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A级标准要求。 2.3废水治理合理性和可行性 本项目废水依托化粪池处理可行，泾河新城第二污水处理厂位于西安工业资产经营有限公司南侧，用于收集基地内企业的生活污水，设计处理能力为8万m3/d，一期为4万m3/d，采用A2/O工艺，根据现场勘查，现污水处理站的实际处理能力为4万m3/d。本项目日排生活污水1.4m3，仅占基地污水处理站日平均处理污水量0.0035%，对该污水处理站造成冲击较小。 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，属于泾河新城第二污水处理厂的收纳范围内。因此，项目生活污水依托泾河新城第二污水处理厂处理可行。 2.4监测计划 为了有效监控建设项目对环境的影响，管理部门应建立环境监测制度，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）制定污染源监测计划，定期自测并委托当地有资质单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理，并做到心中有数。本项目废水监测要求见表4-10。 表4-10 废水监测要求 污染源名称 监测项目 监测点位 监测 点数 监测频率 控制指标 废水 COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 污水排口 1个 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准/ 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准 3、噪声 3.1 噪声源基本情况 本项目运营期间噪声源主要是各生产设备运行过程中产生的噪声，参照类比同类设备的实测数据确定设备产生的噪声值在75-80dB（A）之间，各主要噪声源一览表见表4-11。 表4-11 主要噪声源一览表 单位：dB（A） 序号 设备名称 位置 噪声源强（单台） 数量（台） 治理措施 持续时间 1 注塑机 生产车间 75 13 基础减振、加润滑油、厂房建筑隔声，隔声量约20dB（A） 12h 2 吹瓶机 75 14 12h 3 吸塑机 75 3 12h 4 粉碎机 75 3 12h 5 空压机 车间外 80 6 选用低噪声设备，设置减振基座，设置隔声罩、围挡，隔声量约20dB（A） 12h 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业园区，该区域声环境执行声环境质量3类，项目对设备噪声采取完善的噪声防范措施，预计投产后不会对周围环境产生明显影响。 3.2 主要噪声设备噪声影响达标分析 项目噪声源主要是各生产设备运行产生的噪声，车间的墙体隔声按照20dB(A)计算，参照类比同类设备的实测数据确定设备产生的噪声值在75-80dB（A）之间，噪声源强及布局见表4-12。 表4-12 噪声源强及布局一览表 声源 名称 安装 位置 治理后源强 [dB(A)]（单台） 声源种类 发声特点 数量 （台） 与各厂界间距离（m） 东 南 西 北 注塑机 生产车间 55 点源 连续 13 13 50 30 27 吹瓶机 55 14 41 68 5 10 吸塑机 55 3 6 25 41 50 粉碎机 55 3 20 33 25 43 空压机 车间外 60 6 49 59 2 16 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行预测： ①对于室内点声源，将室内声场近似为扩散声场，车间均匀透声，其预测模式如下： 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； TL—隔墙(或窗户)的隔声量，取25dB(A)； а—车间平均吸声系数；取0.15； r0—参考位置距声源中心的位置，取2m。 ②噪声贡献值 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： 式中：tj—在T时间内 j声源工作时间，s； ti—在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ③预测值 预测点等效声级叠加(Leq) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 项目噪声预测结果见表4-13。 表4-13 噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点 贡献值dB(A) 评价标准 达标情况 昼间 东厂界 47.6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A) 达标 南厂界 38.2 达标 西厂界 59.2 达标 北厂界 48.6 达标 由预测结果可以看出，为了使厂界噪声达标排放，对本项目产噪设备采取以下防治措施：采取隔声减振处理措施，选用低噪声设备，加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行项目运行。项目营运期东、南、西、北四侧厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目噪声对外环境影响较小。 项目50m范围内无敏感目标，本项目对周边声环境影响较小。 为确保厂界噪声可达标，建议厂房内合理布局，将强噪声设备设于厂房中央；安装隔声门窗，生产时尽量关闭厂房门窗；加强生产管理和设备养护；对强噪声设备采取降声措施，如为空压机等空气动力设备安装消声器、隔声罩，为注塑机、吸瓶机等设备安装橡胶减振垫。项目在采取以上防噪措施后，预计可以有效降低噪声影响，满足环境噪声标准要求。 3.3 噪声防治措施 对本项目产噪设备采取以下防治措施：采取隔声减振处理措施，选用低噪声设备，加强设备设施的维护和保养，确保设备设施的正常运行项目运行。具体实施如下： ①生产作业时关闭部分门窗； ②加强绿化，在道路两旁、厂区周围，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低噪声水平； ③加强管理，避免午间及夜间生产； ④加强设备维护与保养，及时淘汰落后设备，适时添加润滑油，减少摩擦噪声。 采取以上措施后，拟建项目运营期产生的噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周围声环境影响较小。 3.4 噪声监测要求 表4-14 噪声自行监测计划表 监测 内容 监测点位 监测项目 监测频次 监测单位 执行标准 噪声 厂界 Leq（A） 每季度一次 委托有资质的环境监测单位 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固体废物 4.1 固废产生及处置情况 项目生产过程中产生的固体废物分为生活垃圾、一般固废和危险废物。 （1）生活垃圾 项目劳动定员25人，年运行时间为320天，员工生活垃圾产生量按照每人每天0.5kg计算，则生活垃圾产生量为4.0t/a。分类收集后交当地环卫部门外运处置，以避免对厂区内产生二次污染。 （2）一般固废 ①废塑料瓶 本项目运营期间产生废塑料瓶0.5t/a，用破碎机粉碎后集中收集后，外售物资回收部门综合利用。 ②废包装材料 本项目原料包装材料年产生量为0.2t/a，集中收集后定期由废品回收单位回收，不外排。 （3）危险废物 ①废活性炭 据供货商介绍，本项目使用的蜂窝状活性炭对有机废气吸附量一般在1kg吸附0.3~0.5kg，本项目取值0.4kg，本项目活性炭吸附有机物的量约为385kg/a，则废活性炭产生量约为0.154t/a，废活性炭每年更换。废活性炭属于危险废物，其类别为HW49，代码为900-039-49，必须按照危险废物进行处置，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ②废油 本项目机械设备生产过程中需要定期进行设备维护保养和维修，保养和维修过程中会产生废润滑油，废润滑油产生量0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行鉴别，其废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，必须按照危险废物进行处置，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 ③废油桶 本项目生产过程中会产生废油桶，预计产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行鉴别，其废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”，必须按照危险废物进行处置，委托有资质的单位处理。 ④废含油抹布 本项目生产过程中会产生设备擦拭废物，预计产生量为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行鉴别，其废物类别为“HW49其他废物”，废物代码为“900-041-49”，必须按照危险废物进行处置，委托有资质的单位处理。 综上，项目固体废物产生情况见表4-15，危险废物贮存场所基本情况见表4-16。 表4-15 项目固体废物产生情况一览表 固废性质 废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序/装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 生活垃圾 生活垃圾 - - 4.0 职工生活 固态 生活垃圾 - 每天 - 厂区收集，定期交环卫部门处置 一般固废 废塑料瓶 - - 0.5 粉碎工序 固态 塑料瓶 - 一季度 - 厂区收集，定期外售 废包装材料 - - 0.2 包装 固态 纸盒 - 一季度 - 厂区收集，定期外售 危废 废活性炭 HW49 900-039-49 0.154 废气处理 固态 有机废气 有机废气 一年 T 集中收集放于危废暂存间，定期交有资质单位处置 废油 HW08 900-217-08 0.02 设备维修 液态 润滑油 润滑油 一年 I，T 废油桶 HW49 900-041-49 0.01 物料消耗 固态 矿物油 矿物油 一年 T 含油抹布 HW49 900-041-49 0.01 设备擦拭 固态 矿物油 矿物油 一年 T 表4-16 项目危险废物贮存场所基本情况一览表 序号 贮存场所（设施） 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废暂存间 废活性炭 HW49 900-039-49 车间北侧 5m2 专用容器贮存 1年 1年 2 废油 HW08 900-217-08 专用容器贮存 1年 1年 3 废油桶 HW49 900-041-49 专用容器贮存 1年 1年 4 含油抹布 HW49 900-041-49 托盘 1年 1年 4.2 管理要求 项目生产过程中产生的固体废物分为生活垃圾、一般固废和危险废物。生活垃圾产生量为4.0t/a，集中后交当地环卫部门外运处置，以避免对厂区内产生二次污染。废塑料瓶产生量为0.5t/a；废包装材料产生量为0.2t/a，统一收集后外售物资回收部门综合利用，一般固废暂存处要求采用“防扬散、防流失、防渗漏”的三防措施，不同种类固废分区存放。危险废物废活性炭约0.154t/a，废油约0.02t/a，废油桶约0.01t/a，含油抹布约0.01t/a，厂区设危废暂存间集中收集暂存，定期交有资质单位处置。 本项目危废暂存间位于生产车间北侧，项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物贮存应符合以下要求： a、危险废物暂存间应按《危险废物贮存控制标准》的要求做好防渗、防风、防晒、防雨设计施工，并使用标准规定的专用标识，基础必须严格防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；并设置明显的危险废物贮存标志，贮存期限不得超过国家规定； b、危险废物暂存间应远离火源，避免高温和阳光直晒； c、危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门封闭容器分类收集，不得与生活垃圾等非危险废物混合，不得与不相容的危险废物混合； d、装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。 e、危险废物暂存间必须设置危险废物管理台账，并办理相关手续，由专人负责管理。危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》《陕西省固体废物污染环境防治条例》的有关规定，填写危险废物转移联单。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 本项目所涉及的风险物质为设备维修过程中产生的少量的危险废物废油，在危险废物暂存间储存，定期交由有资质的单位进行处置。危废暂存处设有警告性标示牌、地面进行了硬化，采取防晒、防雨、防潮、防渗等措施。厂区废油桶放在底部托盘上，托盘结构为钢结构且底部硬化，已做了防腐防渗处理，不会对周边敏感目标产生影响。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 生产过程 | 非甲烷总烃 | 由“集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附”处理后分别由15m高排气筒P1、P2排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值 |
|  |  |  | 加强车间通风，无组织排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5 SS、NH3-N、总氮、总磷 | 经厂区现有化粪池静置沉淀后进入市政网管，最终排入泾河新城第二污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）A等级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 合理布局，选用低噪声设备，安装减振装置，建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 职工办公生活 | 生活垃圾 | 分类收集后交由环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) |
|  | 一般工业 固体废物 | 不合格品 | 统一收集后外售物资回收部门综合利用 |  |
|  |  | 废包装物 |  |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 设危废暂存间，定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) |
|  |  | 废油 |  |  |
|  |  | 废油桶 |  |  |
|  |  | 废含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1）采用优质包装材料。 2）本项目油类物质使用各自桶装容器盛装，建设单位应定期检查是否存在泄漏。 3）油类物质等储存于阴凉、通风的储存间内，远离火种、热源。储存间内粘贴警示标志，周边严禁烟火，防止发生火灾危险。 4）贮存点地面做耐腐蚀硬化、防渗漏处理，且表面无裂隙，所使用的的材料要与储存物相容；应储存于专用密闭容器中，并在容器外表设置环境保护图形标志及警示标志。 5）加强日常管理，预防意外泄漏事故，储区应备有合适的收容材料。 |
| 其他环境 管理要求 | 项目建成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。 ①环境管理组织机构 为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位必须高度重视环境保护工作。设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。 ②健全环境管理制度 按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。 |

# 六、结论

综上，该项目的建设符合国家产业政策、环境保护政策，符合当地土地规划要求，选址合理，项目在采取有效的污染控制措施后，能确保废气、废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处置，项目的建设符合国家产业政策。因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.385 | / | 0.385 | +0.385 |
|  | SO2 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CO | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.1792 | / | 0.1792 | +0.1792 |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.01792 | / | 0.01792 | +0.01792 |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.00358 | / | 0.00358 | +0.00358 |
|  | 总氮 | / | / | / | 0.02912 | / | 0.02912 | +0.02912 |
| 一般工业 固体废物 | 废塑料瓶 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.154 | / | 0.154 | +0.154 |
|  | 废油 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.35

1.75

1.4

1.4

泾河新城第二污水处理厂

化粪池

生活用水

蒸发

新鲜水

2.22

0.47

0.47

冷却循环