# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   油气井增产材料生产项目

建设单位（盖章）：北京众博达石油科技有

限公司西安分公司

编制日期：       二〇二二年四月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 油气井增产材料生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 李存利 | 联系方式 | 15929559459 |
| 建设地点 | 陕西 省 西咸新 （区） 泾河新城永乐 镇 永乐工业园区内 |
| 地理坐标 | （东经 108 度 56 分 56.130 秒，北纬 34 度 32 分 3.610 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2661 化学试剂和助剂制造，C2662专项化学用品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三 化学原料和化学制品制造业 44专用化学产品制造266 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 105.00 | 环保投资（万元） | 5.00 |
| 环保投资占比（%） | 4.76 | 施工工期 | 2个月（2022.5~2022.7） |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地面积（m2） | 1329.14 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》； 规划环评审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审批文件名称及文号：陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的审查意见（陕西咸环函〔2021〕41号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容 本项目情况 判定 结论 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 本项目主要进行油气井增产材料生产，属于制造业，基本符合总体定位。 符合 《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见 规划主管部门应严格管理，要求入住企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。 本项目大气污染物排放量小，厂区采用雨污分流，雨水进入雨水管道，生活污水经化粪池处理后同生产废水进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理，不属于污染物排放量大的项目，污染物排放能够达到国家控制标准。 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置。 项目产生的一般固废（废包装袋集中收集后定期外售，废包装桶由厂家回收）；危废（废机油、含油抹布及手套）依托原有危废暂存间，暂存后交有资质单位处置，危废暂存间已按要求进行防渗。 符合 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准或相应的行业标准要求。 项目产生的颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单符合性分析 根据西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），本项目建设与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析见表1-2。 表1-2 与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 判定 结论 生态保护红线 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）及西安市生态环境管控单元分布示意图可知（见附图8），本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，项目所在地属于西安市生态环境管控单元重点管控单元，在加强项目废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 根据陕西省生态环境办公室发布的《环保快报》，项目所在区域基本污染物环境空气质量不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；根据监测数据，项目所在区域TSP24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放，项目环境风险可控制在安全范围内。因此，本次项目对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关要求。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）中的以陕西省生态环境分区管控体系为基础，围绕空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用效率四个方面，完善全市总体和各环境管控单元的生态环境准入清单，建立“1+1+158”的生态环境准入清单管控体系。 “1”即全市总体、全市优先保护单元及全市重点管控单元总体的生态环境准入清单，明确了全市不同空间区域的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的管控要求。 “1”即各区县总体的生态环境准入清单，明确了各区（县）不同空间区域的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率的管控要求。 “158”是指各区县（含西咸新区17个）管控单元生态环境准入清单。 本项目不属于高污染、高能耗、高风险和资源型的产业类型，因此，本项目符合生态环境准入清单管控要求。 符合 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 表1-3 与相关环保政策符合性分析 政策文件 名称 具体要求 本项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环 境保护规划》 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。······以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 本项目属于专用化学产品制造（生产工艺为单纯混合复配），不属于重点控制的行业，不属于落后产能行业 符合 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》陕政办函〔2021〕100号 优化产业结构布局。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策和钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业产能置换政策。禁止新建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。 本项目严格按照环境影响评价制度进行，不触及生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上线，不属于环境准入负面清单。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目，且不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等重点行业 符合 《陕西省化工项目安全准入条件》（试行）陕应急（2021）6号 附件1 陕西省化工项目安全准入条件（试行） 严禁新（扩）建生产光气、氯气、氨气、硫化氢等有毒气体，氰化钠、氰化钾、氰化氢等剧毒化学品，硝酸铵、硝基胍、氯酸铵、氯酸钠、氯酸钾等爆炸危险性化学品，涉及间歇、半间歇法硝化反应的建设项目。 本项目主要进行油气井增产材料的生产，项目所用原材料不涉及危险化学品，生产工艺为原料混合复配，该过程不产生化学反应 符合 附件2 陕西省禁止危险化学品目录（第一批） 八氟异丁烯... ...乙酸苯汞 本项目生产过程所用到的原材料不涉及《陕西省禁止危险化学品目录》中的化学品 符合 3、产业政策的符合性 本项目主要进行油气井增产材料的生产，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类。项目不属于《西安市企业投资负面清单》中的限制类和禁止类项目，不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类和许可准入类。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 4、选址合理性分析 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，项目利用北京众博达石油科技有限公司西安分公司厂区内西侧现有闲置厂房，建设项目油气井增产材料生产项目，不新增用地。根据西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016~2035）（见附图7），项目用地符合用地规划要求。 评价范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》中第三条规定的（一）、（二）类环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等，不在国家、地方规划的重点生态功能区的敏感区域内。项目所在区域基础设施配套完全，水、电、通讯等能满足项目建设以及运行需要。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址合理。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目由来 北京众博达石油科技有限公司西安分公司主要经营范围为机械设备、电子产品、工业泵、压力管道元件、石油化工设备、机电一体化设备制造；生产化工产品（不含危险化学品）等。该公司厂区原址位于西安市雁塔区鱼化寨二府庄工业园中段（西安迈拓机械制造有限公司院内），租赁西安迈拓机械制造有限公司院内厂房建设北京众博达石油科技有限公司西安分公司生产车间生产线项目。因公司发展需要，该公司于2019年5月将原有项目搬迁至西安经济技术开发区泾渭新城泾渭工业园中钢路10号（租用西安兴庆石油设备有限公司厂房，建设石油设备研发生产项目），又因公司市场发展需求，公司于2020年10月迁至西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，购买陕西力士材料成型有限责任公司现有空厂区建设北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目，该项目于2021年2月7日取得泾河新城行政审批与政务服务局《关于北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目环境影响报告表的批复意见》陕泾河审批准（〔2021〕39号，具体见附件4）。项目于2021年5月建成调试运行，2021年6月28~29日，北京众博达石油科技有限公司西安分公司委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目厂房生产内容进行了验收监测，2021年7月9日召开了该项目的竣工环境保护验收会，并通过了现场验收（项目竣工环境保护验收意见，详见附件5）。因公司发展需要，本次在原有项目地闲置厂房内建设油气井增产材料生产项目，不新增用地。 项目概况 项目名称：油气井增产材料生产项目 项目性质：扩建 建设地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内 建设单位：北京众博达石油科技有限公司西安分公司 总 投 资：105万 项目四邻关系：北京众博达石油科技有限公司西安分公司位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，厂区东侧为原点东四路，南侧为陕西晟泰机械制造有限公司生产厂房，西侧为咸铜铁路，北侧为陕西永乐有色金属制造有限公司生产厂房。本次扩建车间位于原厂区的西侧，车间东、西、北侧为厂区道路，西侧为空地。项目地理位置图见附图1，四邻关系图见附图2。 3、工程组成 本项目占地面积1329.14m2，在厂区原有闲置厂房内新建油气井增产材料生产项目，项目主要工程组成见表2-1。 表2-1 本项目工程组成 工程类别 工程 名称 工程规模 备注 主体 工程 生产厂房 1间，占地面积1329.14m2，主要分为生产区、原材料存放区、成品存放区和包装区。生产区占地面积约600m2。 厂房依托，生产线新建 辅助 工程 实验室 1F，占地面积80m2，位于厂房西南侧，内设全自动表面张力计、粘度计、罗氏泡沫仪、电热恒温水浴锅等仪器，主要进行产品的物理性能检测，不涉及化学试剂和化学检测 办公室 1F，占地面积50m2，位于厂房东南侧 储运 工程 原材料存放区 位于厂房东南区域，占地面积约300m2，主要用于存放各种原料 厂房 依托 成品存放区 位于厂房东北区域，占地面积约300m2，主要暂存产品 包装区 占地面积约50m2，位于厂房西北角，主要存放废包装袋、废包装桶等一般固废 危废暂存间 位于生产厂房外东侧（厂区原有危废间15m2），主要存放废机油、废活性炭等危废 依托 原有 公用 工程 给水 由厂区地下水井供给生产和生活用水 依托 排水 雨污分流，雨水进入雨水管道；食堂含油废水经油水分离器预处理后，与生活污水经化粪池处理，同清洗废水进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理 依托 供电 由区域电网供给 依托 供暖制冷 办公区采暖、制冷采用单体挂式空调，生产车间不供暖、制冷 依托 环保 工程 废气 固体泡沫排水剂生产投料工序产生极少量的粉尘，在车间无组织排放 / 食堂油烟经1台静电式油烟净化器（净化效率≧75%）净化后从食堂楼顶排放 依托 原有 噪声 低噪声设备、厂房隔噪、设置减振垫 新建 废水 食堂含油废水经油水分离器预处理后，与生活污水经化粪池（1座，22.5m3）处理后，同清洗废水进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂进一步处理 / 依托原有项目 固废 废包装桶由厂家回收处理，废包装袋收集后暂存于一般固废间，定期外售废品收购站 依托原有项目 废机油、废含油抹布、手套等危险废物收集后暂存于危废暂存间（厂区原有危废间15m2），交由有资质单位处置 依托原有项目 生活垃圾交由环卫部门定期清运，废油脂委托有资质单位定期清运 依托原有项目 4、主要产品及产能 项目建成后主要产品类型及产能方案见表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 产品名称 产品规格 产量t/a 包装规格 采气用泡沫排水剂 PQ-8 600 25kg/桶 采气用泡沫排水剂 PQ-8L 600 25kg/桶 采气用泡沫排水剂 PQ-8H 200 25kg/桶 采气用固体泡沫排水剂 PQ-9 20 20kg/箱 采气用消泡剂 PQ-10 200 25kg/桶 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 型号/参数 数量 单位 位置 1 搪玻璃搅拌容器 （复配釜） K3000L 2 台 生产区域 2 搪玻璃搅拌容器 （复配釜） K2000L 1 台 3 混料机 ME-105 1 台 4 挤出机 / 1 台 5 水槽 4m3 1 个 6 上料自吸泵 1.5KW 1 台 7 磅秤 TGT-500A 1 台 8 磅秤 TGT-100A 1 台 9 全自动表面张力仪 QBZY 1 台 实验室 10 粘度计 LVDV-1 1 个 11 恒温水浴 DC0506 1 个 12 分析天平 BS223 1 台 13 电热鼓风干燥箱 101-AB型 1 台 14 电子天平 JM-A20001 1 个 15 电热恒温水浴锅 DK-98-1型 1 个 16 电热恒温水浴锅 HHS-24 1 个 17 超级数显恒温水浴 CS501型 1 个 18 超级数显恒温水浴 HH-501S型 1 个 19 罗氏泡沫仪 2050 2 台 20 罗氏泡沫仪 2051 1 台 21 动态携液装置 / 2 台 22 离心机 TDL-5-A 1 台 6、主要原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目原辅材料使用情况见下表。 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 性状 包装形式/规格 消耗量 最大储存量 1 月桂酰胺丙基甜菜碱 液体 200kg/桶 130t/a 20t 2 月桂酰胺丙基氧化胺 液体 200kg/桶 350t/a 30t 3 椰油酰胺丙基甜菜碱（液体） 液体 200kg/桶 120t/a 20t 4 工业盐 固体颗粒 50kg/袋 6t/a 2t 5 聚乙二醇 液体 20kg/袋 4t/a 2t 6 椰油酰胺丙基甜菜碱（固体） 固体粉末 15kg/袋 10t/a 2t 7 淀粉磷酸钠 固体粉末 25kg/桶 5t/a 1t 8 二甲基硅氧烷 液体 50kg/桶 50t/a 10t 9 机油 液体 桶装，160kg/桶 0.3t/a 0.3t 10 水 / / 1700t/a / 11 电 / / 20万度/a / 主要原辅料理化性质： 月桂酰胺丙基甜菜碱：微黄色透明液体或膏状，属烷基丙基甜菜碱产品系列中的一种，具有优良的性能，极低刺激性的两性表面活性剂，可广泛与阳离子、阴离子、非离子表面活性剂配伍，具有理想的洗涤、调理、抗静电和杀菌作用，有优良的柔软性，对皮肤作用温和，泡沫丰富而稳定，并且有良好的粘度调节作用。广泛用于中高级香波、沐浴液、洗手液、泡沫洁面剂等和家居洗涤剂配制中；是制备温和婴儿香波、婴儿泡沫浴、婴儿护肤产品的主要成分；在护发和护肤配方中是一种优良的柔软调理剂；还可用作洗涤剂、润湿剂、增稠剂、抗静电剂及杀菌剂等，本品不易燃易爆，属一般化学品。 月桂酰胺丙基氧化胺：无色至微黄色透明液体，无异味，氧化胺类表面活性剂，易溶于水和极性有机溶剂，水溶液在酸性条件下呈阳离子性，在碱性条件下呈非离子性。具有良好的增稠、抗静电、柔软、增泡、稳泡和去污性能；刺激性低，可有效地降低洗涤剂中的阴离子表面活性剂的刺激性，能显著提高产品的综合洗涤能力，在一般用量下，对皮肤和头发非常温和，还具有杀菌、钙皂分散、易生物降解等特点。 工业盐：白色固体，易溶于水，主要成分有氯化钠、亚硝酸钠。工业盐是化学工业的最基本原料之一，在工业上的用途很广被称为“化学工业之母”。此外，还用于肥皂制造、陶瓷、玻璃生产、日用化工、石油钻探、钻井工作液、完井液、石油化工脱水液、建筑行业早强剂等生产。 淀粉磷酸钠：是淀粉中的葡萄糖残基中的羟基与磷酸根发生酯化形成的一种淀粉酯衍生物，包括磷酸单酯淀粉和磷酸双酯淀粉磷酸酯淀粉是一种阴离子高分子电解质，带负电荷。白色至淡黄色粉末，几乎无臭，溶于热水，不溶于乙醇、丙酮、苯等有机溶剂。由淀粉与各种无机磷酸盐或有机含磷试剂反应制得。不同的工艺条件，可制成不同取代度的淀粉磷酸酯。经磷酸酯化的淀粉在外形上类似天然淀粉，但有良好的冷水分散性，糊化温度50～60℃，其糊液的透明性、稳定性较淀粉有明显提高，阴离子性明显增加。4%糊液pH值为6，25℃时黏度值为0.05Pa·S。不同取代度的磷酸酯淀粉其性能也不同。 聚乙二醇是一种高分子聚合物，化学式是HO(CH2CH2O)nH，无刺激性，味微苦，具有良好的水溶性，并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性，可作为抗静电剂及柔软剂等使用。 二甲基硅氧烷，有机硅中间体，分子式是[(CH3)2SiO]n。初级形态二甲基环体硅氧烷是以二甲基二氯硅烷为主要原料，经过水解合成，以硅氧（Si-O）键为主链，硅原子上直接连接有机基的有机－无机化合物。初级形态二甲基环体硅氧烷分子结构呈现环状，主要包括六甲基环三硅氧烷（D3）、八甲基环四硅氧烷（D4）、十甲基环五硅氧烷（D5）、十二甲基环六硅氧烷(D6)、以及六甲基环三硅氧烷（D3）及或八甲基环四硅氧烷（D4）及或十甲基环五硅氧烷（D5）及或十二甲基环六硅氧烷（D6）含量达到50%以上的无色透明或乳白色液体，可燃，无异味，不溶于水，溶于苯等有机溶剂。初级形态二甲基环体硅氧烷主要用于进行开环聚合成不同聚合度的硅油、硅橡胶和硅树脂等。这些聚合物进一步加工成制品广泛应用于建筑、电子、纺织、汽车、个人护理、食品、机械加工等各个领域。 7、平面布置 本次扩建生产车间位于原有项目厂区西侧，占地面积1329.14m2，生产车间内按照通道和生产用途划分为东西两个区域。西侧区域由南向北依次为实验室、液体材料生产区、固体材料生产区、包装区、产品存放区；东侧区域由南向北依次为办公室、原料存放区、成品存放区，中间为过道，方便人员、原料和产品进出。 8、劳动定员及工作制度 工作制度：年工作300d，每天工作8h，一班制。 劳动定员：本次新增劳动定员20人，厂区提供食宿。 9、给排水 本项目产生的废水主要有生活污水和复配釜清洗废水。 ①生活用水 项目共设有工作人员20人，年工作300天。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），职工生活按每人每天25m3/（人•a）计，则生活用水量为1.67m3/d、500m3/a，废水排放系数80%，则生活污水量为1.33m3/d（400m3/a），主要含有COD、BOD5、SS、氨氮等污染物。 ②复配釜清洗用水 根据建设单位提供资料，车间复配釜清洗用水量120m3/a，废水产生系数80%，复配釜清洗废水产生量为0.32m3/d（96m3/a），主要含有COD、BOD5、氨氮、LAS等污染物，根据《北京众博达石油科技有限公司沣东分公司复配釜清洗废水检测报告》可知，清洗废水中各污染物含量浓度较低，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值，因此本项目复配釜清洗废水同生活污水经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂处理。 ③生产复配用水 根据建设单位提供的产品作业指导书，泡沫排水剂PQ-8产品用水量为0.6m3/t（产品）、泡沫排水剂PQ-8L产品用水量为0.6m3/t（产品）、泡沫排水剂PQ-8H产品用水量为0.6m3/t（产品），消泡剂PQ-10产品用水量为0.75m3/t（产品），则生产过程用水量为990m3/a，全部进入产品。 项目水平衡表见表2-5，水平衡图见图2-1。 表2-5 项目水平衡一览表 用水项 用水量m3/a 损耗量m3/a 废水量m3/a 生活用水 500 100 400 复配釜清洗用水 120 24 96 生产复配用水 990 990 0 合计 1610 1114 496 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、采气用液体泡沫排水剂生产线 采气用液体泡沫排水剂PQ-8、PQ-8L、PQ-8H生产原料均为月桂酰胺丙基甜菜碱（液体）、月桂酰胺丙基氧化胺（液体）、椰油酰胺丙基甜菜碱（液体），按生产作业指导书要求，投加相应比例的原料，以此来生产不同规格的产品，该生产工艺主要为混合搅拌，完全为物理复配过程，不涉及化学反应。 图2-2 采气用液体泡沫排水剂生产工艺及产污环节图 工艺说明： ①检查和准备工作 检查工艺流程和设备情况，包括阀门、盘根及润滑点，发现问题及时整改。 检查泵的情况看是否有泄露，若果有及时处理泄露点；冬天生产时要检查原料情况看是否有冰冻现象，如果有做好适当的保温措施。 ②上料 上料前必须按配方准确称重，并做好原始记录。开启排风扇和齿轮泵，打开上料阀往复配釜内按比例投加相应的原料。上料完毕关闭齿轮泵与上料阀。 ③复配搅拌 启动釜上搅拌器，打开循环泵，按配方要求时间进行搅拌（此过程为常温复配搅拌）。 ④取样检测 从取样口取出待检样品，测试其起泡时长、表面张力、黏度等物理参数是否满足产品要求，如果不满足继续复配搅拌，待产品合格后出料。 ⑤出料 将产品输出管插入成品包装桶里，打开放料阀放出产品。每桶产品按要求放到25kg，桶盖必须盖上柠紧，桶上注明产品型号、批号、毛重、净重、生产日期、生产厂名、商标和质量合格证。 ⑥成品入库 将包装好的产品搬运至成品存放区，搬运时要轻拿轻放，避免剧烈碰撞，以免破损，贮存要挂牌、分类，摆放整齐。要贮存在通风阴凉的场所，防止暴晒，严禁明火，贮存保质期一年。 2、采气用固体泡沫排水剂PQ-9生产线 采气用固体泡沫排水剂PQ-9生产原料为工业盐（固体颗粒）、聚乙二醇（白色粉末）、油酰胺丙基甜菜碱（白色粉末）生产工艺主要为原料加适量水混合搅拌后挤出，此过程为物理复配不涉及化学反应。生产工艺流程及主要产污环节见图2-3。 图2-3 采气用固体泡沫排水剂工艺及产污环节图 工艺说明： ①检查和准备工作 检查工艺流程和设备情况，发现问题及时整改。 冬天生产时要检查原料情况看是否有冰冻现象，如果有做好适当的保温措施。 ②上料 上料前必须按配方准确称重，并做好原始记录。往混料机中按比例投加相应的原料。 ③混合搅拌 启动混料机，按配方要求时间进行搅拌。 ④挤出 将混好的原料倒入挤出机内挤出，控制挤出速度，将挤出产品按一定规格（400mm）切割，平放，晾干后装箱。 ⑥成品入库 将包装好的产品搬运至成品存放区，搬运时要轻拿轻放，避免剧烈碰撞，以免破损，贮存要挂牌、分类，摆放整齐。要贮存在通风阴凉的场所，防止暴晒，严禁明火，贮存保质期一年。 3、采气用消泡剂PQ-10生产线 采气用消泡剂PQ-10生产原料为淀粉磷酸钠（白色粉末）、二甲基硅氧烷（液体），该生产工艺主要为混合搅拌，完全为物理复配过程不涉及化学反应。生产工艺流程及主要产污环节见图2-4。 图2-4 采气用固体泡沫排水剂工艺及产污环节图 工艺说明： ①检查和准备工作 检查工艺流程和设备情况，包括阀门、盘根及润滑点，发现问题及时整改。 检查泵的情况看是否有泄露，若果有及时处理泄露点；冬天生产时要检查原料情况看是否有冰冻现象，如果有做好适当的保温措施。 ②上料 上料前必须按配方准确称重，并做好原始记录。开启排风扇和齿轮泵，打开上料阀往复配釜内按比例投加相应的原料。上料完毕关闭齿轮泵与上料阀。 ③复配搅拌 启动釜上搅拌器，打开循环泵，按配方要求时间进行搅拌（此过程为常温复配搅拌）。 ④取样检测 从取样口取出待检样品，测试其起泡时长、表面张力、黏度等物理参数是否满足产品要求，如果不满足继续复配搅拌，待产品合格后出料。 ⑤出料 将产品输出管插入成品包装桶里，打开放料阀放出产品。每桶产品按要求放到25kg，桶盖必须盖上柠紧，桶上注明产品型号、批号、毛重、净重、生产日期、生产厂名、商标和质量合格证。 ⑥成品入库 将包装好的产品搬运至成品存放区，搬运时要轻拿轻放，避免剧烈碰撞，以免破损，贮存要挂牌、分类，摆放整齐。要贮存在通风阴凉的场所，防止暴晒，严禁明火，贮存保质期一年。 4、产排污分析 本项目运营期具体产生污染情况见下表。 表2-6 本项目运营期污染产生情况一览表 污染类型 污染源 产生工序 主要污染物 废水 工作人员 日常生活 SS、COD、BOD5、氨氮 清洗废水 复配釜清洗 COD、BOD5、氨氮、LAS 废气 混料机 投料工序 颗粒物 员工食堂 食堂工作 油烟 噪声 搪玻璃搅拌容器、挤出机、上料自吸泵等设备 设备运行 设备噪声 固废 管理及生产人员 日常生活 生活垃圾 员工食堂 食堂工作 废油脂 生产厂房 原辅料拆包、设备维修 废包装桶/袋、废机油、废含油抹布、手套 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目基本情况 （1）项目概况 北京众博达石油科技有限公司西安分公司于2020年10月迁至西咸新区泾河新城永乐镇永乐工业园区内，购买陕西力士材料成型有限责任公司现有空厂区建设北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目，原有项目总占地面积26767m2（约40亩），总建筑面积19764.06m2，主要包括原材料区、机加工区、铆焊区、喷涂区、装配区、调试区、成品区。设产品生产线，并搬迁和购置配套设备116台套。主要生产泵、阀类，压力管道元件，投收球装置，天然气压缩机，撬装类，流量计类，井下工具，仪器仪表类等产品。 （2）现有项目组成 表2-7 现有项目建设内容一览表 工程 类别 工程名称 建设内容及规模 主体 工程 机加车间 1栋，1F，层高8m，建筑面积2683.11m2，厂房内设原材料库、机械加工区、卧式加工中心预留区、研发试制车间、仓库暂存区、检验待检区、库房、空压机房、检验室及办公室等。 装配车间 1栋，1F，层高10m，建筑面积6505.82m2，厂房内设铆焊车间、撬装车间、装配区、中转区、半成品存放区、成品存放区、产品测试区、试验机房及电子装配室等。 辅助 工程 综合办公楼 1栋，3F，总建筑面积1437.39m2，位于厂区东侧，主要为日常管理、办公、会议等。 宿舍楼 2栋（分男职工宿舍、女职工宿舍），3F，总建筑面积2374.44m2，位于厂区综合办公楼西侧，南侧职工宿舍楼含有职工食堂。 职工食堂 位于南侧职工宿舍楼1楼，建筑面积为60m2，可满足50人就餐，1日3餐，烹饪燃料为天然气。 配电房 2个，分别位于厂区东南角和西南角，总建筑面积为193m2。 水泵房 位于厂区男职工宿舍东侧，建筑面积为98.75m2。 传达室 位于厂区大门口，建筑面积为50m2。 自行车棚 位于厂区东南角，占地面积为193m2。 喷漆房 位于厂区西北角，建筑面积为60m2，为喷晾一体化喷漆房。 临时库房 位于厂区涂料暂存库房东侧，建筑面积为56m2。 涂料暂存库 位于厂区西北角，建筑面积为40m2。 公用 工程 供电系统 市政供电。 供水系统 厂区自备井。 排水系统 雨污分流，雨水进入雨水管道，生活污水经化粪池处理后进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂处理 供暖、制冷 综合楼采用单体挂式空调供暖、制冷；生产车间不供暖。 环保 工程 废气 食堂油烟经1台静电式油烟净化器净化后从食堂楼顶排放。 火焰切割机、等离子切割机粉尘经自带脉冲除尘器处理后，无组织排放车间内；数控电火花线切割机床、型材切割机及焊接工序烟粉尘经10台移动式烟尘净化器处理，处理后无组织排放车间内。 设置1间喷漆房，面积约60m2，位于生产厂房西北角，喷漆废气采用干式过滤+双层活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放（P1）。 废水 食堂含油废水经油水分离器预处理后，与其他区域生活污水一并经化粪池（1座，22.5m3）处理后，进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂处理。 噪声 采取优化平面布置、隔声、高噪声源减振、设置隔间、软连接等降噪措施。 固废 生活垃圾 生活垃圾由垃圾桶收集后，交由环卫部门定期清运处理。 食堂废油脂 委托有资质单位定期清理拉运。 一般固废 设置一般固废暂存点1处，废边角料、废焊丝、除尘灰集中收集定期外售。 危险废物 设置危险废物暂存间1间，设备维修保养产生的废润滑油、废油桶、废油抹布，喷漆过程产生的废漆桶，干式过滤产生的废过滤棉，有机废气处理装置产生的废活性炭，分类暂存在危废暂存间，定期委托有资质单位回收处置。 （3）主要产品 现有项目主要产品见表2-8。 表2-8 主要产品一览表 产品名称 规格型号 年生产量 产品用途 泵阀类 DN50-DN300 3000台 油气田 压力管道元件 DN50-DN100 500台 油气田 投/收球装置 DN50-DN100 4000台 油气田 天然气压缩机 2K-30Km3 200台 油气田 撬装类 DN50-DN150 1000台 油井一体化撬 高压集气撬等 注剂（加药）装置 0.5-3m3 1000台 油气田 流量计类 DN50-DN150 2500台 油气田 井下工具类 3.5寸，4.5寸 300台 油气田 仪器仪表类 DN50-DN150 100台 油气田 （4）工艺流程及产污环节 项目主要生产泵、阀类，压力管道元件，投收球装置，天然气压缩机，撬装类，助剂装置类，流量计类，井下工具，仪器仪表类等产品。具体工艺如下： ①泵阀类/流量计类产品生产工艺流程： 图2-5 泵阀类/流量计类产品生产工艺流程及产污环节图 ②压力管道元件、井下工具产品生产工艺流程： 图2-6 压力管道元件、井下工具产品生产工艺流程及产污环节图 ③投/收球装置产品生产工艺流程： 图2-7 投/收球装置产品生产工艺流程及产污环节图 ④天然气压缩机、撬装产品和仪器仪表类生产工艺流程 图2-8 天然气压缩机、撬装产品和仪器仪表类生产工艺流程及产污环节图 ⑤注剂装置生产工艺流程： 图2-9 注剂装置产品生产工艺流程及产污环节图 ⑥流量计产品生产工艺流程： 图2-10 流量计类产品生产工艺流程及产污环节图 2、现有项目环保手续履行情况 2020年10月，北京众博达石油科技有限公司西安分公司委托西安鑫能环境工程有限公司编制了《北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目环境影响评价报告表》，项目于2021年2月7日取得泾河新城行政审批与政务服务局《关于北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目环境影响报告表的批复意见》陕泾河审批准（〔2021〕39号，具体见附件4）。 2021年6月，北京众博达石油科技有限公司西安分公司委托西安普惠环境检测技术有限公司对项目厂房生产内容进行了验收监测，2021年7月9日召开了该项目的竣工环境保护验收会，并通过了现场验收，（项目竣工环境保护验收意见，详见附件5）。 现有项目污染源治理及排放情况 （1）废气 主要为职工食堂油烟废气，机加、下料工序产生的金属粉尘，装配焊接工序产生的焊接烟尘，喷漆工序产生的漆雾和有机废气。 厂区食堂油烟经油烟净化器（净化效率不低于75%）处理后引至楼顶排放，根据验收监测报告，验收期间项目食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2011）的排放标准要求。 喷漆工序设一座密闭式喷漆房，喷漆废气采用干式过滤+双层活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。根据验收监测报告，验收期间，喷漆废气中非甲烷总烃排放浓度可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1表面涂装标准限值要求。漆雾颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 机加车间和装调车间厂房全封闭，火焰切割机、等离子切割机粉尘经自带脉冲除尘器处理后，无组织排放车间内；数控电火花线切割机床、型材切割机及焊接工序烟粉尘经10台移动式烟尘净化器处理，处理后无组织排放车间内。验收监测期间，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，厂界和厂区无组织非甲烷总烃浓度满足排放浓度均可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的要求。 （2）废水 项目运营期废水主要为食堂餐饮废水和职工生活污水。 食堂餐饮废水经油水分离器隔油后与其他生活污水一同排入化粪池处理后，进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂处理。 根据验收监测报告，厂区化粪池总排口pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，氨氮排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。 （3）噪声 项目噪声主要为车间内生产设备及引风机运行噪声，在采取优选低噪设备，对高噪声设备进行隔声、减振的情况下，对周边环境影响较小。根据项目验收监测报告，在验收监测期间，该项目昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类（南、北侧）标准、4类（东、西侧）标准限值的要求。 （4）固废 项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾。职工生活垃圾设垃圾桶分类收集，定期由环卫部门统一清运。食堂废油脂委托泾河新城臻尚保洁公司清运定期回收处置。废边角料，焊接过程产生的废焊丝，切割、焊接工序除尘器收集的粉尘，集中收集后外售物质回收部门，喷漆过程产生的废漆桶集中收集定期由厂家回收综合利用。 设备维修保养产生的废润滑油、废油桶、废油抹布，生产过程中产生的废乳化液，干式过滤产生的废过滤棉，有机废气处理装置产生的废活性炭均属于危废，设1间危废暂存间，集中分类收集，暂存在危废暂存间，交由陕西恒兴石化科技有限公司集中处置。 表2-9 原有项目污染物汇总一览表 污染物种类 排放污染物项目 治理措施 排放方式 排放量(t/a) 废气 食堂 油烟 1台静电式油烟净化器 有组织 0.0089 切割、焊接工序 颗粒物 设备自带脉冲除尘器，10台移动式烟尘净化器 无组织 0.0232 喷漆工序 颗粒物 1间喷漆房，1套干式过滤+活性炭吸附装置 有组织 0.030 非甲烷总烃 0.107 非甲烷总烃 未收集有机废气，无组织排放 / 0.079 废水 生活污水 COD 油水分离器+化粪池 / 0.600 BOD5 0.330 SS 0.282 氨氮 0.060 噪声 等效连续A声级 基础减振、厂房隔声、设置隔间、软连接等 / / 固废 生活垃圾 垃圾桶收集，委托环卫部门统一处置 / 10.5 餐饮废油脂 委托废油脂回收公司回收处置 / 0.42 废边角料 收集后外售 / 24.0 废焊丝 收集后外售 / 0.05 收尘灰 收集后外售 / 0.360 废润滑油 设危废暂存间，交有资质单位处置 / 0.24 废油桶 / 0.05 废含油抹布 / 0.1 废漆桶 / 0.05 废过滤棉 / 0.8 废活性炭 / 2.114 4、主要环境问题 根据现场踏勘，现有项目各项环保设施均已安装到位，无环境遗留问题。 机械车间外部现状照片 机械车间内部现状照片 喷漆房现状照片 活性炭吸附装置和排气筒现状照片 本次扩建项目车间 本次扩建项目车间 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据《环保快报（2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省环境保护厅办公室，2022年1月13日），2021年西咸新区环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称 污染物 年评价指标 评价标准（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 最大浓度占标率% 达标 情况 西咸新区 SO2 年平均质量浓度 60 8 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 40 38 95.0 达标 PM10 年平均质量浓度 70 81 115.7 超标 PM2.5 年平均质量浓度 35 42 120.0 超标 CO 百分位数日平均质量浓度（95%） 4000 1200 30.0 达标 O3 百分位数8h平均质量浓度（90%） 160 138 86.2 达标 根据上表可知，项目所在区域NO2、SO2年平均质量浓度和CO第95百分位数日平均浓度、O3日最大8小时平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5的年平均值均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明本项目所在区域为不达标区域。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目产生的特征污染物主要为总悬浮颗粒物（TSP），引用《陕西天承的阙实木家具有限公司纯手工实木家具生产项目环境质量现状检测报告》（具体见附件6），监测点位为本项目西南侧810m，监测日期为2020年8月1日至8月7日，引用监测数据见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物 采样日期 单位 检测结果 标准值 达标情况 TSP 08月01日 mg/m³ 0.113 0.3 达标 08月02日 0.048 08月03日 0.087 08月04日 0.077 08月05日 0.094 08月06日 0.073 08月07日 0.032 由引用监测结果可知，项目下风向总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测引用《北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目竣工环境保护验收监测》（具体见附件7）监测日期为2021年6月28~29日，监测时间为2天，分昼间与夜间进行监测，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测地点 2021年6月28日 2021年6月29日 执行标准 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1#厂界东 57 46 58 45 65 55 达标 2#厂界南 56 44 56 43 65 55 达标 3#厂界西 55 46 56 46 70 55 达标 4#厂界北 58 43 58 44 65 55 达标 声环境现状监测结果表明，项目厂界噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类（东、南、北侧）、4b类（西侧）标准限值。 3、地下水环境质量现状 本次项目地下水环境现状调查，引用《北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目环境质量现状检测报告》（具体见附件8），监测日期为2020年10月22日，地下水水位监测结果见表3-4。 表3-4 地下水水位监测结果 监测点位 经纬度 井深（m） 水位（m） 水井功能 1#田村 E:108°56′27.68″、N:34°32′50.02″ 110 22 灌溉 2#北亢营村 E:108°57′04.16″、N:34°31′54.39″ 60 45 灌溉 3#石门村 E:108°56′59.26″、N:34°32′17.53″ 100 30 灌溉 4#尚家村 E:108°57′09.04″、N:34°32′31.51″ 97 25 灌溉 5#新村 E:108°56′48.36″、N:34°32′46.03″ 100 20 灌溉 6#永乐村 E:108°56′29.44″、N:34°32′08.12″ 90 27 灌溉 地下水水质监测结果见表3-5。 表3-5 地下水水质监测结果 监测项目 单位 1#田村 2#北亢营村 3#石门村 III类 标准 是否 达标 K+ mg/L 1.25 1.26 1.25 -- / Na+ mg/L 157 163 157 -- / Ca2+ mg/L 87.1 86.2 87.1 -- / Mg2+ mg/L 79.4 83.0 79.4 -- / CO32- mg/L ND(5) ND(5) ND(5) -- / HCO3- mg/L 500 558 500 -- / 氯化物 mg/L 179 157 179 250 达标 硫酸盐 mg/L 218 225 218 250 达标 pH值 无量纲 7.08 7.12 7.01 6.5~8.5 达标 总硬度 mg/L 339 342 345 450 超标 氨氮 mg/L 0.452 0.441 0.413 0.5 达标 硝酸盐 mg/L 1.84 0.71 1.92 20 达标 六价铬 mg/L 0.037 0.040 0.043 0.05 达标 溶解性总固体 mg/L 867 871 866 1000 达标 氰化物 mg/L ND(0.002) ND(0.002) ND(0.002) 0.05 达标 耗氧量 mg/L 0.59 0.62 0.64 3.0 达标 铁 mg/L ND(0.03) ND(0.03) ND(0.03) 0.3 达标 锰 mg/L ND(0.01) ND(0.01) ND(0.01) 0.1 达标 挥发酚 mg/L 0.0005 0.0006 0.0008 0.002 达标 总大肠菌群 MPN/100mL 2 2 未检出 3.0 达标 菌落总数 CFU/mL 46 48 37 100 达标 亚硝酸盐 mg/L ND(0.003) ND(0.003) ND(0.003) 1.00 达标 氟化物 mg/L 0.64 0.66 0.68 1.0 达标 砷 mg/L 1.4 1.6 1.3 10 达标 汞 mg/L ND(0.04) ND(0.04) ND(0.04) 1 达标 镉 mg/L ND(0.001) ND(0.001) ND(0.001) 5 达标 铅 mg/L ND(0.01) ND(0.01) ND(0.01) 10 达标 铜 mg/L ND(0.05) ND(0.05) ND(0.05) 1 达标 锌 mg/L ND(0.05) ND(0.05) ND(0.05) 1 达标 根据地下水监测数据统计分析：地下水各监测点位中各项监测指标均未出现超标现象，满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准要求。 4、土壤环境质量现状 本项目在厂区现有厂房内进行建设，厂房地面已全部硬化，根据《关于土壤破坏性监测问题的回复》（部长信箱），项目租赁已建成厂房，厂区地面全部硬化，故可不进行土壤质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场勘察，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。项目500m范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标一览表 环境要素 坐标/° 保护对象 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 环境空气 108.953819 34.536363 石门村 二类区 东北 390 108.946362 34.533624 永乐村 西南 240 108.947371 34.532916 寺底村 西南 180 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运营期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中相关限值要求。 表3-5 大气污染物排放标准 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 监控点 标准名称 颗粒物 1.0 企业边界 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 油烟 2.0（小型规模， 净化率≧60%） / 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 2、废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值。标准限值见下表。 表3-6 污水排放标准限值 单位mg/L 类别 COD BOD5 SS 氨氮 石油类 动植物油 LAS 《污水综合排放标准》中三级标准 500 300 400 / 30 100 20 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 / / / 45 / / / 3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准、4类标准。 表3-7 噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（东、南、北侧） 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准（西侧） 70 55 4、固废：《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCs、COD和NH3-N。 结合本项目实际情况，本单位新增总量控制指标建议为：生活污水总量控制指标为COD：0.122t/a、NH3-N：0.0144t/a，纳入污水厂总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，本项目利用厂区现有闲置厂房，施工期主要进行工作平台的搭建，生产设备的安装、调试等作业。 1、施工期大气污染保护措施 施工过程中产生的废气主要为钻孔、打眼等建筑活动产生的扬尘。 本项目施工场地位于已建成的厂房内，项目施工期短，产生的产生的扬尘经过施工现场洒水抑尘，和厂房的阻隔，不会对项目周边产生较大的影响。 2、施工期声环境污染保护措施 装修期间噪声主要为钻孔、打眼、敲墙等产生的噪声。通过严格控制高噪声设备的作业时间、禁止夜间进行施工作业、尽量采取低噪声机械进行作业、加强环境管理等方法最大限度的减少噪声对环境的影响。 3、施工期水污染保护措施 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水。 本项目施工场地内无施工人员临时住所，项目施工期短，依托厂区已有的卫生设施。 4、固体废物污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 施工期建筑垃圾收集后统一堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾依托原有工程处理措施。 本项目施工期时间较短，施工期结束后，产生的少量污染物随之消散，对外环境无明显影响。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、废气 1.1产排污环节 本项目产生废气的主要污染物为泡沫排水剂生产投料工序产生的颗粒物和食堂产生的油烟。产排污环节等情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产污环节 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放时间/h 排放标准限值（mg/m3） 核算方法 排放方式 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 工艺 效率/% 是否为可行技术 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 排放量（t/a） 投料工序 颗粒物 产污系数法 无组织 / / 0.025 车间 密闭 / / / / 0.025 2400 1.0 食堂油烟 油烟 产污系数法 有组织 0.378 0.00075 0.00068 油烟净化器 75 是 0.095 0.00019 0.00017 900 2.0 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气排放源强核算 （1）车间生产线 ①投料粉尘 固体泡沫排水剂、消泡剂生产投料工序会产生极少量的粉尘，本项目采用的固体物料主要为工业盐、聚乙二醇、椰油酰胺丙基甜菜碱、淀粉磷酸钠，固体物理用量为25t/a，根据同类生产企业调查，投料时粉尘产生量约为粉料用量的0.1%，则粉尘产生量约为0.025t/a。由于粉尘量产生较小，在车间内无组织排放。 ②食堂油烟 厂区设有员工食堂一间，为工作人员提供3餐，本项目劳动定员20人，年工作300天。项目食用油用量平均按0.03kg/（人•天）计，预计耗油量为180kg/a。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》，油烟产生量按3.815kg/t计，日运行按3h计，则油烟产生量为0.68kg/a。食堂油烟经集气罩收集后由油烟净化装置处理，引至屋顶排放。厨房安装的油烟净化器净化效率≥75%，本项目以75%计，则油烟排放量为0.17kg/a，排气罩风量为2000m3/h，则油烟排放浓度为0.095mg/m3，油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2.0mg/m3的限值要求。 1.3排放口基本情况 本项目废气为无组织排放。 1.4废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020），本项目运营期大气环境监测计划见下表。 表4-2 废气环境监测计划 监测项目 监测点位 监测因子 监测频率 污染源监测 废气 无组织 上风向1个点、 下风向3个点 颗粒物 1次/半年 2、废水 本项目产生的废水主要为员工生活污水和复配釜清洗水。 生活污水依托厂区现有化粪池进行处理后同清洗废水进入市政污水管道，排入泾河新城第二污水处理厂处理。 2.1源强核算 类比《北京众博达石油科技有限公司西安分公司石油设备研发生产基地项目竣工环境保护验收监测报告表》和《北京众博达石油科技有限公司沣东分公司复配釜清洗废水检测报告》可知，项目运营期生活污水和车间复配釜清洗废水水污染物产排情况见表4-3。 表4-3 废水污染物产排情况一览表 项目排水量 污染物名称 COD SS BOD5 氨氮 LAS 生活污水 400m³/a 产生浓度（mg/L） 350 300 220 36 / 产生量（t/a） 0.140 0.120 0.088 0.014 / 清洗废水 96m³/a 产生浓度（mg/L） 59 / 30.8 4.253 3.24 产生量（t/a） 0.006 / 0.003 0.0004 0.0003 综合废水496m³/a 产生浓度（mg/L） 294 242 183 29 0.61 产生量（t/a） 0.146 0.120 0.091 0.0144 0.0003 综合废水496m³/a 排放浓度（mg/L） 246 145 167 29 0.61 产生量（t/a） 0.122 0.072 0.083 0.0144 0.0003 2.2治理设施 表4-4 废水治理设施 废水类别 污染物 治理设施 治理工艺 是否为可行技术 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 化粪池 （厂区现有） 沉淀-厌氧消化 是 2.3排污口基本信息 表4-5 废水排放口基本情况 编号 名称 污染物 类别 地理坐标 排放 方式 排放去向 DW001 废水排放口 COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS / 108.901636，34.541544 间接 排放 泾河新城第二污水处理厂 2.4依托可行性分析 （1）化粪池 生活污水依托厂区现有化粪池进行处理，化粪池位于厂区东南侧，为地下式，容积为22.5m3，已接纳处理生活污水7.84m3/d，现有化粪池剩余污水处理容量为14.66m3/d，本项目生活污水产生量为1.33m3/d，能够进入现有化粪池进行处理，后排入市政污水管网，最终排入泾河新城第二污水处理厂。 （2）市政污水处理厂依托可行性分析 泾河新城第二污水处理厂（一期）项目设计日处理规模为40000m3/d，采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+二沉池+超效沉淀池+次氯酸钠消毒”的污水处理工艺，增强脱氮除磷效果，出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准，最终排入泾河。 本项目废水产生量为1.65m3/d（496m3/a），运营期食堂含油废水经油水分离器预处理后，与其他区域产生的生活污水经化粪池处理后同车间复配釜清洗废水排入市政管网，入管水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准要求，项目废水量占泾河新城第二污水处理厂（一期）的0.0041%，不会对该污水处理厂产生较大冲击负荷，因此项目生活污水依托泾河新城第二污水处理厂措施可行。 2.5自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 专用化学产品制造工业》（HJ 1103-2020），本项目运营期废水监测计划见下表。 表4-6 废水监测计划 废水类别 监测点位 监测因子 监测频次 生产废水 废水总排口 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS 一次/半年 3、噪声 3.1噪声源强 项目噪声主要是设备运转时产生的设备噪声，主要设备为搪玻璃搅拌容器、挤塑成型机、上料自吸泵、离心机等，噪声源强约65~85dB（A）。 表4-7 本项目主要噪声源一览表 声源名称 数量 （台/套） 噪声源强（dB(A)） 防治措施 排放量（dB(A)） 发生特征 搪玻璃搅拌容器 3 80 低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声、柔性连接 60 间接性 挤出机 1 70 55 间接性 上料自吸泵 1 85 70 间接性 离心机 1 80 65 间接性 3.2降噪措施 本项目采取的噪声污染防治措施如下： 在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于厂房内，设备采用减振，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低15~20dB（A）。 3.3预测结果及达标分析 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测，由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间的厂界噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-8 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置 昼间贡献值 背景值 预测值 标准限值 达标情况 厂界 厂界东1# 36 58 58 65 达标 厂界南2# 35 56 56 65 达标 厂界西3# 42 56 56 70 达标 厂界北4# 30 58 58 65 达标 根据预测结果可知，设备设减振垫、采取低噪声设备后，项目运营期间，生产车间厂界噪声昼间贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的中3类（东、南、北侧）、4类（西侧）标准。 3.4噪声监测要求 本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-9 声环境监测计划 监测项目 监测点位 监测因子 监测频率 噪声 厂界四周 等效A声级dB（A） 1次/季度 4、固体废物 4.1运营期固体废物产排分析 项目产生的固废主要包括除尘器收集的粉尘、废包装桶/袋、废机油及废含油抹布、手套、职工生活垃圾、食堂废油脂。 （1）废包装桶/袋 项目产生的废包装桶主要为原料包装桶/袋，根据建设单位提供资料，200kg塑料桶自重按9kg考虑，50kg塑料桶自重按1.5kg考虑，25kg塑料桶自重按1kg考虑，根据本项目桶装原辅料用量情况计算，本项目废包装桶的 产生量约为28.7t/a，属于一般固废，由原料供应厂家回收处理；废包装袋主要为工业盐、聚乙二醇的包装袋，年产生量约0.5t/a，属一般工业固废，收集后外售废品站。 （2）废机油及废含油抹布、手套 根据建设单位提供资料，本项目设备维护过程中产生的废机油约为0.3t/a，废含油抹布、手套约0.02t/a，均为危险废物，废机油经专用收集桶收集后与废含油抹布、手套分类暂存后定期交由资质单位处置。 （3）生活垃圾 本项目共有职工20人，生活垃圾以每人每天0.5kg计，则生活垃圾产生量为3t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集清运。 （4）食堂油脂 本项目共有职工20人废油脂产生系数按10g/人·d计，则产生量约为0.06t/a，废油脂为一般固废，但应交有资质单位处置。废油脂采取专用垃圾桶收集，每日由当地环保部门认可的厨余垃圾处理单位清运处置。 本项目产生固废汇总情况见下表。 表4-10 本项目固废汇总表 序号 产生环节 固废名称 属性 固废代码 有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 产生量（t/a） 贮存方式 处置方式和去向 处置量（t/a） 1 原辅料拆包 废包装袋 一般固废 SW900-999-99 / 固态 / 0.5 废料间 集中收集，定期外售 0.5 2 废包装桶 一般固废 SW900-999-99 / 固态 / 28.7 废料间 收集暂存，由厂家回收利用 28.7 3 设备维护 废机油 危险废物 HW08， 900-249-08 废矿物油 液态 T，I 0.3 危废间（厂区原有） 专用容器收集，交有资质单位处置 0.3 4 废含油抹布、手套 危险废物 HW49， 900-041-49 废矿物油 固态 T/In 0.02 0.02 5 日常生活 生活垃圾 / / / / 固态 / 3 垃圾桶 定期交由环卫部门清运 3 6 食堂 废油脂 一般固废 / / / 固态 / 0.06 垃圾桶 委托有资质单位定期清运 0.06 注：T—毒性，I—易燃性，In—感染性 4.2环境管理要求 ①一般固废 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的规定，设置一般固废暂存间区域，需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 ②危险废物间 本项目危险废物暂存依托厂区原有危废间（15m2），位于厂区西南侧，距离本项目车间较近，方便危废转移和存贮。厂区原有危废间地面已经硬化，并做了防渗处理。危废间有专用的贮存容器，危废废物分类存放，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求。厂区原有危废间见下图。 现有项目危废暂存间 危废暂存间标识、标牌 5、地下水 本项目正常情况下没有可能造成地下水污染的新建装置和设施，本项目依托工程—化粪池可能会对项目区域地下水产生污染，根据现场踏勘，化粪池底部及四周采用10cm混凝土防渗结构，不会对地下水环境产生影响。 6、土壤 本项目原料、成品全部存放于新建厂房内，无露天堆放，运营期对土壤环境的影响主要为危废暂存间废机油渗漏通过垂直入渗对土壤环境的影响。根据现场踏勘，厂区原有项目危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行防渗处理，现有生产车间地面已全部硬化，正常情况下污染物不会通过厂房地面进入土壤环境。项目在严格落实大气污染防治设施及分区防渗措施，采取必要的检修、管理措施条件下，对土壤环境的影响较小。 环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为机油、废机油。存储位置为库房及危废间。废机油临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐值为50t。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-11 风险物质存在量一览表 类别 最大贮存量 临界量 机油 0.3t 2500t 废机油 0.3t 50t 由上表可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量。 （2）影响途径 场内的机油发生泄漏事故时，物料可通过下水道进入附近河流，对地表水水质造成污染。厂区发生火灾事故时，机油燃烧会产生CO的污染物，对下风向环境空气造成影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①厂内配备充足的应急消防物资； ②发生泄漏时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸油毡对泄漏物料进行吸收，清理现场后及时维护贮存设施。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 8、项目“三本账”分析 本项目扩建前后厂区污染物排放“三本帐”分析见下表4-12。 表4-12 扩建前后污染物变化情况表 项目 污染物 单位 现有工程 扩建工程 增减量 以新带老削减量 扩建后总排放量 废水 废水量 m3/a 2016 496 +496 0 2512 COD t/a 0.600 0.122 +0.122 0 0.722 BOD5 t/a 0.330 0.083 +0.083 0 0.413 SS t/a 0.282 0.072 +0.072 0 0.352 氨氮 t/a 0.060 0.0144 +0.0144 0 0.0744 LAS t/a 0 0.0003 +0.0003 0 0.0003 废气 颗粒物 t/a 0.0532 0.025 +0.025 0 0.0782 油烟 kg/a 0.0089 0.00017 +0.00017 0 0.00907 非甲烷总烃 t/a 0.186 0 0 0 0.186 固废 废包装袋 t/a 0 0.5 +0.5 0 0.5 废包装桶 t/a 0 28.7 +28.7 0 28.7 生活垃圾 t/a 10.5 3.0 +3.0 0 13.5 废弃油脂 t/a 0.42 0.06 +0.06 0 0.48 废边角料 t/a 24.0 0 0 0 24.0 废焊丝 t/a 0.05 0 0 0 0.05 收尘灰 t/a 0.360 0 0 0 0.360 废机油 t/a 0.24 0.3 +0.3 0 0.54 废含油抹布、手套 t/a 0.1 0.02 +0.02 0 0.12 废油桶 t/a 0.05 0 0 0 0.05 废油漆桶 t/a 0.05 0 0 0 0.05 废过滤棉 t/a 0.8 0 0 0 0.8 废活性炭 t/a 2.114 0 0 0 2.114 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | 颗粒物 | 车间密闭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1台静电式油烟净化器 （厂区原有） | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、BOD5、氨氮 | 油水分离器、22.5m3化粪池1座（厂区原有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值 |
|  | 复配釜清洗水 | COD、BOD5、氨氮、LAS | / |  |
| 声环境 | 生产设备及辅助设备 | 噪声 | 低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的中3类（东、南、北侧）、4类（西侧）标准 |
| 固体废物 | 原辅料拆包 | 废包装袋 | 废包装袋分类收集后暂存于废料间，定期外售废品收购站 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定 |
|  |  | 废包装桶 | 集中收集，由厂家回收处理 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 危废暂存间1间（厂区原有），具备防风、防晒、防雨要求，并采取有防渗措施。委托有资质单位定期回收处置 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定 |
|  |  | 废含油抹布、手套 |  |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门清运 | / |
|  | 员工食堂 | 废油脂 | 委托有资质单位定期清运 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间进行防渗处理的防渗技术要求应满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①厂内配备充足的应急消防物资； ②发生泄漏时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸油毡对泄漏物料进行吸收，清理现场后及时维护贮存设施。 |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证变更，履行验收相关手续。 |

# 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护方面分析，该建设项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂油烟 | 0.0089t/a | / | / | 0.00017t/a | / | 0.00907t/a | +0.00017t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0532t/a | / | / | 0.025t/a | / | 0.0782t/a | +0.025t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0.186t/a | / | / | / | / | 0.186t/a | / |
| 废水 | COD | 0.600t/a | / | / | 0.122t/a | / | 0.722t/a | +0.122t/a |
|  | BOD5 | 0.330t/a | / | / | 0.083t/a | / | 0.413t/a | +0.083t/a |
|  | SS | 0.282t/a | / | / | 0.072t/a | / | 0.352t/a | +0.072t/a |
|  | 氨氮 | 0.060t/a | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0744t/a | +0.0144t/a |
|  | LAS | 0 | / | / | 0.0003t/a | / | 0.0003t/a | +0.0003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 28.7t/a | / | 28.7t/a | +28.7t/a |
|  | 生活垃圾 | 10.5t/a | / | / | 3.0t/a | / | 13.5t/a | +3.0t/a |
|  | 废油脂 | 0.42t/a | / | / | 0.06t/a | / | 0.48t/a | +0.06t/a |
|  | 废边角料 | 24.0t/a | / | / | / | / | 24.0t/a | / |
|  | 废焊丝 | 0.05t/a | / | / | / | / | 0.05t/a | / |
|  | 收尘灰 | 0.360t/a | / | / | / | / | 0.360t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | 0.24t/a | / | / | 0.3t/a | / | 0.54t/a | +0.3t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | 0.1t/a | / | / | 0.02t/a | / | 0.12t/a | +0.02t/a |
|  | 废油桶 | 0.05t/a | / | / | / | / | 0.05t/a | / |
|  | 废油漆桶 | 0.05t/a | / | / | / | / | 0.05t/a | / |
|  | 废过滤棉 | 0.8t/a | / | / | / | / | 0.8t/a | / |
|  | 废活性炭 | 2.114t/a | / | / | / | / | 2.114t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新

鲜

水

生活用水

化粪池

泾河新城第二污水处理厂

复配釜清洗用水

5.37

1.67

1.33

1.33

损耗0.34

生产用水

3.3

0.4

进入产品

3.3

损耗0.08

0.32

1.65

上料

复配搅拌

取样检测

噪声

成品入库

检查和准备工作

出料

合格

不合格

噪声

水

上料

混合搅拌

粉尘、噪声

噪声

成品入库

检查和准备工作

常温挤出

包装

水

上料

复配搅拌

粉尘、噪声

取样检测

噪声

成品入库

检查和准备工作

出料

合格

不合格

水