# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 陕西程鹏福业包装材料有限公司包装制品生产项目

建设单位（盖章）：    陕西程鹏福业包装材料有限公司

编制日期：            二〇二二年十一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 陕西程鹏福业包装材料有限公司包装制品生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-611206-52-03-058609 |
| 建设单位联系人 | 杨乃喷 | 联系方式 | 13309242868 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区泾河新城永乐镇中长巷 |
| 地理坐标 | 东经108度56分22.195秒，北纬34度31分50.291秒 |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造（包装盒等） C2239其他纸制品制造（折页）C2927日用塑料制品制造（塑料托盒） | 建设项目 行业类别 | 造纸和纸制品业 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 二十六、橡胶和塑料制品业 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾河新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号 （选填） | 2020-611206-52-03-058609 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） | 1.17 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是：2022年10月建成 | 用地（用海） 面积（m2） | 7027.28m2 |
| 专项评价设置 情况 | 表1-1 项目专项评价情况 专项评价类别 设置原则 本项目情况 专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 不涉及有毒有害污染物 无 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 不涉及 无 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 不涉及 无 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。 不涉及 无 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无 |
| 规划情况 | 规划文件：《西咸新区－泾河新城分区规划修编》（2016-2035） 、《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函〔2021〕41号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-2 项目与相关规划及规划环评符合性分析 分析判定内容 本项目情况 判定 结论 《西咸新区－泾河新城控制性详细规划》 规划概述：泾河新城规划范围包括泾阳县的泾干、永乐、高庄（部分）三镇和崇文乡，总面积133.13km2。 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。产业发展规划：重点打造以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业。 本项目位于永乐镇，属于规划范围内。本项目属于纸制品及塑料制造行业，属于其中的制造业，符合泾河新城总体产业定位。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书及审查意见 规划主管部门应严格管理，要求入驻企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。 项目产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒（DA001、DA002）排放 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建项目产生的一般固废能利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后定期外售；危废建设危废暂存间，暂存后交由资质单位处置，危废暂存间按要求进行防渗。符合—3—立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置 项目产生的一般固废能利用的回收利用，不能回收利用的集中收集后定期外售；危废建设危 废暂存间，暂存后交有资质单位处置，危废暂存间按要求进行防渗。 符合 提高入园企业大气污染物排放的清洁生产水平，引进企业必须采用先进、可靠的废气治理措施，确保废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）二级标准或相应的行业标准要求。 项目印刷工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒（DA002）达标排放，均达到相关排放标准。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 经检索，本项目不属于《产业结构调整指导目录2021年本》中鼓励类，限制类和淘汰类项目，可视为允许类，另外，根据《市场准入负面清单》（2022年版），本项目不属于禁止准入类及许可准入类事项，可视为允许类。项目于2021年8月9日取得了泾河新城行政审批与政务服务局关于陕西程鹏福业包装材料有限公司包装制品生产项目备案确认书的通知，2020-611206-52-03-058609。综上，本项目符合国家及陕西省政策要求。 选址合理性分析 陕西程鹏福业包装材料有限公司购买原永佳面粉厂场地，土地性质为工业用地（国有土地使用证见附件），总占地面积14708.8平方米，总建筑面积7027.28平方米，本项目生产使用其中4个车间，办公用房等辅助工程均使用原厂区内已有建筑物。本项目印刷车间南侧一车间租赁兰德新材料有限公司进行生产，产区内其余车间目前空置。 项目所在厂区东侧为永乐油脂仓库（已空置），南侧为永乐油脂厂（已空置），西侧为永乐粮站（已空置），北侧为中长巷，隔中长巷为永丰村。根据现场踏勘，项目所在区域不属于饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区和其他需要特别保护的区域范围内，满足生态功能保护要求。项目所在地周围无需特别保护的敏感目标。 项目厂址所在地区域配套设施齐全，水、电等基础设施完善，交通便利。实施环评提出的各项措施后，各项污染物均能达标排放，对周围环境造成的影响小，不会改变原有环境空气、地表水、声环境的功能，从环境保护角度分析，项目选址合理可行。 3、项目建设与相关环保产业政策相符性 表1-3 本项目建设与相关环保产业政策相符性 政策名称 环保要求 本项目 符合性 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》 在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术。 本项目生产过程中印刷工序使用的油墨属于水性大豆油墨。 符合 应尽量避免无VOCs 净化、回收措施的露天喷涂作业。 本项目对有机废气排放源均加装有机废气处理装置；印刷工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理；吸塑工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理。 符合 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术，生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 项目印刷工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA002）达标排放，均达到相关排放标准。 符合 在涂装、印刷等含VOCs产品的使用过程中的VOCs 污染防治技术措施包括：鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂。 根据油墨检测报告可知，本项目使用油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含 量的限值》（GB38507-2020）要求。 符合 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。 项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过 15m排气筒（DA002）达标排放，均达到相关排放标准。 符合 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 环评建议企业建立健全 VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并加强对各类设备的检修维护。 符合 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。 本项目生产过程中涉及印刷工序，且位于重点地区，但项目使用水性油墨，不属于高VOCs排放项目，本项目为新建，为满足新建要求，项目选址位于泾河新城工业厂内。 符合 加强源头控制。大力推 广使用水性、大豆基、 能量固化等低（无） VOCs 含量的油墨和低 （无）VOCs 含量的胶粘 剂、清洗剂、润版液、 洗车水、涂布液。 本项目使用的油墨为大豆油墨，根据所使用油墨VOC含量测定报告（见附件），VOC含量为0.7%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求（单张胶印油墨低于3%），因此，符合源头控制要求。 符合 推广使用低（无）VOCs 含量的绿色原辅材料和 先进生产工艺、设备， 加强无组织废气收集， 优化烘干技术，配套建 设末端治理措施，实现 包装印刷行业VOCs全 过程控制。 项目运营期使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求，不属于高 VOCs含量的溶剂型油墨，使用的设备为非淘汰类设备，收集的废气收集后经处理达标后排放。 符合 深入推进包装印刷行业VOCs 综合治理；加强源头控制。大力推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。 项目运营期使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。 符合 深入推进包装印刷行业VOCs 综合治理；加强废气收集与处理。加强废气收集与处理，有机废气收集率达到70%以上。对转运、储存等，要采取密闭措施，减少无组织排放。对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。 项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后由活性炭吸附装置吸处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过 15m排气筒（DA002）达标排放，均达到相关排放标准。 符合 加强废气收集与处理。对油墨、胶粘剂等有机原辅材料调配和使用等，要采取车间环境负压改造、安装高效集气装置等措施，减少无组织排放。 项目产生有机废气的设备上方设置集气罩收集，经集气罩收集后经由活性炭吸附装置处理后有组织排放。 符合 企业应规范内部环保管 理制度，制定VOCs 防 治设施运行管理方案， 相关台账至少保存3年 以上。 企业建立环保管理制度，同时建立管理台账，台账保存5年。 符合 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号 （1）强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。（2）含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。（3）有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。（4）推进建设适宜高效的治污设施。小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。 （1）项目运营期使用的油墨符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）要求。（2）油墨采用密闭罐装。（3）印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后由经活性炭吸附装置后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA002）达标排放。（4）本项目印刷废气采用活性炭吸附装置处理，均符合技术要求。 符合 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）无组织相关符合性 1.VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.含VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集系统处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目所使用油墨含有少量VOCS，运输时采用密闭罐装。本项目属于含VOCs产品使用过程中的印刷（平板），废气要求在产生有机废气的局部设置气体收集措施，收集后统一进行处置。 符合 陕西省生态环境厅关于进一步加强重点地区涉VOCS项目环境影响评价管理工作的通知（陕环环评函〔2020〕61号） 严格涉VOCs建设项目环境影响评价，涉VOCs建设项目特别是石化、化工、包装印刷、工业涂装等新增VOCs排放量的建设项目，环评文件应明确VOCs污染防治设施并预测排放量，按照国家和我省具体规定实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代。 本环评中已明确VOCs污染防治设施措施并预测排放量，项目所使用的油墨中挥发性有机化合物含量为7.84g/L，根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）中限值为50g/L，据此可判断本项目所使用的油墨为低VOCs涂料。 符合 本项目有机废气经环保设施处理后，预测VOCS总排放量为0.0327t/a，根据陕环环评函〔2020〕61号文件，本项目为新建项目需进行总量替代方案，我公司与位于西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路温商高端制造园区的陕西新辉嘉业印刷有限公司达成协议，购买其总量控制指标。陕西新辉嘉业印刷有限公司因疫情影响等原因现已停产且承诺不再生产，其VOCS总量控制指标为0.037t/a，大于本公司（VOCS为0.0327），符合等量或倍量消减替代规定，等量替代方案情况说明见附件7。 符合 《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》 优化产业结构布局。严格执行《产业结构调整指导目录》。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。严格实施节能审查制度，加强节能审查事中事后监管。重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目为纸和纸板容器制造及日用塑料制品制造，项目严格执行《产业结构调整指导目录》，严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评要求，符合产业准入政策，项目不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工行业。 符合 根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发〔2020〕11号），本项目建设与“三线一单”符合性分析见下表1-4。 表1-4 项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析表 “三线一单” 本项目情况 判定结论 生态保护红线 项目位于西咸新区泾河新城永乐镇中长巷（原永佳面粉厂内），位于重点管控单元范围内，不涉及优先保护单元中的生态保护红线。 符合 环境质量底线 项目配备完善的环保设施，污染物均可达标排放，不会对区域环境质量产生明显影响。 符合 资源利用上线 项目主要原料外购周边企业，不涉及新开采资源，项目不触及资源利用上线。 符合 生态环境准入清单 经对照，本项目位于泾河新城，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中划定的区县。 符合 《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》 根据《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目位于重点管控单元。以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点。项目产生的各项污染物均能得到合理的处理与处置，做到达标排放。 符合 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目主要建设内容 本项目总占地面积14708.8平方米，总建筑面积7027.28平方米，拟设包装盒及配套塑料托盒生产线，主要购置设备包括压痕机、贴片机、开槽机、吸塑机等，生产工序主要包括模切、印刷、吸塑等，主要依托现有建筑改造为生产车间、库房、办公区等附属设施。 项目主要组成见表2-1。 表2-1 建设项目主要组成一览表 类别 建设内容 备注 主体工程 生产车间4个 1#纸制品生产车间：建筑面积700m2，主要设备包括纸盒机、组装机、过胶机，经裁切、粘胶、组装生产包装盒、折页。 依托现有车间进行改造，安装设备 2#纸制品生产车间：建筑面积800m2，主要设备包括压痕机、贴片机、开槽机，经裁切、粘胶、组装生产包装盒、折页。 3#印制车间：建筑面积450m2，主要用于平板印制工序，主要设备包括海德堡五色四开机、全开机等。 4#塑料托盒生产车间：建筑面积800m2，主要设备包括正压机、吸塑机、裁床，生产塑料托盒 辅助工程 办公 生活区 1栋宿办楼，3层，占地面积1000m2，主要用于员工办公等。 依托现有建筑物进行改造 公用工程 给水 市政供水 依托 排水 排水采用雨污分流制，由于厂区内污水管网暂未与市政污水管网接通，生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 新建 供电 本项目用电由市政电网提供 依托 采暖制冷 采用分体式空调进行采暖及制冷 / 环保工程 废水 生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 新建 废气 项目印刷工序产生的有机废气经集气罩收集后由三级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA001）达标排放；吸塑工序产生的有机废气经集气罩收集后经三级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒（DA002）达标排放，均达到相关排放标准；食堂油烟经油烟净化器处理后由专用烟道引至楼顶排放。 新建 固废 ①一般工业固废：不合格产品、废纸板纸张边角料、废塑料边角料、切割工序沉降的粉尘分类收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售； ②生活垃圾：厂内设若干垃圾箱收集，定期由环卫部门清运； ③危险废物（废机油、废油墨桶、废活性炭、含油废抹布、废手套等）：厂内设危废暂存间，交由有资质单位处置。 新建 噪声 采取车间隔声，基础建筑，厂区绿化等降噪措施。 新建 2、主要产品及产能 本项目主要产品方案及规模见表2-2。 表2-2 项目主要产品方案及规模 序号 产品名称 产量 单位 备注 1 纸制品（包装盒、折页等） 550 t/a / 2 塑料托盒 70 t/a 其中PP塑料托盒40t，PET塑料托盒30t。 3、主要设备 本项目主要生产设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备 序号 设备名称 规格型号 数量/台 备注 1 海德堡五色四开机 CD74-5+LX 2 置于3#印制车间 2 全开机 XL105-6+l 1 3 覆膜机 LFM-1100 1 4 纸盒机 / 1 置于1#纸制品生产车间 5 组装机 / 1 6 过胶机 飞达自动上糊机 1 7 压痕机 平压压痕切线机 1 8 贴片机 半自动贴片机 1 9 开槽机 全自动滚筒式起沟机 1 10 切纸机 / 1 置于2#纸制品生产车间 11 模切机 / 2 12 开槽机 / 1 13 组装机 / 1 14 过胶机 / 2 15 四面包边机 / 1 16 成型机 / 1 17 正压机 / 1 置于4#塑料托盒生产车间 18 吸塑机 / 1 19 裁床 / 2 4、原辅材料 本项目使用的原辅材料表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料 序号 名称 单位 数量 备注 一、原辅材料消耗 1 纸张 吨/年 505 用于纸盒、折页等纸制品生产，由于部分纸制品需要进行印刷，油墨、清洗剂、PS版、润版液均为印刷所用材料。 2 大豆油墨 吨/年 5 3 清洗剂 吨/年 0.1 4 PS版 吨/年 0.5 5 润版液 吨/年 0.08 6 聚丙烯薄膜 吨/年 0.5 7 铜版纸 吨/年 18 8 灰板纸 吨/年 26 9 果冻胶 吨/年 1.62 10 PP 吨/年 41 PP塑料托盒生产 11 PET 吨/年 31 PET塑料托盒生产 12 机油 吨/年 1.5 设备维护 13 活性炭 吨/年 2.0 废气处理 二、能源消耗 14 水 m3/a 1470（依托园区市政配套设施） 15 电 万kWh/a 41.49（依托园区市政配套设施） 大豆油墨：本项目使用油墨为济南皇冠油墨有限公司生产的水性胶印大豆油墨，该油墨产品已通过环境标志产品认证，符合《环境标志产品技术要求胶印油墨》（HJ2542-2016），经测定，挥发性有机化合物含量符合《GB 38507-2020》中相关要求（见附件），具体成分见表2-5。 表2-5 大豆油墨主要成分表 名称 主要成分 大豆油墨 胶印油墨是各种平版印刷方式的油墨总称。 根据溶剂分类，大豆油墨溶剂采用水，所以为水性油墨。 综上，本项目采用的油墨为水性胶印大豆油墨，简称“大豆油墨”。 大豆油墨是指采用大豆油来代替传统的石油溶剂而制成的油墨。大豆油属于可食用油，分解后可完全融入自然环境，在各种配方的植物油油墨中，大豆油墨（SOYBEAN OIL INK）是真正意义的可应用的环保型油墨。大豆油墨原料是色拉油等食用油，色拉油作为一种精制植物油，经过一系列严格的脱色，除臭，去除游离脂肪酸等精炼工艺加工后，其流动性和着色性极好，且透明度高，色彩鲜艳，不易掉色，可适于广范围的彩色印刷中。 （2）清洗剂：本项目所使用清洗剂为水性油墨清洗剂，清洗剂主要用于清洗印版和墨辊上的油墨，水性油墨清洗剂又称环保油墨清洗剂，由表面活性剂、乳化剂、渗透剂、橡胶防老化剂和其他助剂等精制复配而成。具有无毒无害、不易燃不爆、不挥发、存放安全、价廉、 洗涤去墨能力强等特点。本项目购买已配置好的水性油墨清洗剂，清洗效果好，符合安全环保、节能的要求，是新代的印刷油墨清洗剂。其主要组分见表2-6，符合《清洗剂挥发性有机物含量限值》（GB38508-2020）。 表2-6 清洗剂主要成分表 名称 主要成分 清洗剂 水性油墨清洗剂又称环保油墨清洗剂，其中组分为TrionX-100为 16%，油酸钠58%、磷酸三丁酯4.5%、丁醇16%、硝酸钠5%、苯并三氮唑0.5%等助剂混合，与水按1:9混合，制成水基油墨清洗剂。气味－愉快气味，相对密度＞0.7，清洁性能－优良。 PS版：项目使用PS版为铝板，不在厂区内制版，制版全部外协，购买已制备好的PS版。 （3）润版液：本项目购买现成的免酒精润版液（无需配置），其为紫色/黄色的液体，闪点大于60℃，沸点为100℃，可溶于水。润版液是彩印机印刷过程中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。在胶印中，润版液的所起的作用主要体现在三方面：一是在印版空白部分形成水膜；二是补充在印刷过程中损坏的亲水层；三是降低印版的表面温度。它的pH值缓冲系统能提供持续稳定的pH值（4.5-5.5），而且适合各类水质，其主要组分见表2-7。 表2-7 润版液主要成分表 名称 主要成分 润版液 免酒精润版液主要组分：甘油8%—15%、阿拉伯树胶（增稠剂）5%—8%、乙二醇单丁醚2%—5%、丙二醇5%—10%、2,4,7,9－四甲基-5-癸炔-4,7-二醇（泡沫抑制剂）1%—3%、聚醚（表面活性剂）2%—5%、异构醇聚氧乙烯醚（表面活性剂）2%—5%、戊二酸1%—4%、柠檬酸钠（缓冲剂）3%—8%、柠檬酸（缓冲剂）3%—8%、苯甲酸（防腐剂）1%—4%、水50%—60%。 免酒精润版液的优点：1.胶辊会逐渐变软，使用寿命显著延长，养护成本降低；2.印刷机只需要很少的油墨就可以得到所需的色密度，更稀的墨膜能实现更清晰的墨点和更明亮的色彩还原，省墨，并伴有印品质量提升；3.印后纸张干得更快，交货速度可提高；4.车间更安全、更环保。 PP：聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。在工业界有广泛的应用，是平常常见的高分子材料之一。 PET：PET塑料是英文Polyethylene terephthalate的缩写，简称PET或PETP。中文意思是：聚对苯二甲酸类塑料，主要包括聚对苯二甲酸乙二酯PET和聚对苯二甲酸丁二酯PBT。聚对苯二甲酸乙二醇酯又俗称涤纶树脂。它是对苯二甲酸与乙二醇的缩聚物，与PBT一起统称为热塑性聚酯，或饱和聚酯。PET塑料分子结构高度对称，具有一定的结晶取向能力，故而具有较高的成膜性和成性。PET塑料具有很好的光学性能和耐候性，非晶态的PET塑料具有良好的光学透明性。另外PET塑料具有优良的耐磨耗摩擦性和尺寸稳定性及电绝缘性。PET做成的瓶具有强度大、透明性好、无毒、防渗透、质量轻、生产效率高等因而受到了广泛的应用。PBT与PET分子链结构相似，大部分性质也是一样的，只是分子主链由两个亚甲基变成了四个，所以分子更加柔顺，加工性能更加优良。 本项目使用的PET/PP为外购的塑料硬片。 果冻胶：果冻胶是一种新型的环保胶粘剂，取材天然，主要成分是工业明胶（一种动物胶，即热溶胶）。使用时以水作为溶剂，不含苯系物及乙酸脂类物质，SGS安全检测，无毒无害，符合《环境标志产品技术要求 胶粘剂》（HJ2541-2016）相关要求。 胶粘性能极佳，气味清香，加工的产品不会发脆、变形、发霉、起泡等现象。按干燥速度分为：高速、中速、低速。本项目使用的果冻胶为透明棕色胶状体，经检测该果冻胶中挥发性有机化合物未检出（检测报告见附件），其主要组分见表2-8。 表2-8 果冻胶主要成分表 名称 主要成分 果冻胶 果冻胶（又名啫喱胶），英文jelly glue，也称动物胶，外观类似果冻，在印刷包装行业的胶称果冻胶。 由于果冻胶的主要成分的动物的蛋白质，不含有苯类甲醛类的溶剂，所以无毒，真正环保。不会对食品和被包装的物品产生污染。使用果冻胶生产的产品，不变形，不容易发霉起泡，并可以增强纸品的挺度。果冻胶除有较强的黏性外，还有适度的柔软性，使精装书籍、菜谱、字典词典类经常折的部位不易折断。 5、公用工程 1）给水 本项目给水由市政供水管网提供。项目生产过程不需用水，用水主要为人员生活用水。 2）排水 本项目劳动定员40人，提供住宿及餐饮，根据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020），用水定额按照110L/人·d，则生活用水量4.4t/d（1320t/a）。 排水主要为生活污水和餐饮废水，餐饮废水经油水分离器处理后，同其他生活污水经化粪池处理后定期清掏不外排。产污系数以80%计，故废水量为3.52t/d（1056t/a）。 全厂用排水情况如下： 表2-9 项目全厂给排水情况（t/a） 用水项目 日用水量（t/d） 年用水量（t/a） 排水系数 日排水量（t/d） 年排水量（t/a） 生活用水 4.4 1320 0.8 3.52 1056 图2-1 水平衡图（t/a） 3）供电工程 本项目由市政管网供电。 供热/制冷 项目生产区不需要供暖，生活区采用分体式空调供暖制冷。 6、平面布置合理性 根据项目建设场地情况，将厂区按使用功能大体分为三个区域，生产区，办公生活区，生产辅助区。生产区共分4个生产车间，相邻的车间一及车间二为纸制品生产车间，其东侧为车间三，是塑料托盒生产车间，车间四为印刷车间。生产辅助区主要包括库房及危废暂存间，库房紧邻生产区域设置，方便生产，危废暂存间位于印刷车间外侧，减少危废运输距离；办公生活区主要包括一栋三层宿办楼及厨房，宿办楼位于生产区的西侧，厨房设置于厂区南侧五层空楼的一侧。每个车间内部根据生产工序依次布设设备，对于高噪声设备均布设减振、隔声等措施，整个厂区三大区域相互独立，生产过程对生活办公影响较小。 厂区内一厂房目前租赁于兰德新材料有限公司进行碳纤维复合材料的生产，环评手续已经办理，厂区内其他车间目前空置，如有其他生产性活动，按相关管理要求另行环评。详细情况见总平面图（见附图）。 7、劳动定员与制度 项目劳动定员40人，设置食堂，每班8小时，全年生产天数为300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 根据现场踏勘，建筑物依托现有进行部分改造，环境影响主要体现在改造及设备进场造成的施工扬尘、车辆废气、噪声，施工人员生活废水、施工固体废物堆放等影响。 本项目施工期较短，工作量小，对影响较小。本次环评主要对运营期环境影响进行重点分析。 2、运营期 本项目生产工艺如下： Ⅰ纸制品（纸盒、折页）生产工艺（部分产品需要印刷）： 图2-1 本项目产品工艺流程及产污环节图（纸盒、折页生产） 裁切：将原材料（各种类型的纸板）用液压裁纸设备按照不同的规格进行裁切，以便于后续工序的进行。 该过程会产生噪声、少量废气以及边角料等。 （2）印刷：根据客户需求，部分纸盒及折页需要进行印制，印制工艺详见下文。 （3）粘胶：将购买的面纸用果冻胶进行黏合，本项目购买成品果冻胶，根据VOC检测结果，VOC未检出，因此在生产过程中有机废气产生量可忽略。 （4）组装：经订针进行订合或者人工组装。 Ⅱ印刷工艺： 图2-2 本项目产品工艺流程及产污环节图（印刷工艺） 本项目不在厂区内制版，制版全部外协制作。 裁纸 外购的纸板根据生产需要用裁纸机裁成不同规格的纸张备用。该工序排污节点为废边角料和生产设备运行噪声。 印刷 根据产品要求，采用不同颜色的油墨，本项目使用的油墨为大豆油墨。印刷前，将制作好的PS版直接装入印刷机中，再将纸张装入印刷机。在印刷车间利用印刷机将图文印刷在纸张上，形成新的印刷品。 每批次印刷品印刷完成后，需用抹布沾取少量清洗液来擦洗印刷机，以去除设备上残留的油墨。 在印刷前需对PS版进行润版，用润版液将PS版浸湿即可，润版工序不产生废水或废液。在印刷完成后，用抹布进行擦拭油墨，清洗工序不产生废水或废液。 该工序排污节点为有机废气、生产设备运行噪声和废油墨桶、废抹布、废手套等。 模切 将印刷好的纸张用模切机按照产品设计的要求进行切割，切成所需形状。该工序排污节点为废边角料和生产设备运行噪声。 覆膜 项目部分印刷品需要覆膜，起到保护和防水作用。本项目覆膜不需涂胶粘剂，直接将薄膜覆盖在印刷品的表面，再经加压处理，使薄膜与印刷品黏合在一起。所用的薄膜为聚丙烯薄膜。该工序排污节点为生产设备运行噪声。 （5）包装 经检验合格后，装箱后入库，待出厂。 Ⅲ塑料托盒生产工艺： 图2-3 本项目产品工艺流程及产污环节图（塑料托盒） 进料：人工加入PP或PET料。 加热吸塑：经一体设备加热吸塑。本项目包装用塑料托盒工件在生产车间内进行的吸塑工序会产生少量的吸塑废气。根据本项目使用的原材料PP、PET塑料的理化性质，在本项目吸塑温度130-140℃的条件下PP、PET塑料中各类有机物质在高温条件下会产生各类混合烃类化合物，成分较为复杂，因此，在吸塑工序会感觉有异味。各类废气的发生比例和操作温度、原料性能等诸多因素有关，较难进行准确定量计算。因此，本次评价将各类有机废气以非甲烷总烃记（VOCs）。 （3）裁切：经一体机进行裁切。 本项目主要污染物及产污环节一览表如下。 表2-10 本项目主要污染物及产污环节一览表 序号 污染物 污染源 污染因子 1 废气 原料纸裁切 颗粒物 2 印刷 有机废气（以非甲烷总烃计） 3 吸塑 有机废气（以非甲烷总烃计） 4 噪声 设备运行 等效连续A声级 5 固废 产品检验 不合格产品 6 切割 沉降的粉尘 7 裁切 边角下料 8 原材料供给 废油墨桶 9 废气处理 废活性炭 10 保养及清洗工序 废机油及废抹布、废手套等 11 废水 生活污水 pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、 五日生化需氧量、总磷 、动植物油 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目在原有面粉厂的基础上进行改造，根据现场踏勘，在承租时为空置房，无遗留环保问题，不存在与本项目相关的原有污染情况及环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 1）常规污染物 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇中长港，根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境控制质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。 根据陕西省生态环境厅办公室于2022年1月13日下发的《环保快报(2022-2)》中2021年1~12月全省环境空气质量状况，西咸新区2021年1~12月全县区环境空气质量状况见下表3-1。 表3-1 环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值（µg/m3） 占标率% 达标 分析 可吸入颗粒物（PM10） 年平均 质量浓度 81 70 115.7% 不达标 细颗粒物（PM2.5） 年平均 质量浓度 42 35 120.0% 不达标 二氧化硫（SO2） 年平均 质量浓度 8 60 13.3% 达标 二氧化氮（NO2） 年平均 质量浓度 38 40 95.0% 达标 一氧化碳（CO） 24小时平均 质量浓度 1200 4000（24小时平均） 30.0% 达标 臭氧（O3） 8小时平均 质量浓度 138 160（日最大8小时平均） 86.25% 达标 备注：CO为24小时平均第95百分位数，单位为mg/m3；其他五项指标单位为μg/m3，O3为日最大8小时滑动平均值的第90百分位数。 从上表可以看出，项目所在区域 SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，PM10、PM2.5均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二类区标准要求，其中PM2.5、PM10是该区域主要污染因子，项目所在区域为不达标区。 2）特征污染物 本次空气环境质量现状引用陕西泽希检测服务有限公司《西咸新区万家宏鑫建筑装饰有限公司万家宏鑫装饰板加工扩建项目现状监测报告》（报告编号：泽希检测（综）202010058号）。项目监测点位设置有2个1#监测点位位于西咸新区万家宏鑫建筑装饰有限公司厂区内，位于本项目北侧，距离项目厂界最近距离2000m，2#监测点位位于田村，位于本项目北侧，距离项目厂界最近距离1960m，具体见监测点位图。 监测结果见下表。 （1）监测布点：万家宏鑫建筑装饰公司内、田村 （2）监测时间：2020年10月31日～11月5日，连续监测7天。 （3）监测因子：非甲烷总烃 （4）监测结果： 表3-2 环境空气质量现状监测结果 点位名称 污染物 平均 时间 评价标准（mg/m3） 监测浓度范围（mg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标率（%） 达标 情况 万家宏鑫建筑装饰公司内 非甲烷总烃 1h 2.0 0.46~0.66 0.33 0 达标 田村 非甲烷总烃 1h 2.0 0.22~0.42 0.21 0 达标 由监测结果表明，该区域环境空气中非甲烷总烃一次监测浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3的要求。 2、声环境 本项目50m范围内有声环境保护目标永丰村（距离项目30m），委托陕西泽希检测服务有限公司对敏感点声环境质量进行监测，监测结果如下表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果 监测点位 监测日期 2021.4.9 2021.4.10 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 昼间（dB(A)） 夜间（dB(A)） 永丰村 50 43 51 42 由监测结果可知，敏感点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求。 3、地下水 本项目厂界外500米范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目运营期间环评要求建设单位需要对危废暂存间、生产车间等采用环氧树脂防渗、厂区硬化等措施，以减小项目对地下水环境的影响。因此项目不存在地下水环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 4、土壤 本项目属于工业用地，项目运营期间不涉及有毒有害物质，环评要求建设单位应对生产车间、危废间等采用环氧树脂防渗、厂区硬化、以减小项目对所在地土壤环境的影响。因此项目不存在土壤环境污染途径，可不开展环境质量现状调查。 5、电磁辐射 新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目不属于涉及电磁辐射类项目，故不对其进行评价。 6、生态环境 本项目位于西咸新区泾河新城永乐镇工业区内，使用原永佳面粉厂已建成的厂房，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境：厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，存在居住区，因此居住区为本项目环境保护目标。大气环境保护目标见下表3-4。 表3-4 声环境保护目标及保护级别 名称 保护对象（人） 经度（度） 纬度（度） 位置 关系 相对厂界最近距离/m 环境功能区 大气环境 永丰村 108.93950701 34.53115582 N 30 二类区 寺底村 108.93966794 34.52861845 S 380 永乐村 108.93825925 34.52990442 W 79 声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标见下表3-5。 表3-5 声环境保护目标及保护级别 名称 保护对象（人） 经度（度） 纬度（度） 位置 关系 相对厂界距离/m 环境功能区 声环境 永丰村 108.93950701 34.53115582 N 30 二类区 地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：本项目使用已有厂房进行生产，不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：运行期印刷段有机废气有组织排放执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表1印刷行业标准浓度限值及最低去除效率要求；吸塑段有机废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值中相关标准要求；企业边界监控点非甲烷总烃浓度执行《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）表3相关限值；企业厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1 相关排放限值；食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 表3-6 大气污染物排放标准 污染物 排放方式 标准限值 最低去除效率 执行标准 非甲烷 总烃 印刷 印刷行业最高允许排放浓度 50mg/m3 85% 《挥发性有机物排放控制标准》（DB 61/T1061-2017） 吸塑 大气污染特别排放限值 60mg/m3 / 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 无组织 企业边界监控点浓度限值 3mg/m3 / 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017） 无组织 厂区内监控点1h平均浓度限值 6mg/m3 / 《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019 油烟 2.0mg/m3 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001） 3、生活污水经化粪池处理后委托粪污清掏公司，定期清掏、农田堆肥，不外排。 4、噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 5、一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关限值。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间国家对总量控制要求及陕西省十四五生态环境保护规划要求，结合本项目污染物产生和排放特点，本项目环评建议总量控制指标为： 废气总量控制建议指标：非甲烷总烃0.0327t/a，最终以生态环境部门确定的总量指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工内容仅为厂房改造及设备的安装，厂房改造过程会产生扬尘，评价要求项目改造期间采取洒水防尘措施，减少扬尘对周围环境的影响；施工人员生活污水经化粪池（原有）处理后清掏肥田；项目厂房改造及设备安装会产生噪声，评价要求合理安排施工时间，并尽可能地缩短施工期，把噪声污染影响控制到最小；对于安装工程产生的设备外包装材料，评价要求此部分外包装材料集中收集后由环卫部门清运。本项目施工内容相对较小，采取上述措施处理后对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1）污染物源强核算及处理措施 （1）粉尘 在原材料纸板剪裁过程中会产生粉尘，由于制作产品过程中，切割量较小，且所有工序均在密闭厂房内进行，产生的少量粉尘在厂房内沉降，做固废收集，不再考虑粉尘对大气产生的影响。 （2）印刷段有机废气（以非甲烷总烃计） 本项目所采用的为环保型水性大豆油墨用量为5t/a，印刷在常温条件下进行，有机废气挥发较少，按照检测报告，水性油墨溶剂中挥发性有机物的含量为7g/kg，故挥发性有机废气产量为0.035t/a。根据企业提供资料，项目年运行300d，平均每天印刷2h，有机废气产生速率为0.058kg/h。 项目产生有机废气（非甲烷总烃）产生量较小，环评要求项目在印刷设备印制段上方安装集气罩+软帘，集气效率以90%计，经集气罩收集后通过三级活性炭吸附处理后，由15m排气筒（DA001）排放。引风机设计总风量为5000m3/h，活性炭处理效率为85%，在采取上述措施处置后，有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.0047t/a（0.0078kg/h，1.57mg/m3），无组织排放量为0.0035t/a（0.00058kg/h），可满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T 1061-2017）》中印刷行业规定的排放浓度限值（非甲烷总烃最低去除效率为85%）。 （3）吸塑段有机废气产生 项目使用的原材料PP、PET均为高分子有机聚合物，高分子聚合物热稳定性能很好，分解温度较高，一般大于300℃。本项目吸塑工序加热温度为130-140℃，远低于其原料的分解温度，不会使其裂解，但原材料中有少量未聚合的单体在高温下挥发出来，会产生少量的VOCs。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021 年）中292 塑料制品行业系数手册-2922塑料板、管、型材制品制造行业系数表，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产污系数为1.5kg/t-产品，项目塑料制品年产量约为70t，则VOCs（以非甲烷总烃计）产生量为0.105t/a。环评要求项目在吸塑设备上面安装集气罩，由集气罩收集后经三级活性炭吸附处理后由15m高排气筒（DA002）排放，三级活性炭处理效率约为85%，集气效率以90%计。根据企业提供资料项目年工作300d，平均每天吸塑工序进行6h，则吸塑工序有机废气产生速率为0.058kg/h，引风机设计总风量为3000m3/h，在采取上述措施处置后，该工序有机废气（以非甲烷总烃计）有组织排放量为0.014t/a（0.0079kg/h，2.63mg/m3），无组织排放量为0.0105t/a（0.0058kg/h）。可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值（60mg/m3）。 （4）食堂油烟废气 本项目劳动定员40人，厂区内设置职工餐厅，加工食物过程中产生油烟废气。餐厅设置3个标准灶头，属于中型规模，年工作300天，每天使用时间6h。 根据《饮食业环境保护技术规范》，餐厅食用油耗油系数以5kg/100人·d计，油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，本次以2.83%计，则餐饮油烟年产生量为0.017t/a，项目每个灶头风量为2000m3/h，当三个灶头同时用时，则油烟集气罩的总风量为6000m3/h，产生浓度为1.57mg/m3，产生速率为0.0094kg/h，餐厅设置油烟净化器，油烟净化器去除效率大于75%，处理后排放量为0.0043t/a，排放浓度为0.4mg/m3，排放速率为0.0024kg/h，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求限值（最高允许排放浓度为2mg/m3，净化设施去效率为75%）。 2）废气污染源强核算汇总 本项目污染源源强核算结果及相关参数列表如下表4-1所示。 表4-1 废气污染源核算结果一览表 内容 类型 排放源 污染物 名称 产生量 排放浓度 排放量 排放方式 治理措施 技术 可行性 废气 印刷 有机 废气 0.035t/a 1.57mg/m3 0.0047t/a 有组织 活性炭吸附 可行 吸塑 有机 废气 0.105t/a 2.63mg/m3 0.014t/a 有组织 活性炭吸附 食堂 油烟 0.017t/a 0.4mg/m3 0.0043t/a 有组织 油烟净化器 3）废气排放情况及达标情况 本项目废气排放达标情况见本节后表格。 4）废气排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表4-2。 表4-2 废气排放口基本情况 污染源 名称 排气筒参数 污染物 名称 排放 速率 单位 排放口类型 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 印刷废气 15 0.5 25 6.36 非甲烷 总烃 0.0078 kg/h 一般排放口 吸塑废气 15 0.5 25 6.36 0.0079 kg/h 一般排放口 5）废气监测计划 本项目的废气监测计划，见下表4-3。 表4-3 有组织废气排放监测工作内容一览表 生产工序 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 印刷 有机废气排气筒进出口DA001 非甲烷总烃 1次/年 《 挥 发 性 有 机 物 排 放 控 制 标 准 》（DB61/T1061-2017） 吸塑 有机废气排气筒出口DA002 非甲烷总烃 1次/年 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 食堂 油烟排气筒 油烟 1次/年 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）小型标准 表4-4 无组织废气排放监测工作内容一览表 监测点位 检测指标 监测频次 厂界 非甲烷总烃 1次/年 厂区内最高浓度点 非甲烷总烃 1次/年 6）污染物达标性分析 根据《印刷工业污染防治可行技术指南》（HJ1089-2020）中内容可知，本项目所采用的为环保型水性大豆油墨，会产生少量的VOCs，符合《环境标志产品技术要求胶印油墨》（HJ2542-2016）要求；项目在润版过程采用免酒精润版液，可减少润版工序VOCs产生量的90%以上，符合国家推荐采用的环保型润版液；清洗工序所使用的水性油墨清洗剂，可减少清洗工序VOCs产生量的90%以上；符合《清洗剂挥发性有机物含量限值》（GB38508-2020）。本项目所用的环保型水性大豆油墨、免酒精润版液及水性油墨清洗剂可从源头上减少VOCs的产生，符合国家环保要求，属于可行技术。 本项目对有机废气采用三级活性炭吸附工艺，活性炭吸附法是利用活性炭的表面特性处理挥发性有机物。活性炭由于表面分子处于不平衡、不饱和状态，具有把与其接触的气体或液体溶质分子吸附到自己表面上，从而使自身残余力得到平衡的能力，这种在固体表面进行的物质浓缩现象称为吸附。活性炭是非极性的吸附剂，具有疏水性和亲有机物的性质，能吸附绝大部分有机废气，即使对一些极性有机物和特大分子有机物，也表现出良好的吸附能力。 根据《挥发性有机物治理突出问题排查整治工作要求》和《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），本项目吸附剂采用颗粒活性炭，其碘值不宜低于800mg/g，气流流速低于1.2m/s，每季度更换一次，每次更换量为0.5t，符合国家环保要求，属于可行技术。 ②食堂油烟废气 本项目餐厅产生的油烟废气由集气罩收集后经去除效率不低于75%的油烟净化器处理后排放。项目油烟排放浓度0.4mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）要求。 根据区域环境质量现状调查，本项目所属区域环境质量非甲烷总烃达标，且本项目所使用的原材料经检测均符合有机物相关标准，通过采取有效的废气污染防治措施，项目污染物可达标排放，污染物排放量较小，因此，项目废气排放对空气环境质量影响较小。 2、废水环境影响及治理措施 本项目废水主要为生活污水。 （1）生活污水污染物分析 项目生活污水污染物见下表4-5。 表4-5 项目生活污水污染物一览表 主要污染工序 主要污染物 员工生活 pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 、动植物油 （2）废水污染源分析 本项目生活污水产生量为3.52t/d（1056t/a），生活污水经化粪池处理后委托粪污清掏公司，定期清掏、农田堆肥，不外排。 表4-5 项目废水水质处理情况一览表 废水类别及废水量 COD BOD5 SS NH3-N 总氮 总磷 动植 物油 生活污水 1056 m3/a 浓度（mg/L） 500 300 400 25 27 3 100 产生量（t/a） 0.528 0.317 0.422 0.026 0.029 0.0032 0.089 油水分离器 去除率 30% 20% 30% / / / 80% 浓度（mg/L） 350 240 210 25 27 3 20 排放量（t/a） 0.369 0.253 0.222 0.026 0.029 0.0032 0.021 化粪池去除率 15% 15% 20% / / / / 浓度（mg/L） 297.5 204 168 25 27 3 20 排放量（t/a） 0.314 0.215 0.177 0.026 0.029 0.0032 0.021 污染治理设施基本信息见表4-6。 表4-6 污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放 规律 污染治理设施 排放口 编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD BOD5 氨氮 SS TN TP 动植物油 定期清掏、农田堆肥，不外排。 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 TW001 化粪池 沉淀 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 （3）化粪池处理措施的可行性分析 企业自建的化粪池现有容积50m3，位于厂区东侧，本项目废水排放量为3.52m3/d，废水在化粪池停留时间为24小时，化粪池容积能够容纳本项目所产生的废水量。项目运营期废水经化粪池处理后委托粪污清掏公司，定期清掏、农田堆肥，不外排。 3、噪声环境影响及治理措施 （1）噪声源强 项目噪声污染源主要为印刷设备、环保设备等运行时产生的噪声。项目拟采取选择低噪声设备、合理布局、设备入室、减振、隔声等降噪措施，降低设备运行时噪声对厂界的贡献值，以保证厂界环境噪声贡献值满足类标准要求。本项目噪声源排放源强及措施一览表如下表4-6。 表4-6 主要噪声源值表 序号 设备名称 噪声源强/dB（A） 数量/台 备注 防治措施 1 纸盒机 80 1 置于1#纸制品生产车间 基础减振，厂房隔声 2 组装机 80 1 基础减振，厂房隔声 3 开槽机 80 1 基础减振，厂房隔声 4 切纸机 80 1 置于2#纸制品生产车间 基础减振，厂房隔声 5 开槽机 80 1 基础减振，厂房隔声 6 组装机 80 1 基础减振，厂房隔声 7 四面包边机 80 1 基础减振，厂房隔声 8 成型机 80 1 基础减振，厂房隔声 9 裁床 85 2 置于4#塑料托盒生产车间 基础减振，厂房隔声 10 风机 85 2 印刷及吸塑车间外 消音设备 （2）噪声影响及达标性分析 本项目监测期间项目未运行。 本项目预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用。预测模式采用点声源几何发散模式。本项目各设备距离厂界四周距离一览表如下表4-7。 表4-7 各设备距离厂界四周距离一览表 序号 设备名称 噪声源强/dB（A） 数量/台 备注 距离厂界四周距离/m 东 南 西 北 1 纸盒机 80 1 置于1#纸制品生产车间 21 61 42 10 2 组装机 80 1 22 62 43 9.5 3 开槽机 80 1 23 60 44 8 4 切纸机 80 1 置于2#纸制品生产车间 19 63 40 8 5 开槽机 80 1 18 65 44 9 6 组装机 80 1 17 66 41 8 7 四面包边机 80 1 16 64 42 9 8 成型机 80 1 18 62 44 8.5 9 裁床 85 2 置于4#塑料托盒生产车间 5 43 58 23 10 风机 85 1 印刷车间外 18 23 40 15 11 风机 85 1 吸塑车间外 5 21 60 25 A.室外声源 采用衰减公式为： 式中：—距离噪声源m处的声压级，dB(A)； —声源的声压级，dB(A)； —预测点距离噪声源的距离，m； —参考位置距噪声源的距离，m。 B.室内声源 ①计算车间内声源距内墙面1m处的声压级 式中：—第个噪声源中心至内墙1m处的声压级，dB(A)； —第个噪声源的声压级，dB(A)； —第个噪声源到墙1m处的距离，m； —车间内噪声源个数； —车间内所有噪声源至内墙1处的总声压级，dB(A)； —指向性因子； —房间常数； ②根据车间内墙声压级、墙结构隔声量、墙的面积计算车间在预测点的声压级： 式中：—第个声源在第个受声点处的声压级，dB(A)； —第个受声点到与第声源之间的外墙1m处的距离，m； —第个受声点与第个声源之间的墙结构的透声面积，m2； 、—分别为透声墙的短边和长边，m； —厂房围护结构的隔声量，（的大小与墙壁的材料、结构、密度以及噪声的频率有关，一般取平均隔声量10～25dB(A)）。 ③合成声压级采用公式为： 式中：—个噪声源在第个预测点产生的总声压级，dB(A)； —第个噪声源在第个预测点产生的声压级，dB(A) C.预测结果 本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，对各厂界及敏感点噪声环境影响进行预测，该项目夜间不生产，运营后昼间噪声预测结果见下表4-8。 表4-8 噪声预测结果表 单位：LeqdB(A) 序号 位置 背景值 贡献值 预测值 1 北厂界 / 43 / 2 东厂界 / 44 / 3 南厂界 / 36 / 4 西厂界 / 39 / 5 永丰村（距离厂界最近距离30m） 51 24 51 由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声在各厂界的贡献值均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；敏感点（永丰村）声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类要求。 （3）降噪措施 以下为本次评价提出的噪声防治对策： ①控制设备噪声 采购设备时对供应商提出噪音控制要求，尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等，可有效降低对周围环境的影响。 ②采取适用技术降噪 根据生产工艺和操作等特点，将主要工艺设备置于室内操作，如裁床、开槽机等，利用建筑物隔声屏障；对噪音较大的设备加装消音降噪，对部分产生振动的设备和装置采取基础减振措施，将噪声影响控制在较小范围内。 ③合理布局，加强绿化隔离防护 在厂区总图设计上科学规划，合理布局，尽可能将噪声设备集中布置、集中管理，使之远离办公区，以充分利用距离衰减；同时加强厂区绿化和生态防护，利用草丛、树木的隔声、吸声作用降噪，减小项目运行对外界声环境的影响。 根据相关设施的噪声污染防治经验分析，以上措施结合使用可获得一定的降噪效果，预测结果也表明，本项目运行时各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求。因此评价认为以上噪声治理措施可行。 通过以上噪声防治措施，本项目运营期产生的噪声对周围环境影响较小。 要求： ①尽量选用低噪声设备。 ②对环保设备风机安装消声器及对所有设备采取基础减振措施，局部加装隔音罩。 ③合理安排生产作业时间，对高噪声设备的运行尽量安排在昼间，避免高噪声设备的夜间运行对周围声环境产生不利影响。 ④该项目高噪声设备较多，按照有关要求，工人接触时间为8h的卫生标准为85dB(A)，因此对于必须暴露在强噪声源（85dB（A）以上）下的工作人员，应配备防护耳罩，保护工人健康。 （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定本项目的噪声监测计划，见下表4-9。 表4-9 噪声监测计划 污染源名称 监测项目 监测位置 监测频率 控制指标 噪声 厂界四周 等效连续A声级 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 永丰村 等效连续A声级 1次/季度 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求 4、固体废物环境影响及治理措施 本项目在运营过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物。固体废弃物产生及处置情况见表4-10。 表4-10 固体废弃物产生及处置情况 产生 环节 名称 性质 危废/固废 代码 主要有毒有害物质 物理性状 环境危险特性 产生量t/a 处置 方式 生产 过程 不合格 产品 一般 固废 223-06-01 / 固态 / 0.5 集中收集 后外售 纸板纸张废边角料 一般 固废 223-06-02 / 固态 / 1.0 废塑料 边角料 一般 固废 223-06-03 / 固态 / 2.0 原料纸裁切工序沉降的粉尘 一般 固废 223-06-04 / 固态 / 0.01 生产 过程 废油墨桶 危险 废物 900-041-49 油墨 固态 T/In 0.1 暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 废气处 理过程 废活性炭 危险 废物 900-039-49 有机废气 固态 T 2.11 设备 维护 含油废抹布、废手套等 危险 废物 900-041-49 油类 固态 T/In 0.1 废机油 危险 废物 900-214-08 油类 液态 T/I 0.5 办公 生活 生活垃圾 / / / 固态 / 6.0 由环卫部门统一处理 源强计算过程： 一般固废包括不合格产品、边角下料；办公、生活垃圾。 ①不合格产品、废纸板纸张边角料、废塑料边角料、切割工序沉降的粉尘 本项目年产生不合格产品产生量约0.5t/a；纸板纸张模切过程会产生少量废边角料，产生量约1.0t/a；PP、PET塑料裁切过程会产生少量废塑料边角料，产生量约2.0t/a；切割工序沉降的粉尘产生量约0.01t/a，均外售，资源化利用。 ②办公、生活垃圾 项目职工定员40人，办公、生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则本项目职工办公生活垃圾产生量为6.0t/a。根据国办发【2017】26号文，西安市被列入先行实施生活垃圾分类的城市（全国共46个城市），本项目要求生活垃圾进行分类收集，按照易腐垃圾、可回收垃圾等进行分类收集。 （2）危险废物 ①废油墨桶 项目在生产过程中产生废油墨桶，年产生量约为0.1t/a，收集后委托有处理资质的单位进行处置。 ②含油废抹布、废手套等 根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，属于“HW49其他废物 非特定行业，废物代码900-041-49”中含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质等，本项目含油废抹布废手套产生量约为0.1t/a，含油废抹布废手套暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 ③废活性炭 根据建设单位提供资料，建设单位每季度更换一次活性炭，每次更换量为0.5t。 运营期活性炭吸附有机废气吸附效率为85%，则活性炭吸附有机废气量为0.11t/a，项目产生的废活性炭量为2.11t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》废活性炭属于危险废物，类别HW49，代码为900-039-49，集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质单位处置。 ④废机油 根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废包装桶属于“HW08 非特定行业，废物代码900-214-08”中车辆、轮船及其他机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，本项目废机油产生量约为0.5t/a，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 表4-11 危险废物产生量 序号 污染源 名称 危险品编号 年产 生量/t 实际 储量/t 贮存方式 去向 1 原材料 供给 废油墨桶 HW49，900-041-49 0.1 0.1 / 交由有资质单位处置 2 废气 处理 废活性炭 HW49，900-039-49 2.11 2.11 桶装 3 设备 维护 含油废抹布、废手套等 HW49，900-041-49 0.1 0.1 桶装 4 废机油 HW08，900-214-08 0.5 0.5 桶装 评价要求建设单位必须做好危险废物的收集工作，将危险废物妥善收集于专用容器中，容器及材质要满足相应的强度要求且必须完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应），在各专用容器贴上各自的危废标志；同时在项目厂区内选取一块场地专门作为危险固废临时存放地点，并对其设置警示标志，做好基础防渗处理，2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10—10cm/s）；堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定，外运时需要严格按照生态环境部令第23号文件《危险废物转移管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）对危险废物贮存场所采取防护措施，且一定要建立危险废物转运台账，做到有去向可查。 综上所述，本项目产生的固体废物经过合理处置、综合利用后，对周围环境影响较小。 （3）管理要求 以下为本次评价提出的一般固废暂存管理要求： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行，设置一般固废暂存场所。 ②不得露天堆放，防止雨水进入产生二次污染。 ③一般固废中的生活垃圾要进行分类收集处理。 以下为本次评价提出的危险废物暂存管理要求： ①危险废物应放置在专门的容器内，放置危险固体废物的容器要做好防雨、防渗、防跑、冒、漏、滴措施，避免不必要的环境污染事故发生。 ②危险废物要做好标识，按类别摆放，存放量较大时将其转交给专业危险废物处理公司进行处置。 ③不得将不相容的废物混合或合并存放。 ④危险废物暂存点必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤危险废物暂存点应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对密闭场所，并设置通风口。 ⑥危险废物暂存点地面、内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。 ⑦要求双人双锁制度，管理制度上墙。 综上，在做到以上固体废物防治措施后，本项目产生的固废均能得到合理有效的收集、存储和处置，其全过程不对外环境产生不良影响。 5、地下水、土壤 本项目租赁厂房已进行硬化，正常情况下不会对地下水及土壤环境产生影响。本项目原料、成品全部存放于厂房内，无露天堆放，运营期对土壤环境的影响主要为危废暂存间废油墨桶、废活性炭、废机油存储不当，通过垂直入渗对土壤环境的影响。根据现场踏勘，厂房内已全部硬化，环评要求危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求进行防渗处理，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—7cm/s。正常情况下，污染物不会通过厂房地面进入土壤环境。项目在严格落实大气污染防治设施及分区防渗措施，采取必要的检修、管理措施条件下，对土壤环境的影响较小。 7、环境风险 本项目风险物质主要是生产过程中使用的机油及设备维护过程产生的废机油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B.1，油类物质的临界量为2500t，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目危险物质数量与临界量比值Q值为0.0008，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，可进行简单分析。 项目危险物质包括废油墨桶、废活性炭、废机油及含油废抹布废手套等，主要暂存在危废暂存间，可能发生的风险主要为包装容器破损，泄漏引起的土壤、地下水污染。 项目使用的油墨等一旦泄露，将对地下水、土壤产生一定的影响。项目油墨采用桶装存放，设置专门的存放区，并且存放在托盘上，油墨暂存区进行重点防渗，根据现场勘查，车间地面目前已进行防渗，可防止项目泄漏对土壤、地下水产生污染，危废暂存间设置分区暂存，同时地面进行重点防渗。除此之外，厂区应加强安全管理，厂区内应设置灭火器，禁止厂区明火，防止火灾产生，防止泄漏引发火灾对大气环境产生污染。 根据项目风险物质泄漏、火灾事故发生的条件，其防范措施主要通过防止泄漏、杜绝明火、规范管理方面来实现，具体措施为： A.严格岗位操作规程，加强操作人员的岗位培训和职业素质教育，提高安全防范风险的意识，防止事故发生； B.加强油墨暂存区以及危废暂存间等储存区防渗设施的检查，一旦发生泄漏事故，应立即采取措施进行收集，同时转移到其他容器中； C.存放区附近严禁堆放易燃易爆物质，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。禁止任何人携带火种（如打火机、火柴、烟头等）和易产生碰撞火花的物品等进入天然气存放区，操作和维修设备时，应采用不发火的工具； D.为了有效地处理风险事故，应采取切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立，现场应急措施方案、事故危害监测队伍。现场撤离和善后措施方案等。应急处理：火灾爆炸发生后，岗位人员应立即报告火警，并及时向生产调度报告，并向下风向毗邻单位提出安全防范要求。设置警戒区域，封锁通往现场的各个路口，禁止无关人员和车辆进入，防止因火灾或爆炸而造成不必要的损失和伤亡。 项目事故风险的类别主要是机油、油墨、废机油等以及危废暂存间危险废物发生泄漏、火灾事故后对土壤、地下水环境产生影响，在相应风险防范措施落实到位的情况下，环境风险水平是可控的。 |

表4-12   废气排放情况及其达标性

| 污染源 | 废气量 m3/h | 污染因子 | 治理措施 | 收集效率 | 治理效率 | 是否为可行技术 | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量 t/a | 执行标准 | 排放标准值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | 印刷 | 5000 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭吸附 | 90 | 85 | 是 | 1.57 | 0.0078 | 0.0047 | 《挥发性有机物排放控 制 标准》 （DB61/T1061-2017） | 50mg/m3 最低处理效率85% | 是 |
|  | 吸塑 | 3000 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭吸附 | 90 | 85 | 是 | 2.63 | 0.0079 | 0.014 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 | 60mg/m3 | 是 |
| 食堂油烟 | 6000 | 油烟 | 油烟净化器 | / | 75 | 是 | 0.4 | / | 0.0043 | 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001） 中型标准 | 2mg/m3 | 是 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷废气 | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 活性炭吸附法 | 《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）标准 |
|  | 吸塑废气 | 有机废气（以非甲烷总烃计） | 活性炭吸附法 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等 | 油水分离器、化粪池等 | 定期清掏，拉运肥田不外排 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 低噪声设备、基础减振及车间隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 不合格产品、废纸板纸张边角料、废塑料边角料、切割工序沉降的粉尘 | 外售 | 固体弃物处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，对环境影响较小。 |
|  |  | 办公、生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |  |
|  | 危险废物 | 废油墨桶 | 分类收集暂存于危废暂存间 | 最终交由有资质单位进行处置。 |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  | 含油废抹布、废手套等 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区通过采取地面防渗等措施，可以有效保证污染物不会流失进入地表水、地下水环境，防止污染物污染地表水、地下水。项目生产车间、危险废物暂存间均做防渗处理，这些区域的地面采用相应的措施进行防渗处理，以达到各防渗区的防渗技术要求。 |
| 生态保护措施 | 本项目所在区域的周围无受保护动植物。项目运营期对该地区的环境影响主要为大气、废水、噪声和固废等，经有效处理和合理处置，对周围生态环境无明显影响。 |
| 环境风险 防范措施 | 本项目在生产车间、库房、危废间等地做好防渗措施后，不会发生废水、危险废物渗漏污染地下水、土壤等情况。因此本项目风险对外环境影响较小。 |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 项目建成后，建设单位应对项目产生的污染物处理处置情况进行监理，以及对外的环保协调工作，履行环境管理和环境监控职责，具体如下： （1）检查、监督环保设施的运行、维护，保证环保设施的正常、高效运转； （2）组织实施企业员工的环境保护教育和培训； （3）组织和领导项目环境监测工作； （4）参与调查处理污染事故和纠纷； （5）竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |

# 六、结论

陕西程鹏福业包装材料有限公司建设的包装制品生产项目符合国家和地方产业政策，选址合理，无重大环境制约因素。项目在落实环评报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，从环保角度分析，对环境影响较小，项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表           单位： t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0327 | / | 0.0327 | +0.0327 |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.0043 | / | 0.0043 | +0.0043 |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 不合格产品 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 纸板纸张废边角料 | / | / | / | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废塑料边角料 | / | / | / | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |
|  | 切割工序沉降的粉尘 | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
| 危险废物 | 废油墨桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.11 | / | 2.11 | +2.11 |
|  | 含油废抹布、废手套 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.5 | / | 0.5 | +0.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

非甲烷总烃、噪声、废油墨桶、废抹布、废手套

非甲烷总烃、

噪声、废油墨桶、废抹布、废手套