# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  工业化住宅PC预制构件建设项目

建设单位（盖章）： 陕西正原安电气有限公司

编制日期：           2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 工业化住宅PC预制构件建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2103-611206-04-01-212887 |
| 建设单位联系人 | 帅文成 | 联系方式 | 15339136098 |
| 建设地点 | 泾河新城华晨大道温商高端制造产业园 |
| 地理坐标 | （108度54分32.750秒，34度31分50.540秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造、C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 55.石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | (新建 (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 15172.5104 | 环保投资（万元） | 99 |
| 环保投资占比（%） | 0.65 | 施工工期 | 40个月（2021.5-2024.8） |
| 是否开工建设 | (否 (是：项目已于2022年11月开始施工，目前储备料仓和PC混合搅拌楼主体工程已建成，2023年7月，西安市生态环境局出具了关于本项目未批先建的处罚决定书（陕A西咸泾河环罚〔2023〕16号），建设单位已缴纳罚款（见附件7）。目前企业停工整顿，补办环评手续 | 用地面积（m2） | 80865（使用面积：64039；代征道路：15324；代征绿地：1502） |
| 专项评价设置情况 | 设置环保绩效管理篇章 根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76 号），关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章。 本项目属于新建水泥制品制造行业，按照涉气重点行业管理，具体见环保绩效管理篇章。 |
| 规划情况 | 《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函〔2021〕41号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与规划及规划环评相符情况 类别 主要要求 本项目情况 符合性 《西咸新区－泾河新城分区规划修编（2016-2035）》 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 本项目位于温商高端制造产业园，属于水泥制品制造和砼结构构件制造行业，采用行业先进设备及先进生产技术，实现低耗能低污染，属于先进制造业。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 第二产业重点构建“两大”产业板块：第一板块，为新能源新材料装备制造业园区，园区位于沣经大道以北，高泾大道以南，县东路以东，包茂高速复线以西。以中国锂产业园、温商高端制造产业园为龙头，不断延伸产业链，加速产业聚集，最终形成以新能源、新材料、高端装备、地理信息、生物制药、现代物流等主导产业为主的战略性新兴产业聚集区。 本项目位于温商高端制造产业园，属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业，采用行业先进设备及先进生产技术，实现低耗能低污染，属于先进制造业。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》及审查意见 规划实施后区域污水集中收集处理，部分污水经处理作为中水回用，水污染物排放现状大幅降低，泾河能够满足水环境容量要求。 本项目实施后，生产废水处理后回用，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入泾河新城第三污水处理厂进一步处理。 符合 加强运输车辆的管理，如对运输土方、建筑垃圾或散装建材等的车辆，控制其装载量，并要求其采用篷布覆盖或密闭方式等，可减少路面尘源。 本项目设洗车台，运输车辆进出厂区需清洗，项目砂石运输采用密闭方式，石灰、粉煤灰等采用专用罐车运输。 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。 本项目运营期除尘器集尘、沉淀池沉沙回用于生产；金属边角料交资源回收单位回收；设置防风防雨防渗漏的危废贮存点，废机油、含油抹布等危废定期委托有资质单位处置。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 检索《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目不属于限制类，也不属于淘汰类，视为允许类。查阅本项目不在《市场准入负面清单》（2022年版）中的禁止类与许可准入类，且不属于《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号）中限制投资类。并取得了陕西省西咸新区泾河新城管理委员会审核通过的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2103-611206-04-01-212887）。 因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 项目位于华晨大道温商高端制造产业园，总占地面积80865 m2，其中15324 m2为代征道路，1502 m2为代征绿地，本项目建设使用面积为64039 m2，用地性质为工业用地，已取得中华人民共和国不动产权证书（陕（2020）泾阳县不动产权第0004795号）。 本次规划工业化住宅PC预制构件建设项目地上所有建筑均属于临时建设建筑。后期若因城市、镇规划实施，需要收回有效期未届满的临时建筑所在地，建设单位承诺，在收到政府部门通知十五日后，自行拆除地表临时建筑物、构筑物及生产设备和附属设施，对土地进行平整后交还于当地人民政府。 项目所在地交通便利，通讯方便，供电等公用基础设施齐全。项目产生的污染物在采取本次环评提出的各项环保措施的前提下，项目污染物均能做到达标排放，对外环境影响较小。 因此，项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目厂区呈矩形，东南角为办公生活区，建设宿办楼以及地下车库，厂区北部布置混凝土生产线，南部为PC车间。项目总体布置比较整齐，功能分区明确，具体平面布置见附图2。 4、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》及《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，具体如下： ①“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统叠图分析可知，本项目属于重点管控单元，不涉及生态保护红线。项目与环境管控单位对照分析示意图如下图所示： 图1-1 本项目与环境管控单元对照分析示意图 ②“一表” 对照《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》中“西安市生态环境分区管控准入清单”中的重点管控单元要求，本项目符合性分析一览表详见下表。 表1-2 与西安市生态环境分区管控准入清单符合性分析一览表 序号 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控要求分类 管控要求 本项目情况 符合性 1 泾阳县 泾阳县重点管控单元2 水环境城镇生 活污染重点管 控区 污染物排放管控 水环境城镇生活重点管控区：加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造，推进渭河南岸西部污水处理厂建设，提升污水处理能力，因地制宜在污水处理厂出水口处建设人工水质净化工程。推进新建污水处理设施与配套管网的同步设计、同步建设、同步投运，加快污水管网建设与雨污分流改造，完成市区老旧城区管网升级改造。 本项目实施后，生产废水处理后回用，生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入泾河新城第三污水处理厂进一步处理。 符合 大气环境布局 敏感重点管控 区 空间布局 约束 大气环境布局敏感重点管控区：1.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，严控“两高”行业产能。 本项目属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业，不属于高耗能高排放项目 符合 污染物排 放管控 大气环境布局敏感重点管控区： 1.区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理措施。 2.提升环境管理水平，减少污染物排放。 3.支持企业开展能效提升、清洁生产、工业节水等绿色化升级改造，实施重点行业和企业循环化改造，推动资源循环再生利用，降低能源消耗和污染物排放量。 项目采用行业先进生产设备和生产技术，实现低耗能低污染；项目运营期加强设备和环境管理水平，以减少污染物的排放。 符合 高污染燃料禁 燃区 空间布局 约束 高污染燃料禁燃重点管控区：禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电等清洁能源。全域全时段禁止生物质露天焚烧。 本项目位于温商高端制造产业园，项目在预制件养护过程时需蒸汽养护，厂区配置一台10t/h天然气锅炉，属于清洁能源符合要求 符合 污染物排 放管控 高污染燃料禁燃重点管控区：1.推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。全面实行排污许可管理，实现固定污染源排污许可制全覆盖。燃料清洁低碳化替代方面，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快利用清洁低碳能源、工厂余热、电厂热力等方式实施替代。 2.不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。对城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造；具备条件的30万千瓦及以上燃煤机组全部实现供热改造。科学应对重污染天气，修订完善重污染天气应急减排清单，实施分级管控，与西安统一标准，统一等级，统一措施，实施区域应急联动。 项目在预制件养护过程时需蒸汽养护，厂区配置一台10t/h天然气锅炉，属于清洁能源符合环境管控要求；项目在建成后依法申领排污证 符合 环境风险 防控 高污染燃料禁燃重点管控区：重点工业污染源全面安装烟气在线监控设施，监测结果及时报环境保护部门。将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，对未达标排放的企业进行限期整改，未整改完成的企业一律依法停产整治。 本项目属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业不属于重点工业 符合 资源开发 效率要求 高污染燃料禁燃重点管控区：加快发展清洁能源和新能源。推广使用天然气、煤层气、液化石油气、电、太阳能等清洁能源，有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。 项目在预制件养护过程时需蒸汽养护，厂区配置一台10t/h天然气锅炉，属于清洁能源符合环境管控要求 符合 大气环境受体 敏感重点管控 区 空间布局 约束 大气环境受体敏感重点管控区：加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 本项目位于温商高端制造产业园，周边500米无大气环境敏感点 符合 污染物排 放管控 大气环境受体敏感重点管控区：1.全市不再新建35蒸吨/时以下燃煤锅炉，35蒸吨/时以下燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造。加快电源结构调整，减少煤电占比。加快天然气储气设施建设步伐。 2.严格管控高排放机动车污染排放。持续开展储油库、油罐车、加油站油气回收专项检查。 项目在预制件养护过程时需蒸汽养护，厂区配置一台10t/h天然气锅炉，属于清洁能源符合环境管控要求；负责厂区原料、产品运输车辆要求达到国五及以上排放要求 符合 ③“一说明” 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城华晨大道温商高端制造产业园，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。本项目满足重点管控单元在空间布局约束、污染物排放管控、资源利用效率等管控要求，因此，本项目的建设符合西安市“三线一单”生态环境分区管控要求。 5、项目与其他相关政策及标准符合性分析 表1-3 项目与其他相关政策及标准相符性分析 文件名称 政策要求 本项目情况 相符性 关于印发《“十四五”噪声污染防治行动计划》的通知 （环大气〔2023〕1号） 优化噪声敏感建筑物建设布局。在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，应间隔一定距离，提出相应规划设计要求。科学规划住宅、学校等噪声敏感建筑物位置，避免受到周边噪声的影响。 本项目位于华晨大道温商高端制造产业园，周边50米范围内无声环境敏感目标。厂区东南角为办公生活区，建设宿办楼以及地下车库，厂区北部布置混凝土生产线，南部为PC车间，项目总体布置合理 符合 严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。 本项目依法开展环境影响评价，对运营期生产设备运行噪声和厂区运输车辆噪声分别进行分析，并提出了有效的降噪、减噪措施，通过预测软件结果可知，运营期厂界昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 符合 树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 项目拟选用低噪声设备，运营期定期对生产设备进行检查维护，保证设备正常运转，全封闭厂房隔声，安装基座减振以此来降低项目生产过程噪声对周边环境的影响 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目属于水泥制品制造、砼结构构件制造行业，不属于上述严禁新增产业 符合 关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平。 项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业。企业在投产运营过程中应加大设备和环境管理力度，制定出切实可行的防污减排措施，以达到环保绩效引领性水平 符合 关中地区以降低PM10指标为导向建立动态管控机制，施工场地严格执行“六个百分百”，施工工地扬尘排放超过《施工场界扬尘排放限值（DB61/1078-2017）》的立即停工整改。 项目建设过程中，施工场地周边采取围挡作业；物料、渣土堆放点采用苫盖、覆盖等方式防止扬尘产生；施工场地进出口道路进行硬化处理，并设置车辆冲洗平台；定期对运输道路，施工场地进行洒水、喷雾抑尘 符合 《陕西省大气污染防治条例》（2019修订） 新建、扩建、改建的建设项目，应当依法进行环境影响评价。 本项目为新建项目，依法进行环境影响评价 符合 建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要求。 项目粉尘污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用 符合 向大气排放工业废气、含有毒有害物质的大气污染物的企业事业单位，集中供热设施的运营单位，以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放大气污染物的企业事业单位，应当依法向县级以上生态环境行政主管部门申请排污许可证。 项目建成后依法向生态环境主管部门申领排污许可证，并按申请许可的污染物排放类别进行排放 符合 堆存、装卸、运输煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、垃圾等易产生扬尘的作业，应当采取遮盖、封闭、喷淋、围挡等措施，防止抛洒、扬尘。 项目原料水泥、粉煤灰等由罐车运输进场气力输送入仓，生产时由螺旋输送泵自动上料，砂石料由供货商采用加盖篷布的运输车辆运输入厂，并贮存至密闭料仓中 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》 （陕西咸党发〔2023〕4 号） 严格新、改、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。 新区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平。 项目为新建项目，属于水泥制品行业，是涉气重点行业。企业在投产运营过程中应加大设备和环境管理力度，制定出切实可行的防污减排措施，以达到环保绩效引领性水平 符合 严格易产生扬尘运输车辆监管，落实物料、建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛洒滴漏及扬尘问题。加强渣土车扬尘管理，推进渣土车车轮、底盘和车身高效冲洗，保持行驶途中全密闭。 项目建设过程中，建筑材料、渣土堆放点采用苫盖、覆盖等方式防止扬尘产生；施工场地进出口道路进行硬化处理，并设置车辆冲洗平台，运输车辆采用密闭车厢，进出厂时对运输车辆车轮、底盘和车身进行冲洗 符合 加强工业企业物料堆场管控。针对火电、铸造、水泥、砖瓦、有色金属冶炼与压延等涉及物料存储的行业企业，建立动态管理清单，严格控制物料储存、输送及生产工艺过程粉尘无组织排放，应密闭的要全部密闭，物料堆场抑尘设施确保正常运行。 严格落实抑尘措施，严禁露天装卸作业和物料干法作业，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止扬尘污染。 项目新建封闭式储备料仓、生产料仓、砂石原料仓，粉状原料如水泥、粉煤灰等贮存在密闭式筒仓中，原料输送、存贮过程产生的粉尘经布袋除尘器收集后处理排放；厂区进出车辆设置洗车台并在厂区拟建设雾状来抑制扬尘 符合 严把锅炉准入关口。全面禁止新建燃煤锅炉，推动燃气锅炉实施低氮燃烧深度改造，鼓励企业将氮氧化物浓度控制在30毫克/立方米以内。 项目在预制件养护过程时需蒸汽养护，厂区配置一台10t/h天然气锅炉，并加装低氮燃烧器 符合 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）中水泥行业 能源类型： 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧） 本项目运营期主要能源使用电力和天然气，在预制件养护过程时所需蒸汽，由厂区一台10t/h燃气锅炉供给，锅炉废气经低氮燃烧器处理后通过41m高排气筒排放 符合 无组织排放： 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门 项目粉状原料如水泥、粉煤灰等贮存在密闭式筒仓中 符合 原料砂石采用密闭式皮带进行输送，斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口均在封闭式储料仓中进行，仓顶配置袋式除尘器 项目砂石采用封闭式储料仓，粉状原料贮存在密闭式筒仓中 监测监控水平： 料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上 项目各料仓仓顶安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上 符合 环境管理水平： 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程 项目正在依法编制环境影响评价报告，并送至生态环境主管部门进行审批；项目建设过程中严格执行建设项目环境保护“三同时”制度及竣工环境保护验收；依法申领企业排污许可证，并按照相关要求进行排污许可证季度、年度执行报告填报；制定监测计划，并定期进行环境监测 符合 在项目投产后企业应做好生产管理台账、运输管理电子台账、设备维护记录、废气治理设备清单、耗材清单 建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作 运输方式： 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 负责厂区原料、产品运输车辆要求达到国五及以上排放要求或新能源车辆 符合 厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准或使用新能源车辆 厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号） 关中地区涉气重点行业项目范围为生态环境部确定的39个重点行业的新改扩建项目，涉及关中各市（区）辖区及开发区范围内的应达到环保绩效A级、绩效引领性水平要求，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上要求。 本项目属于新建项目，公司所属行业为水泥制品制造行业，公司承诺后期将对厂区治污设施进行全面提升改造，以达到绩效引领性水平要求 符合 涉及改、扩建项目的企业应出具环保绩效达绩承诺书，原则上应在拟建项目建成时且在专项行动方案或市级生态环境部门规定时限内完成环保绩效达绩。承诺书与项目环评文件一并送环评审批部门、并纳入竣工验收管理。 本项目属于新建项目，企业承诺后期将对厂区治污设施进行全面提升改造，完成环保绩效达绩要求 符合 《非道路移动机械污染防治技术政策》（公告2018年 第34号） 加强在用非道路移动机械的排放检测和维修。加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。加强对非道路移动机械排放检测能力的建设；经检测排放不达标的非道路移动机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。 本项目对货物运输车辆定期进行保养，保证其良好运行状态 符合 加强非道路移动机械的噪声控制。禁止任何单位或个人擅自拆除弃用非道路移动机械的消声、隔声和吸声装置，加强对噪声控制装置的维护保养。 本项目加强货物运输噪声控制装置管理及定期保养工作。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目概况 1、项目由来 中国的城市化进程很快，快速增长的住宅需求刺激了住宅产业的快速发展。工业化的建造方式与传统方式相比，现场工作量会减少到最低程度，同时可以大量节水、节材、减排，因此工业化的建造方式是节约社会资源的行之有效的解决方法。住宅建筑工业化生产是住宅生产方式的变革，可实现住宅建设的高效率、高品质、低资源消耗和低环境影响，具有显著的经济效益和社会效益，是当前住宅建设的发展趋势。因此陕西正原安电气有限公司投资建设“工业化住宅PC预制构件建设项目”，项目总投资1.5172亿元，规划总用地面积64039.00 m2，建设储备料仓、生产料仓、PC搅拌楼、PC生产车间及配套的除尘和污水处理设施。 项目已于2022年11月开始施工，目前储备料仓、生产料仓和PC混合搅拌楼主体工程已建成，2023年7月，西安市生态环境局出具了关于本项目未批先建的处罚决定书（陕A西咸泾河环罚〔2023〕16号），建设单位已缴纳罚款。目前企业停工整顿，补办环评手续。 2、项目基本情况 （1）项目名称：工业化住宅PC预制构件建设项目 （2）建设单位：陕西正原安电气有限公司 （3）建设性质：新建 （4）投资总额：15172.5104万元 （5）建设地点：泾河新城华晨大道温商高端制造产业园，地理坐标为北纬34°31′50.54″，东经108°54′32.75″，地理位置见附图1。 （6）周边环境现状：项目位于泾河新城华晨大道温商高端制造产业园，北侧为西咸新区南瑞电器制造有限公司和陕西长城电器设备制造有限公司，西侧为原点西三路（在建），南侧为泾干五街（在建），东侧为泾晨路，项目所在地500 m范围无住宅、医院、学校等环境敏感点，项目四邻关系情况见附图2。 3、项目组成 本项目总占地面积80865 m2，规划总用地面积64039.00 m2，建设办公楼、PC楼、制砂车间、PC车间、储备料仓等，项目建成后形成年产工业化住宅PC构件20万m3、盾构管片3.2万m3的生产规模。项目组成详见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程 类别 主要项目 建设内容 备注 主体 工程 PC车间 位于厂区西南部，建筑面积23259.63 m2，1 F，建筑高度19.65 m，设置模台清扫机、喷涂机、划线机、起重机、布料机、振捣台、养护窑等设备，项目建成后形成年产PC预制构件20万m3、盾构管片3.2万m3的生产能力。 未建 制砂车间 位于PC车间内，建筑面积3196.5 m2，1 F，建筑高度19.65 m，设置2条200 t/h的机制砂生产线，生产PC预制构件、盾构管片用机制砂。 未建 PC楼（混凝土搅拌楼） 位于厂区东北部，建筑面积2007.506 m2，3 F，建筑高度38.3 m，设置4套顶置式全封闭高端环保型4HZS270-1Q4500搅拌站，生产用于制造PC预制构件的混凝土。 主体已建成 辅助 工程 办公楼 位于厂区东部，建筑面积6842.82 m2，地上6 F，地下1 F，建筑高度23.9 m，用于员工生活、办公，含餐厅（4个灶头）和员工宿舍。 未建 储运 工程 储存 新建PC料仓，位于厂区西北部，建筑面积10860.8 m2，2F，建筑高度28.1 m，由储备料仓和生产料仓组成；水泥、粉煤灰分别储存在24套350 t粉料仓，8套100 t粉料仓，仓顶均设置布袋除尘器32套。 PC料仓、水泥、粉煤灰料仓已建 制砂生产线料仓位于制砂车间内，设置原料仓1座，用于贮存石灰石，有效容积为20000 m3；缓冲料仓1座，用于贮存除铁等杂物后的石灰石，有效容积为1500 m3；石子中转仓1座，用于贮存经初级破碎后的石灰石原料，有效容积为3500 m3；中转砂仓2座，用于贮存成品机制砂，总有效容积为3000 m3；石粉仓2座，用于贮存经布袋除尘器收集的石粉，总有效容积为2000 m3。 未建 产品堆放在PC车间成品堆场。 运输 原料、成品均采用汽车运输。 / 公用 工程 给水 市政供水。 / 排水 雨污分流；生产废水处理后回用于生产；餐饮废水经隔油池处理后和其他生活污水一同排入厂区化粪池，最终经市政污水管网排往泾河新城第三污水处理厂。 未建 供电 由市政电网供给。 / 供气 由市政燃气管网供给，燃气管道已铺设至园区。 / 供暖制冷 办公区域供暖、制冷采用分体式空调；生产区供热采用1台10t/h天然气锅炉。 未建 环保 工程 废气 物料输送储存粉尘通过布袋除尘器处理；物料输送过程均为密闭通道或车间内进行。 已建 制砂粉尘采用布袋除尘器处理后经1根21 m高排气筒（DA001）排放，制砂工序均在制砂楼内，同时有密闭车间进行二次封闭。 未建 石粉散装粉尘采用布袋除尘器处理。 未建 混合搅拌粉尘采用布袋除尘器处理，混合搅拌工序均在搅拌楼内，同时有密闭车间进行二次封闭。 已建 设洗车台，出入运输车辆进行冲洗；运输车辆扬尘经硬化路面、封闭遮盖物料、道路洒水抑尘等措施。 已建 天然气锅炉安装低氮燃烧器，锅炉废气经1根41 m高排气筒（DA002）排放。 未建 食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。 未建 废水 生活废水经隔油池+化粪池预处理后排入市政污水管网，最终排入泾河新城第三污水处理厂进一步处理；进出厂运输车辆清洗废水经两套三级沉淀池沉淀后循环使用；厂区内罐车清洗废水经沉淀压滤后清水回用于生产。 未建 噪声 选用低噪声设备、隔声减振等措施。 / 固废 生活垃圾分类收集后，由环卫部门清理至指定地点； / 废油脂用专用容器收集后交有资质单位处置； / 一般固废 机制砂生产过程产生一定量金属杂质，交回收单位回收；除尘灰、沉淀池沉沙回用于生产；金属边角料及收集尘交物资回收单位回收；预制件废边角料交建筑垃圾回收单位处置。 / 危险废物 废机油、废油桶及废含油抹布属于危险废物在危废贮存点暂存后交有资质单位处置。 未建 4、项目产品方案 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 项目年产量 单位 备注 1 工业化住宅PC预制构件 20 万m3 / 2 盾构管片 3.2 万m3 4000环 5、项目主要原辅料 （1）原辅料用量 项目主要原辅材料及能耗情况见下表： 表2-3 项目原、辅材料消耗一览表 类别 名称 年消耗量 单位 来源 储存 原辅料 水泥 8.48 万吨 外购 水泥筒仓 石灰石 20 万吨 外购，用于机制砂工序 中转砂仓、储备料仓 成品石子 25.52 万吨 外购 储备料仓 钢筋 2.75 万吨 外购 PC车间 粉煤灰 1.16 万吨 外购 粉煤灰筒仓 外加剂 0.076 万吨 外购 外加剂罐 保温材料 2.20 万吨 外购 储备料仓 脱模剂 4 吨 外购 铁桶储存，最大储量0.5吨 聚合氯化铝（PAC） 3 吨 外购 50kg/袋 聚丙烯酰胺（PAM） 3 吨 外购 50kg/袋 能源 燃气 420 万m3 市政燃气 / 水 5.45 万吨 市政供水 / 电 649.6 万度 市政电网 / （2）主要原辅料性质： ①外加剂：指在混凝土和易性及水泥用量不变条件下，能减少拌合用水量、提高混凝土强度；或在和易性及强度不变条件下，节约水泥用量的外加剂。外观形态分为水剂和粉剂，水剂含固量一般有20%，40%（又称母液），60%，粉剂含固量一般为98%。按组成材料分为木质素磺酸盐类、多环芳香族盐类、水溶性树脂磺酸盐类。本项目采用的是液体聚羧酸系高性能减水剂，外观为浅棕至深棕色微黏液体，减水率≥25%，密度1.07~1.11 g/ml，固含量20%~24%或者38%~42%，基准水泥≥250 mm，pH值6~8，氯离子含量≤0.02%，碱含量（Na2O+0.658K2O）≤0.2%。 ②脱模剂：脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层，它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。本项目使用的脱模剂主要成分为10%~15%乳化蜡液、15%~20%甲基硅油乳液、5%~8%改性硅油乳液、50%~55%往离子水、4.5%~6%乳化剂，0.5%~1%添加剂，0.3%~0.5%防腐剂。 （3）项目物料平衡见下表： 表2-4 项目物料平衡见下表 投入 产出 名称 数量t/a 名称 数量t/a 成品石子 255200 预制件20万m3 515000 石灰石 200000 盾构管片3.2万m3 82400 水泥 84800 制砂过程金属杂质 3857.457 粉煤灰 11600 钢筋下料颗粒物 27.4 添加剂 760 钢筋下料边角料 72.6 保温材料 22000 无组织排放粉尘 0.773 钢筋 27500 生产回用粉尘 232.94 预制件废边角料 268.83 合计 601860 合计 601860 6、主要设备 本项目所用设备具体见下表： 表2-5 项目主要生产设备一览表 类别 设备名称 台（套）数 规格型号 备注 制砂楼 胶带机 12 / / 石粉输送螺旋机 4 D325-7500 / 永磁除铁器 6 rcyb-10 / 斗式提升机 7 NSE / 反击破碎机 2 HC579 / 冲击式制砂机 2 RSM1426,2x355 kw / 棒条给料机 2 / / 振动筛分机 4 / / 微油螺杆式空压机 3 C22-0.8 排气量3 m3/min 冷冻式干燥机 3 ADL/F-3 / 离心风机 3 电机功率132 KW / 石粉刮板机 2 / / 散装机 2 CHT-SZ-B / 无重力选粉机 3 TF-250 / 平板检修闸门 2 / 长约33米 弧门给料器 6 / / 阻旋式料位计 6 / / 防离析装置 2 / / 阻旋式料位计 2 / / 手动插板阀 6 300x300 / 气动弧形阀 6 300x300 / 气动蝶阀250 10 / / 手动蝶阀 6 300x300 / 行走式电动葫芦 1 2 t 三线共用 精密过滤器 3 / / 冷暖空调 1 3.0匹 / 自动控制系统 1 / / PC楼 搅拌站 4套 顶置式全封闭高端环保4HZS270-1Q4500搅拌站 1.粉料仓顶置，半钢结构；搅拌机以下为混凝土结构 2.粉料仓为24×350t+8×100吨粉料仓，每套站粉仓独立式收尘器置于粉仓顶部。 3.单套站后台9格地仓，每种骨料每个秤独立计量 PC车间 模台清扫机 5台 / / 喷涂机 5台 / / 画线机 1台 / / 起重机 5台 5吨，单梁 / 布料机 4台 / / 振捣台 2台 / / 振捣刮平机 2台 / / 预养护窑 8套 / / 抹光机 4台 / / 堆码机 40台 / / 立体蒸养窑 5套 / / 起重机 3台 10吨，双梁 / 燃气锅炉 1台 10t/h / 钢筋切断机 2台 YD-QDJ / 钢筋弯曲机 2台 YD-WQJ / 污水泵 6台 / / 消防水泵 2台 / / 压滤机 2台 / / 装载运输 厂内运输车 5辆 50T / 叉车 1台 / / 二、公用工程 1、给水、排水 （1）给水 本项目用水由泾河新城温商高端制造产业园市政供水管网提供，主要包括生活用水、搅拌用水、设备、地面、模具清洗用水、车辆冲洗用水、锅炉用水及绿化用水。 ①生活用水 项目员工共500人，其中管理人员40人，员工440人，辅助人员20人；每日两班生产，每班工作8小时，年工作300天。其中住宿员工440人，剩余60人不在厂区住宿。 参考《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），结合项目实际情况，住宿员工生活用水取80 L/（人·d），不住宿员工生活用水取25 L/（人·a），则员工生活办公用水量为11010 m3/a，36.7 m3/d。 ②搅拌用水 项目混凝土搅拌用水系数为150 kg/m3，项目年生产规模为20万m3的工业化住宅预制构件和3.2万m3的盾构管片，则项目总用水量为34800 m3/a，平均每日用水量为116 m3/d，全部进入产品。 ③设备清洗用水 生产结束后设备需进行清洗，约每天2次，每次用水量为2 m3，则项目设备清洗用水量为4 m3/d，1200 m3/a，污水系数按0.8计，则设备清洗废水产生量为3.2 m3/d，960 m3/a。 ④地面冲洗用水 项目机制砂和混凝土搅拌作业区地面需每天进行冲洗，机制砂作业区面积约为3196.5 m2，混凝土搅拌作业区面积约为2588.16 m2，用水量按0.5 m3/100 m2·d计算，则项目地面冲洗用水量为28.92 m3/d，8676.99 m3/a，污水系数按0.8计，则地面冲洗废水产生量为23.14 m3/d，6941.59 m3/a。 ⑤喷淋降尘用水 厂区安装喷淋器用于洒水降尘，项目喷淋降尘用水量约为3 m3/d，900 m3/a，全部蒸发，不产生废水。 ⑥模具清洗用水 项目模具使用后需每天进行清洗，清洗用水量为3 m3/d，900 m3/a，污水系数按0.8计，则模具清洗废水产生量为2.4 m3/d，720 m3/a。 ⑦罐车清洗用水 项目年生产规模为20万m3的工业化住宅预制构件和3.2万m3的盾构管片，其产品运输量平均为774 m3/d，单车1次运输量为10 m3/d，每天约需运输78辆/次·d，每次均需对车辆进行冲洗。根据建设单位提供资料及类比同类项目，车辆冲洗水量约为0.4 m3/辆·次，因此每天车辆冲洗用水量为31.2 m3/d，9360 m3/a，污水系数按0.8计，则车辆冲洗废水产生量为24.96 m3/d，7488 m3/a。 ⑧进出车辆洗车用水 项目拟在厂区出口处设置一个洗车台，对于进出厂区车辆进行冲洗，项目原料及产品运输次数约为133次/天，每次均需冲洗。车辆冲洗水量为0.05m3/辆·次，合计5.65m3/d，16950m3/a。洗车过程水分损失量为20%，即为339m3/a，洗车废水产生量为1356m3/a，洗车废水拟设置三级沉淀池处理后回用于洗车循环利用，不外排，因此项目洗车过程补充新鲜水量为339m3/a。 ⑨绿化用水 根据《陕西省行业用水定额》（DB 61/T 943-2020），绿化用水取3.3 L/（m2·次），项目绿化面积为4255.64 m2，绿化洒水约90次/a，因此项目绿化用水量为14.04 m3/次，1263.93 m3/a，4.21 m3/d。 ⑩锅炉用水 本项目建设10 t/h的蒸汽锅炉一座，燃料为天然气，主要用于高温蒸养。锅炉用水量为50 m3/d，15000 m3/a。锅炉用水必须经过软化处理，软水制备率为80%，软水制备用水量为62.5 m3/d，18750 m3/a，浓盐水产生量为12.5m3/d，3750m3/a。 （2）排水 项目生产废水主要为生产设备冲洗废水、作业区冲洗废水、车辆冲洗废水、罐车清洗废水、模具冲洗废水、软水制备废水，生产废水经收集后排入三级沉淀池沉淀后用于混凝土搅拌；餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一同排入厂区化粪池处理，最终经市政污水管网排泾河新城第三污水处理厂处理。 项目总用水量为181.96 m3/d，54588 m3/a；回用水量为113.22 m3/d，33966 m3/a；总排水量为29.36 m3/d，8808 m3/a。本项目水平衡图如图2-1： 表2-6 项目给排水情况一览表 用水环节 用水规模 用水定额 自来水用量（m3/d） 损耗量（m3/d） 回用水量（m3/d） 排水量（m3/d） 生活用水 80 L/（人·d） 440人 35.2 7.04 / 28.16 25 L/（人·a） 60人 1.5 0.3 / 1.2 搅拌用水 150 kg/m3 23.2万m3 7.3 1.46 108.7 进入产品 设备清洗用水 2 m3/次 2次/d 4 0.8 / 回用 地面冲洗用水 0.5 m3/100 m2·d 5784.66 m2 28.92 5.78 / 回用 喷淋降尘用水 3 m3/d 300 d 3 3 / 蒸发 模具清洗用水 3 m3/d 300 d 3 0.6 / 回用 罐车冲洗用水 30 m3/d 300 d 31.2 6.24 / 回用 进出车辆冲洗用水 5.65 m3/d 300 d 1.13 1.13 4.52 回用 锅炉用水 62.5 m3/d 300 d 62.5 12.5 / 回用 绿化用水 3.3 L/（m2·次） 90次/a 4.21 4.21 / 蒸发 合计 181.96 43.06 113.22 29.36 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 2、供电 电源由市政电网引入。 三、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员500人，其中管理人员40人，员工440人，辅助人员20人；每日两班生产，每班工作8小时，年工作300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程 本项目施工期主要包括土地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等流程，施工期主要工艺流程及排污节点如下图所示。 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期工艺流程 工艺流程： 1、机制砂生产工艺流程 机制砂原料为外购的石灰石，经本项目制砂加工后制成符合混凝土品质要求的不同粒径砂子。原料首先运输至原料仓内，经除铁器除杂后进入缓冲料仓暂存，随后进入反击破碎机进行破碎，破碎后的碎石经除铁器除杂后由皮带输送机输送至振动筛进行筛分，大块物料回到破碎机再次破碎，符合要求的石子进入石子中转仓暂存。 将石子中转仓内的石子通过斗式提升机送入冲击式制砂机内制砂，通过皮带输送机送至振动筛进行筛分，符合要求的砂子送入砂中转仓内用于混凝土搅拌工艺，不符合要求的砂子返回制砂机重新制砂。 原料破碎、筛分和石子制砂、筛分工序将产生大量粉尘，在机制砂生产工序中通常被称作石粉，通过布袋除尘器将产生的石粉收集在石粉仓内用于项目混凝土的生产。 项目机制砂生产过程中产生污染物主要包括生产线破碎、筛分产生的粉尘，除铁器除杂产生的金属杂质，物料投料、输送过程产生的粉尘，破碎机、振动筛、输送机等设备运行噪声，厂区收集废机油、含油抹布等固体废物。 图2-3 项目运营期机制砂生产工艺流程及产污环节示意图 2、混凝土生产工艺流程 不同粒径的砂子由机制砂中转砂仓经皮带输送至储备料仓，按照对应混凝土品质要求送至计量斗计量，根据指令控制比例后卸在传输皮带上然后送入搅拌楼；水泥、粉煤灰、石粉则在运输罐车中通过气力输送至筒仓，生产中水泥、粉煤灰及石粉通过螺旋输送机至计量设备，然后进入搅拌楼；外加剂根据水泥配方通过计量后直接注入搅拌机，水由称量系统供给。 进入搅拌机的原料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋桨片的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。 此后，均匀的物料由出料口到斜皮带机上，经斜皮带机输送到PC车间进行浇筑。 项目混凝土生产过程中产生污染物主要包括原料输送、物料装卸以及混凝土搅拌产生的粉尘、噪声，厂区收集废机油、含油抹布等固体废物。 图2-4 项目运营期混凝土生产工艺流程及产污环节示意图 3、钢材处理 根据预制构件设计图纸要求将钢筋调直后剪切成所需尺寸，再按照图纸要求进行绑扎、折弯等加工，制作钢精骨架。 此工序会产生废下脚料、噪声、切割废气。 4、预制构件工艺流程 首先对预制构件底模的表面进行清理，清除残余混凝土渣，使模台表面整洁干净。在底模上喷涂脱模剂，使底模表面形成一层脱模剂油膜，便于拆模。根据预制构件的具体要求，将制作好的钢精骨架安装在模具内并调整好位置，垫好保护层垫块，将构件模具出筋处封堵严实以免漏浆。预埋件（预留孔、洞、线管、线盒、拦截套筒等）按照图纸进行安装。 根据预制构件的混凝土用量，对边模的型腔进行浇筑，浇筑完成后将混凝土振捣密实，直至混凝土中的气泡完全散尽、混凝土停止下沉及表面平坦泛浆。并对表面进行平整、收浆。 项目在PC车间设置1台10 t/h燃气锅炉，提供养护用高温蒸汽。蒸养之前需预养护，预养护为自然养护，养护窑位于生产线末端，预养护在预养护窑内停留约2小时左右后，使用抹光机对预制构件表面进行抹光，然后进入蒸养窑进行蒸压养护。此工序产生的主要污染物为噪声。 预制构件达到设计强度后，方能脱模，将蒸汽养护后的待模具的产品吊至专用脱模台位上，进行脱模，并对模具进行清洗。检验合格的产品采用起重机将预制件转移到成品堆场堆放后，出厂交货，检验包括构件外观、外漏筋、预埋件、预留孔、产品标识等。 预制构件生产过程中产生污染物主要包括混凝土振捣、表面抛光机模具清洗过程中产生的噪声以及模具清洗过程产生模具清洗废水；厂区收集废机油、含油抹布等固体废物。 图2-5 项目PC预制构件工艺流程及产污环节图 本项目运营期主要产污环节见下表： 表2-8 运营期主要污染工序一览表 污染类别 污染源名称 产污环节 主要污染因子 废气 破碎粉尘 机制砂生产 颗粒物 筛分粉尘 颗粒物 物料输送、投料粉尘 颗粒物 石粉散装粉尘 颗粒物 物料输送、储存粉尘 混凝土生产 颗粒物 物料混合搅拌粉尘 颗粒物 切割粉尘 钢筋加工 颗粒物 燃气废气 蒸汽锅炉 颗粒物、SO2、NOx 厂内运输扬尘 厂内运输 颗粒物 食堂油烟 员工餐厅 油烟 废水 生活污水 员工生活、办公 COD、氨氮、SS 浓盐水 软水制备 盐类 设备清洗废水 设备清洗 SS 地面冲洗废水 地面冲洗 SS 模具清洗废水 模具清洗 SS、石油类 罐车清洗废水 罐车清洗 SS 进出车辆清洗废水 车辆清洗 SS 噪声 生产设备噪声 生产活动 机械噪声 固废 生活垃圾 员工生活、办公 生活垃圾 废油脂 隔油池 废油脂 一般固废 金属杂质 机制砂生产 金属杂质 收集粉尘 粉尘沉降 粉尘 金属边角料及金属粉尘 钢材处理 金属边角料 预制件边角料 预制件清理 预制件废边角料 沉淀池沉沙 沉淀池 沉淀池沉沙 危险废物 废机油 设备维护 矿物油 废油桶 设备维护 废油桶 废含油抹布 设备维护 废含油抹布 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场调查，项目所在地为原空地，2022年11月开始施工建设，目前原料仓、PC楼（混合搅拌楼）主体工程已经建成，其余主体工程均未动工建设。 石子卸料口 石子卸料口 粉状物料气力输送口 原料仓外部转运皮带 原料中转仓通往PC搅拌楼密闭廊道 原料仓仓顶 东侧出口洗车平台 原料仓仓底设备检修口 项目现场照片 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（环办大气函〔2020〕340号）、《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》（陕发〔2023〕4号）、《陕西省生态环境厅关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号）中有关重点行业环保绩效分级及引领性水平要求，结合企业现状建设情况，目前企业存在的环保问题及整改措施如下。 表2-9 目前现场存在问题及整改清单 序号 绩效引领性指标要求 存在问题 整改措施 1 物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器 石灰石车辆卸料口露天 将卸料口进行封闭处理 2 原料仓仓顶没有全封闭，且仓顶没有安装喷雾抑尘设备 原料仓仓顶加装喷雾抑尘装置，仓顶上方进行封闭处理 3 原料仓外部输送皮带没有采用封闭式皮带 原料仓外部输送皮带进行封闭式处理 4 原料仓底部设备检修口没有封闭 原料仓底部设备检修口进行封闭处理 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）基本污染物 本次区域环境空气质量达标判定采用（陕西省环境保护厅《环保快报2022年1月及1-12月全省环境空气质量状况》（2023-9））中的数据。 2022年度西咸新区空气质量状况统计结果如表3-1所示。 表3-1 空气质量状况统计结果 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率 达标情况 SO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 7 60 11.7% 达标 NO2(μg/m³) 年平均质量年浓度 38 40 95% 达标 PM2.5(μg/m³) 年平均质量年浓度 48 35 137.1% 不达标 PM10(μg/m³) 年平均质量年浓度 83 70 118.6% 不达标 CO(mg/m³) 24小时平均第95百分位浓度 1.4 4 35% 达标 O3(μg/m³) 日最大8小时平均第90百分位浓度 162 160 101.3% 达标 根据统计结果可知，西咸新区除颗粒物PM10、颗粒物PM2.5、臭氧外，二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，属于不达标区。 （2）特征污染物 本次环境空气特征因子现状监测委托陕西秦研检测技术有限公司于2022年7月23日~25日对项目地西南侧850m处后吕村的环境现状进行监测（№：秦研（气）2207076号，详见附件6）。具体如下： ①监测项目 总悬浮颗粒物 ②监测时间及点位 监测时间：2022年7月23日-2022年7月25日，连续监测3天； 监测点位：后吕村。 ③监测频次 总悬浮颗粒物24小时平均值，每天监测1次，连续监测3天。 ④监测结果 监测结果整理如下表： 表3-2 环境空气质量（特征因子）现状监测结果 监测项目 监测日期 监测点位（后吕村） 总悬浮颗粒物（μg/m3） 2022.7.23 85 2022.7.24 97 2022.7.25 109 浓度范围（μg/m3） 85~109 质量标准（μg/m3） 300 超标率（%） 0 最大超标倍数 0 由上表监测结果可知：项目所在区域环境空气质量监测中总悬浮颗粒物的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的数值。 2、地表水环境质量监测 项目所在地最近的地表水为泾河，位于本项目南侧4km处。 根据陕西省生态环境厅2023年12月19日发布的“陕西省2023年11月份水环境质量月报”，泾河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准要求。 因此，项目所在区域地表水环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据实地踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标；厂界外50m范围内均为其他工业企业，不存在声环境保护目标；厂界外500m范围内不存在集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值；运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放限值及表3无组织排放限值标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）中表2标准要求；天然气锅炉废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中排放标准。 表3-3 大气污染物排放标准 阶段 标准名称及级（类）别 污染物 监控点 标准值 单位 数值 施工期 《施工场界扬尘排放限值》（DB 61/1078-2017） 施工扬尘（即TSP） 周界外浓度最高点 mg/m3 ≤0.8 mg/m3 ≤0.7 运营期 《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB 4915-2013） 颗粒物 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 mg/m3 0.5 颗粒物 水泥仓及其他通风生产设备 mg/m3 10 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 油烟 / mg/m3 2.0 净化设施最低去除效率75% 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3天然气 颗粒物 烟囱排放口 mg/m3 10 SO2 mg/m3 20 NOX mg/m3 50 废水 项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级相关标准限值。标准限值见下表。 表3-4 污水排放标准限值 单位mg/L 类别 COD BOD5 SS 氨氮 动植物油 《污水综合排放标准》中三级标准 500 300 400 / 100 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准 / / / 45 / 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。 表3-5 噪声排放标准 单位：dB（A） 施工期 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011） 等效A声级 dB(A) 70（昼间） dB(A) 55（夜间） 运营期 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 等效A声级 dB(A) 65（昼间） dB(A) 55（夜间） 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCs、COD和NH3-N。 结合本项目实际情况，总量控制指标建议为：NOX：1.273t/a、COD：2.246t/a、NH3-N：0.264t/a，具体以当地环保部门批准的指标为准。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期间，项目主要建设内容为生产车间及配套设施，主要环境保护措施如下。 1、施工环境空气保护措施 根据《陕西省大气污染防治条例》规定，强化建筑工地扬尘控制措施，加强施工扬尘监管。严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《陕西建筑施工扬尘治理措施16条》、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。为了避免施工扬尘对评价范围内大气环境造成污染，环评要求建设单位在施工期间采取以下控制措施： ①施工方应在用地周边进行围挡，围挡设置高度不低于1.8米。 ②对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量；施工弃土及建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。 ③运输车辆应保持工况良好，不应超载运输，采取遮盖、密闭措施；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定时洒水压尘，减少运输扬尘。 ④施工现场尽量实施材料统一堆放管理，水泥等尽量利用附近的现有库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时防止包装袋破裂。 ⑤采用商品混凝土施工，禁止现场搅拌混凝土。 ⑥遇有4级以上大风天气，停止土方施工，并做好遮掩工作，最大限度地减少扬尘；在大风日加大洒水量及洒水次数。 ⑧减少露天装卸作业，渣土车必须全部安装密闭装置设施，禁止超限超速超载、带泥上路、“跑冒滴漏”等违法行为。 ⑨严格落实围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 ⑩装修期间应严格选用低VOCs环保型油漆，使室内空气中各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求。 2、施工噪声影响保护措施 根据类比调查及本项目工程可研提供的主要设备选型等有关资料分析，设备高达80 dB(A)以上的噪声源施工机械主要有挖掘机、推土机等，仅在昼间施工。 施工过程中采用的机械设备产生的噪声较大，建议施工期采取以下噪声防治措施，以最大限度地减少噪声对环境的影响。 ①选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。 ②合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。 ③合理安排运输路线，尽量减少夜间运输量；适当限制大型载重车车速，尤其进入乡村等声敏感区时应限速禁鸣；对运输车辆定期维修、养护。 3、施工期废水环境保护措施 项目施工期间产生的废水主要为施工人员的生活污水以及施工废水。员工废水以洗漱废水为主用做场地地面洒水。卫生设施依托附近已有卫生设施。 施工废水主要为混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料保湿、材料拌制等工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。施工废水经沉淀处理后循环使用，不外排。 4、固体废弃物处置措施 施工期固体废物主要包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾和废弃的各种建筑装修材料。 施工期建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运；生活垃圾分类管理，最终由工人运送至生活垃圾收集站；在施工装修期间，产生的涂料油漆剩余物、涂料油漆桶等为危险废物，使用后严禁将废涂料油漆倾倒入雨污水管道，废涂料油漆桶严禁随处丢弃，尽量进行回收利用。不能回收利用的经统一收集后，交由有资质单位处理。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1、污染源排放分析 本项目运营期废气主要为机制砂生产线粉尘、物料输送储存粉尘、物料搅拌粉尘、燃气废气、焊接粉尘、厂内运输扬尘及食堂油烟。 （1）机制砂生产线破碎、筛分粉尘 制砂所需石灰石贮存在制砂原料仓内，采用除铁器除杂后通过皮带机输送至缓冲料仓内，然后通过棒状给料机送入反击破碎机内破碎，破碎完成后的符合制砂要求的石子进入冲击式制砂机内制砂，制砂完成后的符合要求的砂子贮存在砂中转仓内，破碎及制砂工序产生的粉尘通过布袋除尘器收集在石粉仓内。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下统称手册）中1011石灰石、石膏开采行业系数手册，石灰石破碎、筛分工序粉尘产生系数分别为0.031 kg/t-产品、0.400 kg/t-产品，项目机制砂年产量为19.56万t，因此破碎工序产生粉尘量为6.064 t/a，筛分工序产生粉尘量为78.24 t/a。 本项目机制砂生产车间所使用的生产设备均为密闭装置，设备与皮带输送机衔接处均密闭处理，项目破碎及制砂工序产生的粉尘通过管道通至1套布袋除尘器进行处理之后经排气筒排放（DA001）。参照《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013），除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。本项目制砂车间建筑高度18m，因此排气筒高度定为21m。布袋除尘器去除效率在99.7%以上，配套风机风量为35000m3/h。 表4-1 破碎、筛分粉尘产生及排放情况一览表 排放形式 污染物 产生情况 治理措施 处理效率 排放情况 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 产生量 （t/a） 浓度 （mg/m3） 速率 （kg/h） 排放量（t/a） 有组织 颗粒物 501.810 17.563 84.304 布袋除尘器+21m高排气筒 99.7% 1.505 0.053 0.253 （2）机制砂生产线物料输送、投料粉尘 项目机制砂物料输送采用皮带输送，砂石料由装载机倒到皮带上传送。原料进入给料口后均采用输送带输送，输送带在输送过程匀速稳定，一般情况下不易起尘，但在皮带输送下落过程会产生粉尘。经类比，石料输送落料点的产尘系数为产生粉尘0.00036 kg/t-原料（砂、石总量），本项目石灰石总用量为20万t/a，则本项目砂石在输送、投料等过程均在车间内进行，预计产生的粉尘量约为0.072 t/a，以车间内无组织方式排放。 （3）机制砂生产线石粉散装粉尘 项目机制砂生产过程中产生的破碎、制砂粉尘（石粉）通过布袋除尘器收集后储存在石粉仓内，由密闭罐车运输至混凝土生产线用于混凝土生产，石粉装车时会产生少量石粉散装废气，使用布袋除尘器对石粉散装废气进行处理，产生的除尘灰返回石粉仓内。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下统称手册）中“3102 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，“各种水泥制品”物料输送过程中产污系数为0.12 kg/t-产品，制砂生产线石粉年产量为84.304 t，因此项目石粉散装过程产生的粉尘量为0.01 t/a。根据手册，袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%，则项目石粉散装过程排放的粉尘量为0.03kg/a，在厂区内无组织排放。 （4）混凝土生产线物料输送、储存粉尘 混凝土生产线原辅料主要为石子、砂子、水泥、石粉、粉煤灰，砂子储存在储备料仓内，使用皮带输送机运至计量斗，通过传输皮带送入搅拌楼；水泥、石粉、粉煤灰储存在筒仓中，通过螺旋输送机送至计量设备并通过螺旋输送机进入搅拌楼，搅拌后的物料含水率较高，表面湿润不易起尘，因此项目物料输送、储存过程会产生粉尘。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下统称手册）中“3102 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，“各种水泥制品”物料输送过程中产污系数为0.12 kg/t-产品，项目预制构件年产量为23.2万立方米，约59.74万吨（2.575 t=1 m3），因此项目物料输送、储存过程产生的粉尘量为71.68 t/a。 项目砂子储存在储备料仓内，储备料仓内设置喷淋系统，通过喷淋洒水降低粉尘的产生；石粉储存在石粉仓内，使用时通过密闭罐车运输至混凝土生产线；水泥、粉煤灰储存在筒仓内，筒仓顶部拟安装布袋除尘器（项目设置350T筒仓24个，100T筒仓8个，共32个筒仓，拟安装32个布袋除尘器）。根据手册，袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%，则项目物料输送、储存过程排放的粉尘量为0.215t/a，在厂房内无组织排放。 （5）物料混合搅拌粉尘 物料在搅拌机内混合搅拌过程中会有粉尘产生，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—水泥制品制造行业》中物料混合搅拌过程产污系数为0.13 kg/t-产品，因此项目物料混合搅拌过程产生的粉尘量为77.657 t/a。 项目共设置4套搅拌系统，每套搅拌系统配置2套骨料计量系统设施，项目拟针对每套搅拌主机配置1套布袋除尘器（共4套），布袋除尘器采用除尘、清灰、粉尘回收利用三合一技术，布袋除尘器收集的粉尘通过装置回落至搅拌机内，处理后的废气车间内无组织排放。根据手册，袋式除尘工艺的平均去除效率为99.7%，则项目物料混合搅拌过程排放的粉尘量为0.233 t/a，厂区内无组织排放。 （6）燃气废气 项目设置1台10t/h天然气锅炉为蒸汽养护工序提供蒸汽，锅炉工作时间为300×20=6000 h，天然气消耗量为70×6000×10=420万m3，天然气锅炉废气污染物源强计算参考燃气工业锅炉就散方法，其中SO2、NOx和烟气量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下统称手册）中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”，颗粒物依据《煤、天然气燃烧的污染物产生系数》，每106 m3天然气燃烧产生粉尘量约为80 kg。 项目拟安装低氮燃烧器，燃气锅炉烟气经1根41 m高排气筒排放，项目车间高度为18m，参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）：燃气锅炉烟囱不低于8 m，新建锅炉房的烟囱周围半径200 m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3 m以上。本项目锅炉房烟囱周围半径200m范围内最高建筑物为料仓38 m高，因此锅炉排气筒高度为41 m。 则本项目燃气锅炉污染物产排系数见表4-2。 表4-2 燃气工业锅炉产排污系数表 污染物指标 单位 产污系数 产生量 治理措施 排放量 废气量 Nm3/万m3 107753 45256260 m3 SO2 kg/万m3 0.02S 0.168t/a 0.028kg/h 4mg/m3 / 0.168t/a 0.028kg/h 4mg/m3 NOx kg/万m3 3.03 1.273t/a 0.212kg/h 28mg/m3 低氮燃烧器 1.273t/a 0.212kg/h 28mg/m3 颗粒物 kg/106m3 80 0.336t/a 0.056kg/h 7mg/m3 / 0.336t/a 0.056kg/h 7mg/m3 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。 表4-3 天然气成分表 组分 CH4 C2H6 CO2 其他 H2S 含量（体积比） 96.05% 0.45% ≤3.5% 0.41% ≤20mg/m3 根据上表，项目所用天然气硫含量小于20 mg/m3，则天然气中含硫量S=20 mg/m3。 表4-4 项目天然气锅炉废气污染物产排污情况表 污染物 废气量 （万m3/a） 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 环保措施 排放量 （t/a） 排放浓度 （mg/m3） SO2 4526 0.168 4 安装低氮燃烧器+1根41m高排气筒（DA002） 0.168 4 NOx 1.273 28 1.273 28 颗粒物 0.336 7 0.336 7 （7）厂区内运输扬尘 汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，采用车辆运输道路扬尘经验公式，对单位车辆在不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.72L 式中：Q——汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车质量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2） L——汽车行驶距离（km）。 项目原料及产品运输量合计约119.472万t/a，每天运输量约为3982.4 t。需要载重为30 t的汽车133辆·次/天。本项目运输车辆空载、负载重量分别为15 t/辆、45 t/辆。汽车平均运速10 km/h，未铺装道路表面积尘量以0.1 kg/m2计，则道路扬尘量在空载与负载情况下分别为0.035 kg/（km·辆）、0.088 kg/（km·辆），车辆在厂内行驶距离约500 m，运输次数为133次/天，39900次/a，则空载车辆起尘量为1.397 t/a，负载车辆起尘量为3.511 t/a，合计4.908 t/a。项目采取厂区道路均进行硬化处理，定期洒水抑尘后，降尘率可达80%，则项目厂内运输扬尘排放量为0.982 t/a。 （8）钢筋切割粉尘 本项目钢筋加工区采用钢筋切断机对钢筋进行简单加工，此过程会产生一定量的废气，类比《陆林水泥预制件加工项目环境影响评价报告表》中钢筋加工废气产生量，本次钢筋加工过程中废气产生量按1kg/t-产品计，项目年加工钢筋2.74万吨，则钢筋加工过程中废气产生量为27.4t/a，主要为金属颗粒物，由于金属颗粒物质量较大，沉降较快，逸散到外面环境中的很少，通过类比同行业，本项目切割下料产生的金属粉尘通过车间自然沉降约95%。则运营期粉尘无组织排放量为1.37t/a。 （9）食堂油烟 项目设食堂1座，最多供应500人/日饭菜，基准灶头数为4个，规模属于中型，每个灶头排风量以2000 m3/h计，年工作日300天，日工作时间约4 h。根据调查，一般的食用油耗油系数为30 g/人·d，由此计算得食堂食用油用量为4.5 t/a，烹饪过程中的挥发损失为2.83%左右，即油烟产生量为0.127 t/a，产生速率为0.106 kg/h，产生浓度约13.229 mg/m3。本次环评要求安装高效静电式油烟净化器，处理效率为90%以上，则油烟排放量为0.013 t/a，排放浓度为1.323 mg/m3。 项目废气源强排放情况见下表。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-5 污染物排放源强 产排污环节 污染源 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 排放形式 产生量（t/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 治理工艺 处理能力（m3/h） 收集效率（%） 去除效率（%） 是否为可行技术 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 机制砂生产 破碎、筛分粉尘 颗粒物 84.304 17.563 501.810 布袋除尘器+1根21 m排气筒 / 100% 99.7% 是 0.253 0.053 1.505 有组织 输送投料粉尘 颗粒物 0.072 0.015 / / / 0.072 0.015 / 无组织 石粉散装粉尘 颗粒物 0.01 0.002 / 布袋除尘器 / 0.0000033 0.000006 / 混凝土生产 物料输送储存粉尘 颗粒物 71.68 14.933 / 布袋除尘器 / 0.215 0.045 / 混合搅拌粉尘 颗粒物 77.657 16.179 / 布袋除尘器 / 0.233 0.049 / 蒸汽锅炉 燃气废气 SO2 0.168 0.028 4 低氮燃烧器+1根41m排气筒 / / / / 0.168 0.028 4 有组织 NOx 1.273 0.212 28 1.273 0.212 28 颗粒物 0.336 0.056 7 0.336 0.056 7 厂内运输 运输粉尘 颗粒物 4.908 1.023 / 道路硬化、洒水抑尘 / / 80% / 0.982 0.204 / 无组织 钢材加工 切割粉尘 颗粒物 27.4 5.708 / 自然沉降+密闭厂房 / / 95% 是 1.37 2.854 / 员工食堂 食堂油烟 油烟 0.127 0.106 13.229 静电式油烟净化器，处理效率90%以上 2000 / 90% 是 0.013 0.011 1.323 有组织 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、排放口基本情况及监测要求 表4-6 排放口基本情况 排放口编号 地理坐标（°） 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 类型 排放标准 DA001 108.90792131 34.53072059 21 0.5 25 一般排放口 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013） DA002 108.90863656 34.52980165 41 0.5 100 一般排放口 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 1226-2018） 油烟排气筒 108.90889764 34.53224524 24 / 25 / 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 表4-7 运营期监测计划明细表 监测点位 监测因子 监测频次 DA001 颗粒物 1次/半年 DA002 颗粒物、SO2、林格曼黑度 1次/年 NO x 1次/月 油烟排气筒 油烟 1次/年 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 颗粒物 1次/季度 3、达标排放及影响评价分析 根据前文分析： 机制砂生产线所用原料石灰石、破碎石子及机制砂储存在料仓内；破碎及制砂过程产生的粉尘经布袋除尘器处理后厂房内无组织排放，除尘灰（石粉）储存在石粉仓内，石粉仓上方设置除尘设备。项目采取措施满足《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术，采取上述措施后物料输送储存粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 混凝土生产线所需砂子储存在储备料仓内，储备料仓内设置喷淋系统，通过喷淋洒水降低粉尘的产生；石粉储存在石粉仓内，使用时通过密闭罐车运输至混凝土生产线；水泥、粉煤灰储存在筒仓内，筒仓顶部拟安装布袋除尘器（项目设置350 T筒仓24个，100 T筒仓8个，共32个筒仓，拟安装32个布袋除尘器）。项目采取措施满足《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术，采取上述措施后物料输送储存粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 项目共设置4套搅拌系统，每套搅拌系统配置2套骨料计量系统设施，项目拟针对每套搅拌主机配置1套布袋除尘器（共4套），布袋除尘器采用除尘、清灰、粉尘回收利用三合一技术。项目采取措施满足《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中末端治理技术，采取上述措施后物料混合搅拌粉尘排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 项目燃气锅炉安装高效低氮燃烧器，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953-2018）表7中可行技术，根据计算结果，项目天然气锅炉废气排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 1226-2018）表3标准。 钢筋加工过程产生的颗粒物经密闭厂房和自然沉降无组织排放，对周边环境影响较小。 项目厂区内采取道路硬化、定期洒水降尘措施，可有效减少运输扬尘的产生，采取上述措施后，项目厂内道路运输扬尘满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）无组织排放浓度要求，对周边环境影响较小，措施可行。 项目食堂拟安装高效静电式油烟净化器，处理效率为90%以上，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型食堂标准。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，厂界周边500m不存在居民住宅、医院、学校等敏感目标，项目采取上述措施后，各项废气污染物能够达标排放，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 2、废水 根据前文分析，本项目主要废水包括生活污水、设备清洗废水、地面冲洗废水、模具清洗废水、车辆冲洗废水、软水制备废水等。 （1）生活污水 项目生活污水产生量为29.36 m3/d，8808 m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，污染物浓度类比典型城镇生活污水水质。 表4-8 生活废水产排情况 产排污环节 办公、生活 类别 生活污水 核算方法 类比法 污染物种类 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 TP TN 生活污水 产生浓度（mg/L） 300 200 150 30 20 5 48 产生量（t/a） 2.642 1.762 1.321 0.264 0.176 0.044 0.423 治理设施 处理能力 100 m3 治理工艺 隔油池+化粪池 治理效率（%） 15 20 40 0 60 0 0 是否为可行技术 是 废水排放量（t/a） 8808 排放浓度（mg/L） 255 160 90 30 8 5 48 排放量（t/a） 2.246 1.409 0.793 0.264 0.070 0.044 0.423 排放标准 500 300 400 45 100 8 70 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 排放方式 间接排放 排放规律 间断排放 排放口基本情况 编号及名称 DW001 类型 一般排放口 地理坐标 经度：108°54′35.36″ 纬度：34°31′52.89″ 监测要求 监测点位 DW001排口 监测因子 COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP、TN 监测频次 一年一次 （2）生产废水 项目生产废水产生量为53.7 m3/d，16110 m3/a，主要污染物为盐类、SS等，项目拟在搅拌楼南侧修建2座三级沉淀池用于收集设备冲洗废水、作业区清洗废水、模具清洗废水、罐车车辆冲洗废水等生产废水，经三级沉淀池容积为112 m3，处理后回用于物料搅拌工序，最终全部进入产品不外排。沉渣经分离后，可作为原料回用于生产，不外排。 进出车辆冲洗用水 项目在厂区西北角和东北角车辆出入口处分别设置洗车机和沉淀池，进出厂区的运输车辆需进行冲洗后方可出入厂区，清洗废水经三级沉淀池（27m3）沉淀后，循环使用，不外排。 采取上述措施后，项目对地表水环境的影响是可接受的。 （4）依托可行性分析 项目生活污水经隔油池（1 m3）+化粪池（100 m3）处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准要求，最终进入市政污水管网排泾河新城第三污水处理厂进一步处理。 泾河新城第三污水处理厂（一期）项目位于泾阳县高庄镇寿平村。泾河新城第三污水处理厂两期设计总规模为40000 m3/d，一期已建成投产，技改后采用“粗格栅及提升泵房+细格栅+沉砂池+MBBR复合工艺+超效沉淀+滤布滤池”，处理规模为2.0×104 m3/d，尾水达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB 61/224-2018）表1中A标准排入泾河。 本项目位于泾河新城第三污水处理厂收水范围，市政污水管网已接通。综上所述，本项目产生的生活污水在管网对接、纳污范围、时间对接、设计处理能力及水质上均能与污水厂处理吻合，生活污水经市政污水管网排入泾河新城第三污水处理厂进行处理是可行的。 3、噪声 （1）噪声源 本项目运营期噪声源主要为生产设备运行噪声及车辆噪声，其噪声值在70~90 dB（A）之间，各声源声级值详见下表。 表4-9 项目运营期噪声源调查清单（室内声源） 建筑物名称 主要噪声源 声源类型 数量 位置坐标 声功率级/dB(A) 降噪措施 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时间 建筑物插入损失/dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 PC车间（制砂线） 石粉输送螺旋机 频发 4 -181.42 -121.02 15 80 合理布置、墙体隔声、选用低噪声设备，基础减振、距离衰减 15 57 4800h 20 37 1 斗式提升机 频发 7 -234.1 121.59 15 85 15 62 42 1 反击破碎机 频发 2 -242.1 -138.22 15 90 20 64 44 1 冲击式制砂机 频发 2 -238.06 -175.53 10 90 25 62 42 1 棒条给料机 频发 2 -220.02 -147.6 12 80 10 60 40 1 振动筛分机 频发 4 -190.27 -171.77 10 90 30 61 41 1 离心风机 频发 3 -155.49 -151.22 15 80 20 54 34 1 石粉刮板机 频发 2 -158.78 -173.96 5 80 15 57 37 1 散装机 频发 2 -136.86 -120.3 6 70 30 41 21 1 胶带机 频发 12 -158.78 -173.96 15 80 20 54 34 1 PC车间（构件生产线） 振捣台 频发 2 -120.67 -147.95 3 80 10 60 40 1 振捣刮平机 频发 2 -110.6 -165.26 3 80 8 62 42 1 起重机 频发 3 -104.65 -179.08 15 70 10 50 30 1 燃气锅炉 频发 1 -78.41 -113.39 5 90 5 76 56 1 钢筋切断机 频发 2 -86.95 -180.37 1 70 8 52 32 1 钢筋弯曲机 频发 2 -77.51 -178.12 1 70 10 50 30 1 PC楼 搅拌站 频发 4 -53.41 -23.65 25 85 5 61 41 1 除尘器 频发 2 -40.41 -28.67 30 90 5 84 64 1 储备料仓 起重机 频发 6 -91.62 -31.52 20 70 5 56 36 1 生产料仓 起重机 频发 4 -164.67 -35.17 20 70 5 56 36 1 消防泵房 消防水泵 频发 2 -30.66 -161.85 -5 90 2 88 68 1 污水处理站 污水泵 频发 6 -84.7 -92.71 1 90 2 88 68 1 压滤机 频发 1 -88.3 -99.9 5 85 2 83 63 1 表4-10 项目运营期噪声源调查清单（室外声源） 建筑名称 声源位置 数量 声源源强dB（A） 空间相对位置/m 声源控制措施 运行时间 声功率级别 X Y Z 西侧洗车台 水泵 1 90 -277.56 -46.4 1 基础减震 昼夜 东侧洗车台 水泵 1 90 -12.41 -10.89 1 基础减震 昼夜 储备料仓 传送机 4 80 -224.13 -30 15 基础减震 昼夜 PC车间 传送机 4 80 -154.31 -92.15 15 基础减震 昼夜 厂区 运输车辆 5 70 / / / 减速、限鸣 昼夜 叉车 1 70 / / / 减速、限鸣 昼夜 （2）噪声治理措施 项目拟采取的噪声治理措施见下表。 表4-11 项目噪声治理措施 序号 降噪对象 降噪措施 降噪效果 1 石粉输送螺旋机 选择低噪声设备，生产运转时定期对其进行检查维护，保证设备正常运转；全封闭厂房隔声，安装基座减振 降噪量≥20 dB（A） 2 斗式提升机 3 反击破碎机 4 冲击式制砂机 5 棒条给料机 6 振动筛分机 7 离心风机 8 石粉刮板机 9 散装机 10 胶带机 11 搅拌站 12 除尘器 13 起重机 14 振捣台 15 振捣刮平机 16 起重机 17 锅炉风机 18 钢筋切断机 19 钢筋弯曲机 20 消防水泵 21 污水泵 22 压滤机 23 运输车辆 选用喇叭功率低的车辆运输；减速慢行，限制鸣笛 降噪量≥20 dB（A） 24 叉车 根据《彩钢复合板公路声屏障材料室内声学性能研究》（杨满红、刘书套，交通部公路科学研究所），彩钢复合板（50 mm厚）1/3倍频程计权隔声量为32 dB。 （3）达标情况分析 按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声贡献值进行预测，预测结果见表4-12。 表4-12 项目噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点 昼间 夜间 标准值 达标情况 贡献值 贡献值 1#东厂界 33.31 33.31 昼间65 夜间55 达标 2#南厂界 46.31 46.31 达标 3#西厂界 46.67 46.67 达标 4#北厂界 41.14 41.14 达标 从上表可以看出，本项目运营期产噪设备采取措施后，经预测各厂界的昼夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 （4）监测计划 表4-13 项目噪声监测计划 类别 监测点位 监测项目 监测频次 噪声 东、南、西、北厂界外1 m处 LAeq 每季度一次 4、固体废物 项目运营期产生的固体废物主要为员工生活垃圾、废油脂、金属杂质、除尘器集尘、金属边角料及金属收集尘、预制构件废料、沉淀池沉沙、废机油、废油桶及废含油抹布等。 （1）生活垃圾 项目劳动定员500人，日产生垃圾量按0.5 kg/人计，则员工生活垃圾产生量约250 kg/d、75 t/a，生活垃圾分类收集后，清运至环卫部门指定地点。 （2）废油脂 项目员工食堂设置隔油池，定期对隔油池废油脂进行清理，废油脂产生量为0.116 t/a，专用容器收集，定期交有资质单位处置。 （3）一般固体废物 ①破碎、筛分粉尘（石粉）：本项目采用布袋除尘器对破碎、筛分过程产生的粉尘收集后储存在石粉仓内，除尘器内回收的粉尘量为84.051 t/a，一般固体废物代码为300-002-66，由厂内密闭运输罐车运输至混凝土生产线，重新利用。 ②金属杂质：项目在破碎及制砂过程产生一定量的金属杂质，通过除铁器去除。杂质产生量按原料用量的1.93%计，则杂质产生量约为3857.457 t/a，一般固体废物代码为300-002-09，收集后外售资源回收单位回收。 ③混凝土生产除尘器收集粉尘：布袋除尘器除尘过程会对去除的粉尘进行收集，根据项目粉尘产生量及收集、处理效率，除尘器内回收的粉尘量为148.889 t/a，一般固体废物代码为300-002-66，经除尘器喷吹系统，脱落回筒仓内或搅拌机内重新利用。 ④金属边角料：项目钢筋等金属加工过程会产生少量边角料，产生量约为钢筋用量的0.264%，约72.6t/a。切割工序金属颗粒产生量为27.4t/a，切割下料产生的金属粉尘通过车间自然沉降约95%，则车间收集金属尘为26.03t/a，金属边角料和收集尘一般固体废物代码为300-002-09，统一收集后交资源回收单位回收。 ⑤预制件废边角料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（以下统称手册）中“3102 水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”，预制件养护过程一般固废产生量为4.5×10-4吨/吨产品，则本项目生产过程中预制件废边角料产生量为268.83t/a，预制件废边角料一般固体废物代码为300-002-99，统一收集后交建筑垃圾回收单位回收。 ⑥沉淀池沉沙 项目生产废水经三级沉淀池沉淀处理后回用于生产，沉淀池沉沙产生量约为30 t/a，一般固体废物代码为300-002-61，作为原料回用于生产。 （4）危险废物 ①废机油：项目设备检修及维护过程会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为0.1 t/a，废机油均属于危险废物，废物代码为900-214-08，使用专用容器收集后交有资质单位处置。 ②废油桶：项目设备检修及维护过程会产生少量的废油桶，根据建设单位提供的资料，废油桶产生量为0.05 t/a，废油桶均属于危险废物，废物代码为900-249-08，使用专用容器收集后交有资质单位处置。 ③废含油抹布及手套；项目设备检修及维护过程会产生少量的废弃含油抹布及手套，产生量约为0.2 t/a，属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后交有资质单位处置。 表4-14 项目固废产排情况 产生环节 名称 属性 主要有毒有害物质名称 产生量（t/a） 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量（t/a） 生活办公 生活垃圾 / / 75 垃圾桶 环卫部门指定地点 75 员工食堂 废油脂 / / 0.116 专用收集容器 有资质单位定期处置 0.116 生产活动 破碎、筛分粉尘 一般固废 300-002-66 / 84.051 石粉仓 回用于生产 84.051 金属杂质 一般固废 300-002-09 / 3857.457 固废暂存点 资源回收单位处置 3857.457 混凝土生产线除尘灰 一般固废 300-002-66 / 148.889 / 回用于生产 148.889 金属边角料及收集尘 一般固废 300-002-09 / 98.63 固废暂存点 资源回收单位处置 98.63 预制件废边角料 一般固废 300-002-99 / 268.83 固废暂存点 建筑垃圾回收单位处置 268.83 沉淀池沉沙 一般固废 300-002-61 / 30 / 回用于生产 30 设备维护 废机油 危险废物900-214-08 废矿物油 0.1 危废贮存点 有资质单位定期处置 0.1 废油桶 危险废物900-249-08 废矿物油 0.05 危废贮存点 有资质单位定期处置 0.05 废含油抹布 危险废物900-041-49 废矿物油 0.2 危废贮存点 有资质单位定期处置 0.2 （5）主要有毒有害物质理化性质 废矿物油：主要是含碳原子数比较少的烃类物质，多数是不饱和烃，废矿物油是因受杂质污染，氧化和热的作用，改变了原有的理化性能而不能继续使用时被更换下来的油，具有易燃的特性。 （6）环境管理要求 ①一般固体废物 定期维护除尘器，确保除尘灰能够回用于生产；加强金属杂质、金属边角料的回收利用；沉淀池沉沙定期清掏处理。 ②危险废物 建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定建设1座危废贮存点，初步选定位置为办公楼内，在危废贮存点门口张贴标识，信息公开，内部分区存放，设防渗托盘、消防设施，张贴分类标识，有危废台账和转移联单，制度上墙，设专人管理，定期交有资质单位处置。 项目运行期间需加强危废间的管理，并应严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定。 5、地下水 本项目运营期对地下水环境的影响因素主要为废矿物油下渗对地下水的影响，在项目采取厂区地面硬化处理，危废贮存点地面进行防渗处理，并设置防渗托盘等措施的情况下，厂区内无地下水污染途径，对地下水环境不会产生影响。 6、土壤 本项目生产线均在封闭设备或厂房内运行，原料及成品存放于料仓及车间，项目运营期对土壤环境的影响主要为废矿物油通过垂直入渗对土壤的影响。在项目采取厂区地面硬化处理，危废贮存点地面进行防渗处理，并设置防渗托盘等措施的情况下，生产过程中各物料及污染物均与天然土壤隔离。正常情况下，污染物不会通过裸露区进入土壤环境。项目在严格落实大气污染防治设施及防渗措施，采取必要的检修、管理措施条件下，对土壤的影响较小。 7、生态环境 本项目用地属于工业用地，占地范围内无生态环境保护目标，本次评价不做生态环境影响分析。 8、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为废机油和供气管道内在线天然气，存储位置分别为危废间与供气管道，厂内供气管道长度及内径分别为600m、0.04m，废机油临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐值为2500t。风险物质存在量及临界量见表4-14。 表4-14 风险物质存在量一览表 类别 最大贮存量 临界量 Q值 天然气 0.54 kg 10 t 0.000054 废机油 0.2 t 2500 t 0.00008 合计 0.000134 由上表可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量，不构成重大危险源，因此项目环境风险评价工作为简单分析即可。项目运营期风险可能影响途径是废机油、天然气遇明火或高温时易发生火灾事故，火灾会带来生产设施的重大破坏和人员伤亡。同时在火灾过程中，燃烧后产生有毒有害气体造成污染。 （2）建议采取以下环境风险防范措施 ①定期对危险废物暂存间进行检查，减少事故隐患； ②危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置； ③加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ④加强明火管理，严防火种进入，在醒目的位置应该设置“严禁烟火”“禁火区”等标语和标牌； ⑤设置消防设备、火灾防护系统； ⑥天然气管道附近禁止动火作业施工。 9、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，本次评价不作电磁辐射评价。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器+1根21 m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表2有组织和表3无组织排放限值 |
|  | 制砂输送投料粉尘 | 颗粒物 | / |  |
|  | 石粉散装粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器，除尘效率99.7% |  |
|  | 混凝土生产物料输送储存粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器，除尘效率99.7% |  |
|  | 混合搅拌粉尘 | 颗粒物 | 布袋除尘器，除尘效率99.7% |  |
|  | 钢筋剪切 | 颗粒物 | 密闭车间+自然沉降 |  |
|  | 燃气废气 | SO2 | 低氮燃烧器+1根41m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 1226-2018）表3标准 |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 厂内运输 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B级标准 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  |  | TN |  |  |
|  | 进出车辆冲洗水 | SS | 两座洗车机和三级沉淀池（27m3），沉淀后回用 |
|  | 生产废水 | SS | 经两座三级沉淀池（112m3）处理后回用于生产 |
| 声环境 | 生产设备 | 70~90dB（A） | 选用低噪设备、厂房隔声、基础减震 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 环卫部门指定地点 | / |
|  | 员工食堂 | 废油脂 | 有资质单位定期处置 | / |
|  | 生产活动 | 破碎、筛分粉尘 | 回用于生产 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 金属杂质 | 资源回收单位处置 |  |
|  |  | 混凝土生产线除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  |  | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  |  | 金属边角料及收集尘 | 资源回收单位处置 |  |
|  |  | 预制件废边角料 | 建筑垃圾回收单位处置 |  |
|  |  | 沉淀池沉沙 | 回用于生产 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 分类收集至危废贮存点，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 设备维护 | 废油桶 |  |  |
|  | 设备维护 | 废含油抹布 |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目采取厂区地面硬化处理，危废贮存点地面进行防渗处理，并设置防渗托盘等措施。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 加强职工安全教育，配备消防措施、分区防渗等。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理 建立专门负责环保工作的安环部门，建立环保档案，环境管理具体内容如下： ①严格执行国家环境保护有关政策和法规，取得环评手续后尽快完成竣工环境保护验收工作； ②严格执行建设项目“三同时”制度，监督项目环保“三同时”落实情况； ③建立环境管理制度，设置专职环保人员，负责日常环保安全，定期检查环保管理和环境监测工作； ④拟定环保工作计划，配合完成环境保护责任目标。 项目建成后应根据管理要求完成以下工作： ①项目建成后，及时完成竣工环境保护验收工作； ②根据本次建设内容，编制厂区突发环境事件应急预案； ③制定监测计划，并定期进行环境监测。 2、环保投资 表5-1 环保投资一览表 项目 污染种类 设施名称 规格 数量 投资（万元） 环境保护措施和设施 废气 密闭车间 / 3套 计入主体工程 道路硬化 / 配套 喷淋洒水设施 / 配套 23 机制砂生产线布袋除尘器+1根21 m排气筒 除尘效率99.7% 1套 石粉散装粉尘布袋除尘器 除尘效率99.7% 2套 混凝土生产线布袋除尘器 除尘效率99.7% 48套 低氮燃烧器+1根41 m排气筒 / 1套 8 油烟净化器 处理效率90% 1套 3 洒水车 / 1辆 15 废水 进出车辆洗车机及沉淀池 27m3 2座 20 生产废水沉淀池 112m3 2座 隔油池 1m3 1座 化粪池 100m3 1座 噪声 减振基座、隔声消声等设施 / 配套 20 固废 危险废物 危废收集桶 / 配套 5 危废贮存点 / 1处 运行维护费用 / / / 10 环境管理与监测费用 / / / 15 合计 99 |

|  | 3、环保绩效管理 根据陕西省生态环境厅《关于进一步加强关中地区涉气重点行业项目环评管理的通知》（陕环环评函〔2023〕76号），关中地区涉气重点行业新、改、扩建项目环境影响报告书（表）应编制环保绩效管理篇章，按照环办大气函〔2020〕340号文件从建设项目的装备水平（生产工艺）、污染治理技术、排放限值、无组织管控要求、监测监控水平、环境管理水平、运输方式和管控要求等方面，专项分析拟建和已建项目建设内容、生态环境保护措施与对应环保绩效分级、绩效引领性水平的相符性。 本项目属于生态环境部确定的39个重点行业之一的水泥行业，对照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020 年修订版）》中水泥生产企业的环保管理绩效分级指标，企业大气环境管理措施及污染防治效果应满足重污染天气重点行业绩效引领性指标要求，具体见表5-2。 表5-2 本项目环保绩效评级指标分析 水泥制品引领性指标 本项目概况 是否符合 装备水平 — — / 能源类型 电、外购蒸汽、天然气（采用低氮燃烧） 项目运营期生产设备均使用电力和天然气 是 排放限值 PM、NOx排放浓度不高于10、100 mg/m3，天然气锅炉或热风炉基准氧含量8% 项目营运期水泥仓及其他通风生产设备排放废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）中表2特别排放限值要求，PM不高于10mg/m3； 天然气蒸汽锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）表3中限值浓度，PM不高于10mg/m3、NOx不高于50mg/m3 是 无组织排放 1、粉状物料全部密闭储存； 2、物料采用封闭式皮带、斗提、斜槽运输，各物料破碎、转载、下料口设置集尘罩并配置袋式除尘器，库顶等泄压口配备袋式除尘器； 3、料棚配备喷雾抑尘设施或物料全部封闭储存，出入口配备自动门，水泥包装车间全封闭，袋装水泥装车点位采用集中通风除尘系统，水泥散装采用密闭罐车，并配备带抽风口的散装卸料器 1、项目新建PC料仓，位于厂区西北部，水泥、粉煤灰分别储存在24套350 t粉料仓，8套100 t粉料仓，仓顶均设置布袋除尘器32套；制砂车间内石粉仓2座，用于贮存经布袋除尘器收集的石粉，总有效容积为2000m3。 2、石子、砂子中转采用封闭式皮带、斗提运输，制砂车间破碎、筛分所使用设备均为密闭装置，设备与皮带输送机衔接处均密闭处理，破碎、筛分过程产生的粉尘通过管道通至1套布袋除尘器进行处理后经排气筒排放； 3、项目物料全部封闭储存，砂石采用封闭式储料仓，粉状原料贮存在密闭式筒仓中 是 监测监控水平 重点排污企业水泥磨和独立烘干系统安装CEMS，CEMS监控数据保存一年以上。料场出入口等易产尘点，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上 本项目属于水泥制品行业，在料场出入口等易产尘点和仓顶，安装高清视频监控设施，视频监控数据保存三个月以上 是 环境管理水平 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、一年内废气检测报告 台账记录：1、完整生产管理台账（包括生产设备运行台账，原辅材料、燃料使用量，产品产量等）；2、运输管理电子台账（包括车辆出入厂记录、车牌号、VIN号、发动机编号和排放标准等）；3、设备维护记录；4、废气治理设备清单（包括主要污染治理设备、设计说明书、运行记录、CEMS数据等）；5、耗材清单（除尘器滤料更换记录等） 管理制度健全：1、有专兼职环保人员；2、废气治理设施运行管理规程 环保档案齐全：项目正在依法编制环境影响评价报告，并送至生态环境主管部门进行审批；项目建设过程中严格执行建设项目环境保护“三同时”制度及竣工环境保护验收；依法申领企业排污许可证，并按照相关要求进行排污许可证季度、年度执行报告填报；制定监测计划，并定期进行环境监测 台账记录：在项目投产后企业应做好生产管理台账、运输管理电子台账、设备维护记录、废气治理设备清单、耗材清单； 管理制度健全：1、运营期配备专职环保人员；2、制定废气治理设施运行管理规程 是 运输方式 1、物料（除水泥罐式货车外）公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 1、运营期运输原料车辆全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械 是 运输监管 配备门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁和视频监控系统，监控运输车辆进出厂情况，记录运输车辆电子台账；视频监控、台账数据保存三个月以上 是 |
| --- | --- |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，在切实落实环评报告提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度的基础上，从环境保护角度，该建设项目可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 3.461 t/a | / | 3.461 t/a | +3.461 t/a |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 0.168 t/a | / | 0.168 t/a | +0.168 t/a |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 1.273 t/a | / | 1.273 t/a | +1.273 t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.013 t/a | / | 0.013 t/a | +0.013 t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 2.246 t/a | / | 2.246 t/a | +2.246 t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 1.409 t/a | / | 1.409 t/a | +1.409 t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.793 t/a | / | 0.793 t/a | +0.793 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.264 t/a | / | 0.264 t/a | +0.264 t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.070 t/a | / | 0.070 t/a | +0.070 t/a |
|  | TP | / | / | / | 0.044 t/a | / | 0.044 t/a | +0.044 t/a |
|  | TN | / | / | / | 0.423 t/a | / | 0.423 t/a | +0.423 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 破碎、筛分粉尘（石粉） | / | / | / | 84.051 t/a |  | 84.051 t/a | +84.051 t/a |
|  | 金属杂质 | / | / | / | 3857.457 t/a |  | 3857.457 t/a | +3857.457 t/a |
|  | 混凝土生产线除尘灰 | / | / | / | 148.889 t/a | / | 148.889 t/a | +148.889 t/a |
|  | 金属边角料及收集尘 | / | / | / | 98.63 t/a | / | 98.63 t/a | +98.63 t/a |
|  | 预制件废边角料 | / | / | / | 268.83 t/a | / | 268.83 t/a | +268.83 t/a |
|  | 沉淀池沉沙 | / | / | / | 30 t/a | / | 30 t/a | +30 t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.1 t/a | / | 0.1 t/a | +0.1 t/a |
|  | 废油桶 | / | / | / | 0.05 t/a | / | 0.05 t/a | 0.05 t/a |
|  | 废含油抹布 | / | / | / | 0.2 t/a | / | 0.2 t/a | +0.2 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

项目地