# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线产业化项目

建设单位（盖章）     西安聚能超导线材科技有限公司

编制日期：                 2024年01月

中华人民共和国生态环境部制

附图

附图1 地理位置图

附图2 项目四邻关系图

附图3 项目环境保护目标图

附图4 项目监测点位图

附图5 厂区总平面布置图

附图6 本次扩建厂房一层平面图（2#普通拉丝厂房）

附图7 本次扩建厂房局部二层平面图（2#普通拉丝厂房）

附图8 项目与环境管控单元对照分析示意图

附件

附件1 委托书

附件2 备案确认书

附件3 关于超导线材研发生产基地建设项目环境影响报告表的批复意见（西咸泾河审准〔2023〕58号）

附件4 不动产权证

附件5 现状监测报告

附件6 工序外委承诺书

| 项目地西侧—陕西交通技师学院 | 项目北侧-西安宝昱能源技术有限公司在建项目 |
| --- | --- |
| 项目南侧-树林及已拆迁的村落（南后旨头村） |
| 项目地北侧-高泾大道及在建的西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目 | 项目东南侧-西安聚能超导磁体科技有限公司在建的超导磁体研发生产基地建设项目 |
| 项目地东侧-泾河新城协同创新中心 | 项目地东侧-正阳大道 |
| 项目地块现状-原有项目在建中 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线产业化项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-611206-04-02-813080 |
| 建设单位联系人 | 周子敬 | 联系方式 | 15771951834 |
| 建设地点 | 正阳大道以西、崇文三路以东、高泾大道以南、崇文塔七路以北 |
| 地理坐标 | （东经：108度56分18.167秒，北纬：34度31分7.088秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3254 稀有稀土金属压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32-65、有色金属压延加工 325 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 泾河新城行政审批与政务服务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-611206-04-02-813080 |
| 总投资（万元） | 6500 | 环保投资（万元） | 6 |
| 环保投资占比（%） | 0.09 | 施工工期 | 3个月（2024年9月~2024年11月） |
| 是否开工建设 | (否 (是 | 用地（用海）面积（m2） | 无新增用地面积（原厂区面积114562.65） |
| 专项评价设置情况 | 根据本项目情况及周边环境敏感程度，对照专项评价设置原则，本项目不设置专项评价。 表1-1专项评价设置情况 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 本项目不产生废气，不排放有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目无工业废水产生。 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 |
| 规划情况 | 《西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035）》及《陕西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035）》 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书审查意见》（陕西咸环函[2021]41号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2 本项目与西咸新区-泾河新城相关规划及规划环评相符性分析 分析判定内容 本项目情况 符合性 西省西咸新区泾河新城控制性详细规划（2016-2035） 产业定位：泾河新城规划定位为西安国际化大都市北部中心，高端制造业、现代物流业、地理信息产业基地，统筹城乡发展示范区。主导产业以低碳产业为主，重点发展高端制造业、测绘、新能源、现代物流、创意产业、都市农业等产业。 项目属于高端制造业，基本符合西咸新区泾河新城控制性详细规划要求。 符合 西咸新区-泾河新城分区规划修编（2016-2035） 规划范围北临西咸北环线、东接渭北工业走廊、南临秦汉新城、西临空港新城，涵盖泾河新城东部片区和泾干镇两大片区，总用地面积约132.97km2。其中，城市建设用地面积约47.37km2，其他建设用地面积约11.55km2。 本项目位于泾河新城，属于泾河新城分区规划修编规划范围。 符合 规划将泾河新城总体定位为：以先进制造业、现代服务业、现代农业为主导产业，以智能制造、生产性服务、文化旅游和茯茶产业为特色产业，具有浓厚古今文化韵味、智慧宜居氛围的大西安北部生态休闲示范区和渭北创新产业服务高地。 项目属于先进制造业，基本符合西咸新区-泾河新城分区规划要求。 符合 《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书 规划主管部门应严格管理，要求入住企业采用先进、成熟、可靠的工艺技术和清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物的行为；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；加强雨污分流排水体制建设，避免雨污水混流后进入外环境，污染区域地下水质。 本项目产生的一般固体废物均外售，危险废物暂存于危险废物贮存库交由有资质单位进行处理；厂区进行雨污分流，生活污水由化粪池处理达标后由污水管网排入市政污水管网。本项目危险废物贮存库依托原有项目，原有项目危险废物贮存库位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积60m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中的要求建设。 符合 规划新增项目产生的一般工业固体废物可以回收利用的，企业直接回收利用，或送厂家进行回收再利用，或外卖其他企业回收利用；无法综合利用的一般工业固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，进行贮存。对于涉及危险废物的企业应建立危险废物暂存库并严格按照重点防渗区进行防渗处理，防止污染地下水，并定期及时交由有资质单位处置，应与有危险废物处置资质单位建立长期合作关系。 本项目产生的一般固体废物均收集外售，危险废物暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置。本项目危险废物贮存库依托原有项目，原有项目危险废物贮存库位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积60m2，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中的要求建设。 符合 严格控制入区工业项目，采取总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。 本项目不产生废气，不属于大气污染物排放量大的项目。 符合 按照《陕西省大气污染防治条例》，在城镇规划区全面发展集中供热，泾河新城能源结构应采用天然气、电等清洁燃料。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃料煤炭、重油、渣油的供热设施。同时，建议根据环境容量情况建设集中供热设置，鼓励采用地热、太阳能等清洁能源。 本项目能源采用电能。 符合 加强监督管理，确保入住企业的污水预处理设施政策运行，保证进入污水处理厂的污水水质满足污水处理厂设计水质的要求，特别是严格控制含有毒有害污染物的废水排放，应根据下游污水处理厂的污水处理工艺和尾水排放标准，从严考虑接管标准 本项目仅产生生活污水，依托原有项目化粪池进行处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂，化粪池出水水质满足接管要求。 符合 陕西省西咸新区生态环境局 关于《西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函〔2021〕41号） 加强规划引导，牢固树立生态优先、绿色发展理念，坚持创新城市发展方式，推动城市与产业协调发展。严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控要求。强化“三线一单”在优化布局、控制规模及对项目环境准入的强制约束作用。限制大气污染物及水污染物排放量大的项目入区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率等达到同行业先进水平，落实《报告书》提出的生态环境保护要求。 本项目符合泾河新城产业规划，拟建地属于西安市生态环境管控单元中的重点管控单元，并符合《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发[2021]22号）中的准入要求。项目不属于大气污染物和水污染物排放量大的项目，采用先进工艺技术和设备。 符合 严守环境质量底线，落实污染物总量管控要求。根据国家、陕西省、西咸新区有关大气、水、土壤污染防治行动计划相关要求，采取有效措施减少主要污染物排放总量，实现区域环境质量改善目标。 本项目仅产生生活污水，不涉及污染物总量管控指标，项目运营过程中污染物排放对区域环境质量的影响较小。 符合 结合区域大气环境质量改善目标的要求，进一步优化能源结构、提升清洁能源使用率，加强挥发性有机物产生企业等监督管理，强化移动源污染防治，提高企业清洁生产水平。 本项目能源消耗主要是电能。 符合 结合区域水环境质量改善目标的要求，加快污水处理厂及市政配套管网建设，实施雨污分流，强化污水处理厂监督管理，确保达标排放。 本项目仅产生生活污水，依托原有项目化粪池进行处理后经市政管网排入泾河新城第二污水处理厂，化粪池出水水质满足接管要求。 符合 完善产业规划内容，进一步细化规划及相关产业版块布局，对现有版块和布局不相符合的企业提出调整方案，对入区项目严格把关，优先引入节水型企业。 本项目为先进制造业，符合西咸新区泾河新城产业规划，用水量较少。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于稀有稀土金属压延加工业，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》及2021年修改单，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；根据中华人民共和国发展和改革委员会、商务部发布的《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不属于负面清单中规定的行业；根据《西部地区鼓励类产业目录》（2020年本）中“（六）陕西省 49.……钛/锆/镍/镁/锂等特种合金材料……超导材料……等新材料研制生产”。项目属于鼓励类项目。因此，符合国家产业政策要求。 2、项目选址符合性分析 本项目位于西咸新区泾河新城正阳大道以西、崇文三路以东、高泾大道以南、崇文塔七路以北西安聚能超导线材科技有限公司现有厂区内，西安聚能超导线材科技有限公司现有工程已取得环评批复，已取得不动产权证，用地性质为工业用地，符合建设项目要求，即本项目在其用地建设可行。 项目用电由市政电网供给，用水由市政给水管网供给，污水经市政污水管网排污污水处理厂，周边交通便利、基础设施完善，可满足正常生产需求。 本项目选址不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区及生态保护红线等环境敏感区。本项目在采取有效污染物防治措施，污染物稳定达标排放，对环境的影响可以接受。 运营期在采取相应的各项污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周边环境影响较小。 综上分析，本项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》、《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）、《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》（市政发〔2021〕22号），论证建设项目符合性。 表1-3 “三线一单”相符性分析 “三线一单” 本项目情况 符合性 生态保护红线 本项目位于陕西省西咸新区泾河新城，不涉及重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区，本项目不涉及生态保护红线。 符合 环境质量底线 本项目位于环境空气质量不达标区，超标因子为PM10、PM2.5、O3，项目运营期不产生废气。生活污水依托原有项目化粪池后排入市政管网，项目运营期厂界昼间夜间噪声均能达标排放。项目建成后对环境质量的影响可接受。 符合 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源。用水来源于市政供水管网，用电由市政供电。项目所使用电和水资源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目在现有厂区内进行扩建，未对区域土地资源利用总量造成负荷，符合资源利用上限要求。 符合 生态环境准入清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）中禁止准入类； 本项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（陕发改规划[2018]213号）中禁止类、限制类。 符合 （1）“一图” 根据陕西省“三线一单”数据应用系统及西安市生态环境管控单元分布示意图（附图9），本项目位于重点管控单元内，环境管控单元涉及情况如下： 图1-1 空间冲突分析图 （来源说明：项目空间冲突分析图来源于陕西省生态环境厅官网陕西省“三线一单”数据应用系统（V1.0）） （2）“一表” 本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4。 表1-4 项目与“《西安市“三线一单”生态环境分区管控方案》”相符性分析 序号 市（区） 区县 环境管控单元名称 单元要素属性 管控单元分类 管控要求 面积/长度 符合性 1 西安市 西咸新区 水环境城镇污染重点管控区 水环境 重点管控单元 1．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。 2．全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，推进化工园区雨污分流改造和初期雨水收集处理。实施重点行业企业达标排放限期改造，大力推进化学需氧量、氨氮、总磷重点行业污染减排。水环境超载汇水范围内的新建、改建、扩建工业项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。 114562.65m² 本项目不属于高耗水、高污染项目，仅产生生活污水，生活污水经化粪池处理后排入市政管网。 2 大气环境布局敏感区 大气环境 重点管控单元 空间约束要求 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 本项目不属于严禁产业内容，本项目不产生废气。 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。 3 大气环境受体 敏感重点管控 区 大气环境 重点管控单元 空间布局约束 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。 本项目不属于上述严禁产业，本项目不产生废气，项目无饮食。 污染物排放管控 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。 4 高污染 燃料禁燃区 大气环境 重点管控单元 空间布局约束 1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 本项目不属于上述严禁产业，也不属于“两高”产业，本项目不产生废气，项目使用清洁能源电能。 污染物排放管控 推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、 以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。 资源利用效率 1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。 （3）“一说明” 本项目涉及重点管控单元（包括水环境城镇污染重点管控区、大气环境布局敏感区、大气环境受体敏感重点管控区、高污染燃料禁燃区），符合“三线一单”生态环境分区管控要求。 4、其他相关政策符合性分析 本项目与其他相关政策的符合性分析见表1-5。 表1-5 与相关政策要求相符性分析 名称 政策要求 项目情况 符合性 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》保护规划》（陕政办发〔2021〕25号） 以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副产品加工等行业为重点，开展全程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。 本项目为有色金属压延，所用原料均外购，废边角料等均收集外售，最大程度达到循环利用。 符合 《西咸新区“十四五”生态环境保护规划》 加强施工噪声防治。施工单位应合理安排工期，科学布局施工区域，使用低噪声的机械、设备和工艺，确保昼夜噪声达到国家排放标准要求。加大夜间施工管理，敏感建筑物集中区域内禁止夜间进行产生环境噪声的施工作业，必须连续作业的，应依法取得有关部门的证明，并公告附近居民。 本项目施工期仅进行设备安装，选用低噪声施工设备，夜间不施工，保证噪声达标排放。 符合 《陕西省大气污染治理专项行动方案》（2023-2027）（陕发〔2023〕4号） 产业发展结构调整。关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。 本项目不属于上述严禁产业，不涉及煤油气。 符合 《西咸新区大气污染治理专项行动方案》（2023-2027） 强化源头管控。严格落实国家、省、市及新区产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。 本项目满足《西咸新区-泾河新城控制性详细规划》及《陕西省西咸新区泾河新城分区规划（2016-2035）》环境影响报告书要求。 符合 《泾河新城大气污染治理专项行动方案》（2023-2027年） 全面推动能源绿色低碳转型。推进能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变，积极发展非化石能源。 本项目能源消耗主要是电能。 符合 《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号） 建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。 本项目采取隔声、减振等降噪措施，并与主体工程同时设计、施工、投产使用，确保噪声达标排放。 符合 关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知（环大气〔2019〕56号） 严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。 本项目所用热处理炉，使用电能加热，充入惰性气体，不产生污染物，无需配套建设高效环保治理设施。 符合 关于印发《陕西省臭氧污染防治专项工作方案（2023-2027年）》的通知（陕环发〔2023〕38号） 严把新建项目准入关口。各市（区）建成区禁止新建燃煤锅炉。关中地区市辖区及开发区范围内，新建、改建、扩建涉及重污染天气重点行业应急减排措施39个行业的项目，应达到环保绩效A级、绩效引领性水平；西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级或以上水平。全省新建涉挥发性有机物排放项目不再采用低温等离子、光氧化、光催化等处理方式，非水溶性挥发性有机物废气不再采用喷淋吸收方式处理。西安市、咸阳市、渭南市新建涉及喷涂工艺的项目，除特殊功能要求外，应选用水性涂料并满足低挥发性有机物含量涂料相关指标要求。关中地区新建项目优先使用电动车辆和工程机械，无法电动化的应使用国六排放柴油货车和国四排放非道路移动工程机械。 本项目不涉及燃煤锅炉，不属于39个重点行业，不产生挥发性有机物。项目运输优先选用新能源车辆。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目依据 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号2017年10月1日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）相关规定，本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业 32-65、有色金属压延加工 325”，应当编制环境影响报告表。 2、项目由来 本项目位于正阳大道以西、崇文三路以东、高泾大道以南、崇文塔七路以北西安聚能超导线材科技有限公司原有项目（超导线材研发生产基地建设项目）厂区，原有项目建设内容包含：1#拉丝厂房（用作办公休息及仓储）、2#普通拉丝厂房、6#拉丝厂房、7#高温拉丝厂房及8#设备房。原有项目已于2023年8月22日取得陕西省西咸新区泾河新城管理委员会《关于超导线材研发生产基地建设项目环境影响报告表的批复意见》（西咸泾河审准〔2023〕58号），目前处于建设阶段，计划于2024年8月建成投产。 为新增产品产能，本次扩建项目拟在2#普通拉丝厂房内新增设备，建设1条年产1000吨光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线材生产线。建设单位于2023年11月08日取得本次扩建项目备案确认书。本次扩建项目计划在原有项目建成投产后开始建设，建设工期为2024年9月~2024年11月。 3、项目概况 项目名称：光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线产业化项目 建设地点：正阳大道以西、崇文三路以东、高泾大道以南、崇文塔七路以北，中心地理坐标为E108°56'18.167"，N34°31'7.088"。具体地理位置见附图1。 四邻关系：项目东侧隔正阳大道为泾河新城协同创新中心，东南角为西安聚能超导磁体科技有限公司在建的超导磁体研发生产基地建设项目，南侧为空地及已拆迁的村落（南后旨头村），北侧隔高泾大道为在建的西咸国际全封闭式恒温贸易中心项目及西安宝昱能源技术有限公司在建项目，西侧为陕西交通技师学院。 建设单位：西安聚能超导线材科技有限公司 建设性质：扩建。 4、建设内容 本项目依托原有项目建标准化厂房和辅助办公区域，在2#普通拉丝厂房内新增生产设备27台（套），新建一条光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线生产线，生产能力为1000t/a。项目组成见表2-1。 表2-1 建设项目工程内容表 项目组成 工程名称 主要建设内容 备注 主体工程 2#普通拉丝厂房 新增电子束焊机、拉床、盘拉机、多模拉丝机、最终拉丝机、扭绞机、复绕机、锯床、热处理炉等27台设备，新增1间组装间（洁净室）组装间 依托原有项目厂房，新增设备。原有厂房总建筑面积为23833.98m²，局部2层，一层主要包括临时存料区、热处理炉区、盘拉机、电子束焊及组装间、维修区、复绕机区、扭绞机区、拉丝机区、成品区、半成品区；库房区位于一层西侧；局部二层建筑面积为1963.44m²，主要包括办公室、会议室等办公生活区。 辅助工程 仓储 生产原料、零件和成品等均存放于生产车间区域内临时存料区、储藏间、成品区、半成品区、仓库、油库等及1#拉丝厂房储藏室。 依托原有项目 运输 原辅料和产品均为汽车运输 新建 公用工程 供水 由市政给水管网接入供给 依托原有项目 排水 采用雨污分流制。雨水直接排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网至泾河新城第二污水处理厂处理达标排放 依托原有项目 供电 区域电网统一供给 依托原有项目 采暖及制冷 办公楼主要采用多联机空调，厂区制冷使用冷却塔 依托原有项目 环保工程 废水 项目生产过程冷却水循环使用；员工生活污水经化粪池处理后，通过城镇污水管网排至污水处理厂处理 依托原有项目 噪声 基础减振、厂房隔声等 基础减振新建，厂房隔声依托原有 固废 一般固废 废边角料及不合格产品 收集至一般废物堆放区，外售。一般废物堆放区位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积30m²。 依托原有项目 危险废物 主要包括废皂化液、废液压油、废拉伸油、废真空泵油、废含油抹布、手套，统一收集后暂存于危险废物贮存库，由有资质的危废处置单位转运处置。危险废物贮存库位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积60m²。 依托原有项目 生活垃圾 收集后交环卫部门处置 新建 绿化面积约10883m²。 依托原有项目 5、主要原辅材料消耗和理化性质 本次扩建项目新增原辅材料及能源消耗见表2-2。 表2-2 本次扩建项目新增原辅料及能源消耗表 序号 产品 原辅材料名称 年消耗量 最大库存量 存放方式及位置 备注 1 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线 无氧铜棒 800t/a 400t 原料存放区 2 无氧铜管 1140t/a 600t 原料存放区 3 铌钛棒 340t/a 200t 原料存放区 4 Nb板 10t/a 5t 原料存放区 5 氮气 66000L/a 0 随用随送 时效热处理工序使用 6 高真空泵油 500kg/a 300kg 油库 7 液压油 400kg/a 200kg 油库 8 拉伸油 3000L/a 1500L 油库 9 皂化液 1500L/a 400L 油库 （1）铌（Nb） 铌是灰白色金属，熔点2468℃，沸点4742℃，原子量92.90638，密度8.57克/立方厘米。室温下铌在空气中稳定，在氧气中红热时也不被完全氧化，高温下与硫、氮、碳直接化合，能与钛、锆、铪、钨形成合金。不与无机酸或碱作用，也不溶于王水，但可溶于氢氟酸。铌在低温状态下会呈现超导体性质。 （2）皂化液 皂化液是硬脂酸钠和甘油的混合物，皂化液是在金属材料机加工过程中（如：车、刨、钻、铣、磨）用来起冷却、润滑、清洗、防锈作用的机加工助剂，对减少车刀，钻头等刀具的磨损、保证工件的加工精度、延长工件的防锈期等起着一定的辅助作用。 （3）拉伸油 拉丝油采用高性能硫化猪油和硫化脂肪酸酯为主剂调和而成，用于铜、铝、不锈钢等线材的拉拔加工，具有极好的极压抗磨性，不会造成工件拉毛、拉伤，提高光洁度，有效延长模具寿命。 （4）液压油 液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质，在液压系统中起着能量传递、抗磨、系统润滑、防腐、防锈、冷却等作用。 6、主要生产设施设备 本次扩建项目主要新增生产设备见表2-3。 表2-3 本项目主要新增生产设备统计表 序号 车间 工序 设备名称 数量（台） 备注 1 2#普通拉丝厂房 组装 组装间 1 万级清洁室 2 电子束焊 电子束焊机 1 3 拉拔 拉床 1 4 盘拉机 2 5 多模拉丝机 4 6 最终拉丝机 3 7 扭绞 扭绞机 3 8 复绕 复绕机 8 9 时效热处理 热处理炉 3 10 切断 锯床 1 合计 27 7、产品方案 本次扩建项目主要产品为光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线，项目于原有项目2#普通拉丝厂房内生产。具体产品方案见表2-4。 表2-4 现有项目、本项目新增、扩建后全厂产品方案一览表 序号 产品名称 现有项目年产量 本次扩建项目新增年产量 扩建后全厂年产量 单位 生产区域 备注 1 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线 0 1000 1000 吨 2#普通拉丝厂房 光伏领域超导磁体单晶炉用 2 NbTi超导线材 3000 0 3000 2#普通拉丝厂房、6#拉丝厂房、7#高温拉丝厂房 聚变堆用、MRI用、高能加速器用、量子计算机用 3 Nb3Sn超导线材 150 0 150 2#普通拉丝厂房、6#拉丝厂房、7#高温拉丝厂房 4 NbTi超导同轴电缆 1 0 1 2#普通拉丝厂房、6#拉丝厂房、7#高温拉丝厂房 5 MgB2高温超导线材 49 0 49 2#普通拉丝厂房、6#拉丝厂房、7#高温拉丝厂房 合计 3200 1000 4200 8、公用工程 （1）给排水 ①生活用水 项目用水由市政管网供给，生活用水主要为企业员工生活办公等用水。 本次扩建项目新增劳动定员40人，年生产300d，厂区不提供食宿，根据陕西省《行业用水定额》（DB61/T943-2020），员工用水量按照“行政办公及科研院所”以10m3/(人•a)计，则用水量为1.33m3/d，400m3/a；损耗以20%计，损耗量为0.266m3/d，排放量为1.064m3/d，320m3/a。 ②冷却用水 冷却水依托现有工程冷却系统，现有冷却水循环水量600m3，因蒸发损耗，本次扩建项目需定期补充冷却用水量为3m3/d、900m3/a，冷却水循环使用不外排，无废水产生。 综上，项目水平衡图见下表： 表2-5 项目给排水平衡一览表 项目 用水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 排放量（m3/d） 备注 总用水量 新鲜水量 循环水量 生活 1.33 1.33 / 0.266 1.064 排入化粪池后排入污水处理厂 冷却 3 3 600 3 0 蒸发损耗定期补水 合计 4.33 4.33 600 3.266 1.064 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d （2）供电工程 本项目电由市政电网供应，充足稳定，可满足项目建设和营运的用电需求。 （3）供暖、制冷工程 本项目办公配套用房采用多联机空调采暖及制冷。 9、总平面布置 本次扩建项目在现有工程厂区2#普通拉丝厂房内进行设备安装，其他设施依托原有厂房。 厂区内办公、生产功能分区明确，厂房布置以简单开阔为主，充分满足生产对交通、调度、装运等功能的要求，平面布置合理、紧凑、规整，满足生产、安全、消防等要求，平面布置合理。 项目平面布置详见附图5。 10、劳动定员及工作制度 项目原有劳动定员260人，本次扩建项目新增劳动定员40人。年生产300d，厂区无食宿，工作时间为24h/d（三班倒，早班：早8:30~下午16:30；中班：下午16:30~凌晨00:30；夜班：凌晨00:30~早8:30），年工作时间7200h。 11、环保投资估算 项目总投资6500万元，其中环保投资6万元，环保投资占总投资的0.09%。本项目的环保投资估算见表2-6。 表2-6 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段 类别 污染源或污染物 污染防治措施或设施 投资费用 备注 项目运行期 废水 COD、BOD5、SS、氨氮 化粪池 / 化粪池投资已计入原有项目，本次不计列 噪声 设备运行 低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 4.0 厂房隔声投资已计入原有项目，本次不计列 固废 危险废物 危险废物贮存库依托现有工程，委托有资质单位转运处置 / 危险废物贮存库投资已计入原有项目，本次不计列 生活垃圾 垃圾箱（桶），分类收集后由环卫部门统一清运处置 0.5 环境管理 制定环境管理制度及环保人员 0.5 环境监测 制定环境管理与监测计划 1.0 总计 6 12、物料平衡 表2-7 物料平衡表 投入 产出 原辅材料名称 年消耗量（t） 产出物质 产出量（t） 无氧铜棒 800 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线 1000 无氧铜管 1140 废边角料及不合格产品 1290 铌钛棒 340 Nb板 10 合计 2290 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程及产排污环节 本项目运营期工艺流程及主要产污环节见图2-2。 1）光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线材工艺流程 图2-2 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线材工艺流程图 光伏领域超导磁体单晶炉用NbTi超导线材工艺流程： （1）原材料入库：将本项目的原辅材料入库，该工序不产生废气、废水、固废； （2）清洗：该工序外委； （3）一次组装：在组装间（洁净室）内进行，将不同种类的材料（铜管、铜棒、铌钛棒等）进行人工排列，组装在一起，该工序不产生废气、废水、固废； （4）电子束焊接：该环节使用电子束焊接，电子束焊接的基本原理是电子枪中的阴极由于直接或间接加热而发射电子，该电子在高压静电场的加速下再通过电磁场的聚焦就可以形成能量密度极高的电子束，用此电子束去轰击工件，巨大的动能转化为热能，使焊接处工件熔化，形成熔池，从而实现对工件的焊接。电子束焊接是在真空中进行，是一种洁净焊接方式，仅产生噪声N； （5）挤压：该工序外委； （6）锯切头尾：使用锯床将材料两端切断，该工序产生废边角料S1、噪声N； （7）冷拔拉：使用拉丝机将线材进行拉伸，该工序产生废拉伸油S2、废皂化液S3，噪声N； （8）切断、矫直：将拉拔后的线材进行切断和矫直，该工序产生废边角料S1，噪声N； （9）清洗：该工序外委； （10）二次组装：在组装间（洁净室）内进行，将不同种类的材料（管、棒等）进行人工排列，组装在一起，该工序不产生废气、废水、固废； （11）电子束焊接：该环节使用电子束焊接，仅产生噪声N； （12）热等静压：该工序外委； （13）挤压：该工序外委； （14）锯切头尾：使用锯床将材料两端切断，该工序产生废边角料S1、噪声N； （15）冷拔拉：使用拉丝机将线材进行拉伸，该工序产生废拉伸油S2、废皂化液S3，噪声N； （16）时效热处理：将线材放入热处理炉，将热处理炉抽真空，充入惰性气体氮气，防止氧化，电加热至500~700℃，处理一段时间后，降温冷却至50℃左右，打开热处理炉，该工序不产生废气、废水、固废； （17）多模冷拉拔：使用多模拉拔机将线材进行拉伸，该工序产生废拉伸油S2、废皂化液S3，噪声N； （18）扭绞：该工序不产生废气、废水、固废； （19）涡流探伤：利用电磁感应原理，检测构件和金属材料表面缺陷，该环节外委，不产生废气、废水、固废； （20）最终冷拉拔：使用拉丝机将线材进行拉伸，该工序产生废拉伸油S2、废皂化液S3，噪声N； （21）涂漆绝缘：该工序外委； （22）涡流探伤：该环节外委，不产生废气、废水、固废； （23）冷拔拉：使用拉丝机将线材进行拉伸，该工序产生废拉伸油S2、废皂化液S3，噪声N； （24）精密复绕：使用复绕机将线材按规律进行复饶，该工序产生噪声N； （25）测试：对产品质量进行测试。 2、其他环节 （1）设备运行维护：定期对生产设备进行维护，产生废液压油S4、废真空泵油S5、废含油抹布手套S6。 （2）员工生活：产生生活污水W1、生活垃圾S7； （3）生产会产生不合格品S8。 3、产污环节 表2-8 产污环节一览表 类别 主要生产单元 污染源 编号 主要污染物 废水 / 员工生活 W1 生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N） 噪声 / 生产设备 N 生产设备运行噪声 固废 2#普通拉丝厂房 锯切头尾、切断、矫正 S1 废边角料 冷拉拔 S2 废拉伸油 S3 废皂化液 设备运行维护 S4 废液压油 S5 废真空泵油 S6 废含油抹布手套 生产环节 S7 不合格产品 员工生活 S8 生活垃圾 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况 表2-9 现有工程履行环保手续情况一览表 序号 名称 环评 验收 1 超导线材研发生产基地建设项目 2023年8月取得环评批复（西咸泾河审准〔2023〕58号） 项目建设中，未完工 西安聚能超导线材科技有限公司现有工程履行环保手续情况如下： 2023年8月取得《关于超导线材研发生产基地建设项目环境影响报告表的批复意见》（西咸泾河审准〔2023〕58号）。 2、与该项目有关的主要环境问题及整改措施 （1）现有工程污染源 因现有工程还在建设中，不具备监测条件，根据已批复环评报告的核算结果，现有工程污染源如下： 1）废气 粉末混合及装管均在组装间内进行，本项目组装间均为万级的洁净室，利用风机进行送风、排风，采用三级过滤系统处理粉尘，三级过滤系统除尘效率高达99%，无组织排放量较小。 2）废水 现有工程废水主要为员工生活废水，员工生活废水经化粪池处理，由市政污水管网排至泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。项目设置化粪池有效容积为60m3，废水排放情况见表2-10。 表2-10 废水排放情况一览表 类型 参数 污染物名称 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水（2080m3/a） 排放浓度（mg/L） 460 250 25 200 排放量（t/a） 0.96 0.52 0.05 0.42 执行标准 GB8978-1996三级 500 300 / 400 GB/T31962-2015 B级 / / 45 / 根据核算结果，废水排放达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 3）噪声 在运营期内，现有工程主要噪声源为拉丝机、拉床、风机、冷却塔等设备运转及作业噪声，通过采取选用低噪声设备、基础减振、消声等措施来控制固定源噪声排放，同时采取加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声。现有工程噪声核算结果见表2-11。 表2-11 噪声核算结果 类别 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 昼间 46.8 47.0 45.5 43.0 夜间 46.8 47.0 45.5 43.0 标准值 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60；夜间50 根据核算结果，现有工程厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4）固废 现有工程营运过程中产生固体废弃物主要为废边角料及不合格产品、废皂化液、废液压油、废拉伸油、废真空泵油、废滤材、废含油抹布、手套及生活垃圾。 一般固废：包括废边角料及不合格产品，一般固废暂存区暂存，收集后外售。 危险废物：包括废皂化液、废液压油、废拉伸油、废真空泵油、废滤材、废含油抹布、手套，暂存于危险废物贮存库，位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积60m2，定期委托有资质单位转运处置。 表2-12 固体废物产生量核算结果 产生环节 名称 属性 年产生量 物理性状 储存位置 利用处置方式及去向 切断、矫正工序 废边角料及不合格产品 一般废物 1975.5t/a 固态 一般废物堆放区 收集后外售 拉拔工序 废皂化液 危险废物 2120L/a 液态 危险废物贮存库 暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置 拉拔工序 废拉伸油 危险废物 6120L/a 液态 设备维修保养 废液压油 危险废物 0.73t/a 液态 设备维修保养 废真空泵油 危险废物 1.06t/a 液态 设备维修保养 废含油抹布手套 危险废物 1.2t/a 固态 废气处理 废滤材 危险废物 0.006t/a 固态 生活 生活垃圾 一般废物 39t/a 固态 垃圾桶 收集后由环卫部门统一清运 （2）现有工程污染物实际排放总量 表2-13 现有工程污染物排放总量 污染要素 污染物 排放量 废水 COD 0.96t/a BOD5 0.52t/a NH3-N 0.05t/a SS 0.42t/a 固废 一般废物 废边角料及不合格产品 1975.5t/a 危险废物 废皂化液 2120L/a 废拉伸油 6120L/a 废液压油 0.73t/a 废真空泵油 1.06t/a 废含油抹布手套 1.2t/a 废滤材 0.006t/a 生活垃圾 生活垃圾 39t/a 3、与该项目有关的主要环境问题 现有工程目前处于建设中，尚未建成，根据已批复环评报告的预测结果，污染物可稳定达标排放，废气、废水、噪声、固废污染防治措施合理可行，因此无与项目有关的环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 （1）基本污染物环境质量现状 根据陕西省2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况中西咸新区2022年1~12月环境空气质量中的数据，监测的项目有二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5共六项。环境空气质量主要污染物项目浓度达标分析见表3-1。 表3-1 西咸新区空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标分析 可吸入颗物（PM10） 年平均质量浓度 83ug/m3 70ug/m3 118.57 超标 细颗粒物（PM2.5） 年平均质量浓度 48ug/m3 35ug/m3 137.14 超标 二氧化硫（SO2） 年平均质量浓度 7ug/m3 60ug/m3 11.67 达标 二氧化氮（NO2） 年平均质量浓度 38ug/m3 40ug/m3 95 达标 一氧化碳（CO） 第95百分位浓度 1.4mg/m3 4mg/m3（24小时平均） 35 达标 臭氧（O3） 第90百分位浓度 162ug/m3 160ug/m3（日最大8小时平均） 101.25 超标 评价区环境空气常规六项指标中，SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、和CO95%百分位数24h平均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度及O3第90百分位浓度8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物年评价指标全部达标即为城市环境空气质量达标。因此，本项目所在区域属于不达标区域。 2、声环境 陕西绿飚环境检测技术有限公司于2023年12月21日对本项目所在区域声环境质量进行了现状监测。 （1）监测项目：等效连续A声级。 （2）监测频次：监测1天，昼夜各监测1次。 （3）监测布点：在项目四周边界及陕西交通技师学院共布设5个监测点位（N1~N5）。 表3-2环境噪声监测结果 监测点位 检测结果（dB(A)） 执行标准 昼间 夜间 厂界东侧（N1） 51 46 2类：昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A) 厂界南侧（N2） 53 44 厂界西侧（N3） 51 42 厂界北侧（N4） 51 43 陕西交通技师学院（N5） 50 42 由监测结果可知，项目四周边界及声环境保护目标处各监测点位（N1~N5）昼夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 3、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目危险废物贮存库、生产车间、油库等均作防渗，厂区其他地面均硬化等，无污染地下水与土壤的途径。 4、生态环境 项目现状为现有工程建设期，不涉及生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据环境敏感因素的界定原则，经调查，本地区不属于特殊保护区、社会关注区、生态脆弱区和特殊地貌景观区；经实地调查了解，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区；厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 通过现场踏勘，本项目厂界500m范围内大气环境保护目标详见下表3-6、附图3。 表3-3大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 东经 北纬 陕西交通技师学院 108.934031904° 34.517676347° 学校 人群 环境空气二类区 西 36 泾河新城协同创新中心 108.943393855° 34.520463839° 科教文化场所 人群 东北 104 陕西交通技师学院实训校区 108.931767911° 34.520218004° 学校 人群 西北 321 通过现场踏勘，本项目厂界50m范围内声环境保护目标详见下表3-4、附图3。 表3-4工业企业声环境保护目标调查表 序号 名称 空间相对位置位置 距厂界最近距离/m 方位 执行标准/功能区类别 声环境保护目标情况说明（介绍声环境保护目 标建筑结构、朝向、楼层、周围环境情况） 1 陕西交通技师学院 东经108.934031904°，北纬34.517676347° 36m 西侧 声环境2类区 学校大门位于正北侧，占地面积约122亩，校内建筑为混凝土结构，最高楼层为6层，约5000人，周围均为已拆迁的村落及待建项目。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水 pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；NH3-N执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准。 表3-6 水污染物排放执行标准表 评价因子 执行标准 最高允许排放浓度mg/L pH 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准 6~9 COD 500 BOD5 300 SS 400 NH3-N 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 45 （2）噪声 项目区属于工业居住混杂区，项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3-7 噪声排放标准值一览表 单位：dB（A） 标准名称 级别 标准值dB（A） 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 70（昼间） 55（夜间） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类 60（昼间） 50（夜间） （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 （5）其他环境要素按国家相关规定执行。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池处理后通过城镇污水管网排至泾河新城第二污水处理厂处理，因此不设置总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 根据现场调查，本项目属于扩建项目，主要是安装新的设备以及设备调试。因此施工期不涉及土建工程等，因此施工期不产生废气。 2、废水 施工废水主要为生活污水，主要污染物有COD、SS、NH3-N等。项目施工期约12个月，施工期生活污水依托厂内化粪池处理后排入市政管网。 3、噪声 本项目噪声主要为设备安装噪声，本项目施工过程可能对周边环境造成一定影响，为有效减小施工噪声对环境的影响，评价要求在施工期采用以下噪声防治措施： （1）降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸过程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 （2）合理安排施工时间。建设单位应加强协调，规范施工行为，制定施工计划。应尽可能避免大量噪声设备同时使用。 在严格采取上述措施后，施工期噪声对环境影响较小。 4、固体废物 本项目固体废物主要为生活垃圾等。施工人员生活垃圾由当地环卫部门定期清运。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废水 （1）源强分析 本项目废水主要为员工生活办公废水。 本次扩建项目新增劳动定员40人，本项目新增生活污水为1.064m3/d，320m3/a。 员工生活废水依托原有项目化粪池处理，由市政污水管网排至泾河新城第二污水处理厂处理达标后排放。 根据项目水平衡分析，主要废水产排情况见下表。 表4-1项目废水产排情况 类型 参数 污染物名称 COD BOD5 NH3-N SS 生活污水（320m3/a） 产生浓度（mg/L） 460 250 25 200 产生量（t/a） 0.1472 0.08 0.008 0.064 处理效率 15% 9% 0% 30% 排放浓度（mg/L） 391 227.5 25 140 排放量（t/a） 0.1251 0.0728 0.008 0.0448 执行标准 GB8978-1996三级 500 300 / 400 GB/T31962-2015 B级 / / 45 / （2）治理设施 表4-2 治理设施 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、BOD5、SS、NH3-N 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 TA001 化粪池 / DW001 (是 □否 (企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 污染治理设施可行性分析：根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），生活污水污染治理可行技术为：化粪池、其他生化处理，本项目生活污水污染治理设施为化粪池，为可行技术。 （3）排放口基本情况 表4-3 排放口基本情况及排放标准 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度/（mg/L） 1 DW001 108.942802450° 34.518187468° 0.032 进入城市污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律 / 泾河新城第二污水处理厂 COD 30 BOD5 6 SS 10 NH3-N 1.5 （4）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），单独排入公共污水处理设施的生活污水可不开展自行监测。 （5）处理设施依托可行性分析 原有项目主要产生生活污水，污染因子及浓度为COD 460mg/m³、NH3-N 25mg/m³、BOD5 250mg/m³、SS 200mg/m³。本项目产生生活污水水质与原有项目相同。本项目在原有项目建成后进行建设，原有项目化粪池有效容积为60m³，原有项目生活废水排放量为6.93m3/d，本次扩建项目新增废水排放量为1.064m3/d，可满足废水排水量需求。 泾河新城第二污水处理厂（一期）项目位于西安工业资产管理中心内。泾河新城第二污水处理厂两期设计总规模为8.0×104m3/d，一期已建成投产，污水处理采用A2O工艺，处理规模为4.0×104m3/d，尾水达《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）表1中A标准排入泾河。 本次扩建项目新增废水排放量为1.064m³/d，水量较少，不会增加污水处理厂污水处理负荷；并且本项目位于污水处理厂收水范围，市政污水管网完善。综上所述，本项目污水在管网对接、纳污范围、时间对接、设计处理能力及水质上均能与污水厂处理吻合，生活污水经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂进行处理处理是可行的。 （6）达标排放情况 生活污水排入化粪池处理，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准，经市政污水管网排入泾河新城第二污水处理厂。 2、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 在运营期内，本次扩建项目主要噪声源为电子束焊机、拉床、盘拉机、拉丝机、锯床等设备运转及作业噪声，源强为70~85dB(A)。项目噪声源强及相对位置见表4-4。 项目通过采取选用低噪声设备、基础减振等措施来控制固定源噪声排放，同时采取加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声。 表4-4 项目噪声源强及位置（室内） 序号 建筑物名称 声源名称 声源源强 声压级/距声源距离 （dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失/dB (A) 建筑物外噪声 {X，Y，Z} 声压级/dB(A) 建筑物外距离（m） 1 2#普通拉丝厂房 多模拉丝机1 80/1 厂房隔声、基础减振 {457.34,-23.94,1} 17 55.4 昼间、夜间 15 40.4 1 2 多模拉丝机2 80/1 {468.87,-21.09,1} 18 54.9 39.9 3 多模拉丝机3 80/1 {480.15,-19.19,1} 18 54.9 39.9 4 多模拉丝机4 80/1 {490.31,-17.29,1} 17 55.4 40.4 5 电子束焊机 90/1 {496,0.7,1} 34 59.4 44.4 6 盘拉机1 80/1 {449.9,-6.62,1} 36 48.9 33.9 7 盘拉机2 80/1 {460.26,-4.48,1} 36 48.9 33.9 8 最终拉丝机1 80/1 {470.6,1.83,1} 40 48.0 33.0 9 最终拉丝机2 80/1 {459.89,-0.07,1} 40 48.0 33.0 10 最终拉丝机3 80/1 {449.7,-2.75,1} 40 48.0 33.0 11 扭绞机1 80/1 {437.82,-4.78,1} 40 48.0 33.0 12 扭绞机2 80/1 {429.95,-7.46,1} 37 48.6 33.6 13 扭绞机3 80/1 {420.13,-11.04,1} 39 48.2 33.2 14 复绕机1 80/1 {409.46,-13.56,1} 37 48.6 33.6 15 复绕机2 80/1 {401.66,-15.82,1} 36 48.9 33.9 16 复绕机3 80/1 {396.12,-17.96,1} 36 48.9 33.9 17 复绕机4 80/1 {405.33,-14.84,1} 36 48.9 33.9 18 复绕机5 80/1 {393.42,-18.72,1} 36 48.9 33.9 19 复绕机6 80/1 {406.46,-5.64,1} 45 46.9 31.9 20 复绕机7 80/1 {403.07,-6.69,1} 45 46.9 31.9 21 复绕机8 80/1 {399.72,-7.53,1} 45 46.9 31.9 22 锯床 85/1 {394.56,-9.67,1} 43 52.3 37.3 23 热处理炉1 70/1 {342.2,-21.83,1} 39 38.2 23.2 24 热处理炉2 70/1 {348.64,-20.58,1} 41 37.7 22.7 25 热处理炉3 70/1 {355.61,-19.5,1} 42 37.5 22.5 26 拉床 80/1 {409.57,16.24,1} 23 52.8 37.8 注：以项目所在厂区西北角为坐标原点（0，0，0）。 （2）达标分析 1）预测模式 ①室内声源等效室外声源声功率级计算公式为： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB； Lw——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值、噪声预测值公式为： 式中：Leqg—— 噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 2）预测方案 预测因子为等效连续A声级LAeq，T。 预测内容为厂界噪声贡献值和声环境保护目标噪声预测值。 3）预测结果与评价 采取上述降噪措施后，项目厂界噪声预测结果见表4-5。 表4-5 项目厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 类别 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 现状值 昼间 46.8 46.0 45.5 43.0 夜间 46.8 46.0 45.5 43.0 最大贡献值 昼间 34.6 46.7 24.6 39.7 夜间 34.6 46.7 24.6 39.7 预测值 昼间 47.1 49.4 45.5 44.7 夜间 47.1 49.4 45.5 44.7 标准值 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求：昼间60；夜间50 表4-6 项目声环境保护目标（陕西交通技师学院）噪声预测结果 单位：dB(A) 类别 现状值 贡献值 预测值 昼间 41.1 23.6 41.2 夜间 39.0 23.6 39.1 标准值 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准：昼间60；夜间50 由预测结果可以看出，项目噪声对各厂界噪声预测值小，昼夜间能达到《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求；项目声环境保护目标陕西交通技师学院昼夜间噪声预测值可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 （3）措施可行性分析 本项目拟采取噪声污染防治措施：选用低噪声设备、基础减振等措施；加强车辆运输管理、合理安排运输时间、限速等措施控制流动源噪声。 项目设备均布置在室内，本项目西侧为声环境保护目标陕西交通技师学院，最近距离仅36m。本项目夜间生产，为保证对声环境保护目标的影响较小，本项目设备位于2#普通拉丝厂房，2#拉丝厂房位于厂区东侧，距离陕西交通技师学院较远，布局合理。 高噪声设备经过厂房的隔声及距离衰减，对外界影响较小。 在采取上述噪声污染防治措施后，本项目设备运行噪声不会对周围声环境造成明显影响。 （4）自行监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中规定的要求，本项目噪声监测计划见表4-7。 表4-7 噪声监测内容及计划表 项目 监测点位 监测因子 监测频次 执行标准 声环境 厂界四周1m处 Leq（A） 每季度一次，昼夜各1次 《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 陕西交通技师学院 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 3、固废 （1）固体废物产生及处置 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告[2017]43 号）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《国家危险废物名录》（2021 年版）分析判定本项目固体废物属性。 本项目营运过程中产生固体废弃物主要为废边角料及不合格产品、废皂化液、废液压油、废拉伸油、废真空泵油、废含油抹布、手套及生活垃圾。 ①废边角料及不合格产品 锯切头尾、切断、矫正工序产生废边角料，生产过程中产生不合格产品，根据建设单位提供资料可知，废边角料及不合格产品产生量为1290t/a。废边角料及不合格产品为一般固废，于一般废物堆放区贮存，由企业收集后外售。 ②废皂化液 本项目拉拔工序需补充及更换皂化液，产生废皂化液，根据建设单位提供资料可知，废皂化液产生量为1200L/a。属于危险废物（其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，危险废物类别为HW09，代码为900-007-09），统一收集后暂存于为危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置。 ③废液压油 设备维修保养过程中用到液压油，需定期更换，根据建设单位提供资料可知，废液压油产生量为0.35t/a，属于危险废物（废矿物油与含矿物油废物，危险废物类别为HW08，代码为900-214-08），统一收集后暂存于为危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置。 ④废拉伸油 本项目拉拔工序产生废拉伸油，根据建设单位提供资料可知，废拉伸油产生量约2800L/a，废拉伸油为危险废物（废矿物油与含矿物油废物，危险废物类别为HW08，代码为900-214-08），统一收集后暂存于为危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置。 ⑤废真空泵油 真空泵维修保养时会产生废真空泵油，根据建设单位提供资料可知，废真空泵油产生量约0.45t/a，废真空泵油为危险废物（废矿物油与含矿物油废物，危险废物类别为HW08，代码为900-214-08），统一收集后暂存于为危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置。 ⑥废含油抹布、手套 定期对生产设备进行维护，产生废含油抹布手套，废含油抹布手套产生量为0.4t/a。 废含油抹布手套为危险废物（HW49废弃的含油抹布、劳保用品，代码为900-041-49），设专用容器，危险废物贮存库贮存，委托有资质单位处置。 ⑦生活垃圾 项目生活垃圾属于一般固废，本次扩建项目新增员工定员40人，人均按0.5kg/d计，即生活垃圾产生量为6t/a。 固体废物属性见表4-8。 表4-8 项目危险废物属性汇总表 固废名称 属性 危废类别 废物代码 主要有毒有害物质 环境危险特性 废液压油 危险废物 HW08 900-214-08 矿物油 T，I 废拉伸油 危险废物 HW08 900-214-08 矿物油 T，I 废真空泵油 危险废物 HW08 900-214-08 矿物油 T，I 废含油抹布手套 危险废物 HW49 900-041-49 矿物油 T，I 废皂化液 危险废物 HW09 900-007-09 矿物油 T 固体废物贮存及处置情况见表4-9。 表4-9 项目固体废物贮存和处置情况 产生环节 名称 属性 年产生量 物理性状 储存位置 最大储存量 利用处置方式及去向 切断、矫正工序 废边角料及不合格产品 一般废物 1290t/a 固态 一般废物堆放区 500t/a 收集后外售 拉拔工序 废皂化液 危险废物 1200L/a 液态 危险废物贮存库 500L/a 暂存于危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置 拉拔工序 废拉伸油 危险废物 2800L/a 液态 500L/a 设备维修保养 废液压油 危险废物 0.35/a 液态 0.2t/a 设备维修保养 废真空泵油 危险废物 0.45t/a 液态 0.3t/a 设备维修保养 废含油抹布手套 危险废物 0.4t/a 固态 0.2t/a 生活 生活垃圾 一般废物 6t/a 固态 垃圾桶 0.5t/a 收集后由环卫部门统一清运 （2）环境管理要求 一般固废：依托原有项目一般固废暂存区。原有项目设置了1处一般固废暂存区，位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积30m²，可以满足使用需求。原有项目一般固废暂存区设置识别一般固废的明显标志，地面进行硬化且无裂隙；建立产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。本项目营运期产生的一般固废，其收集、储存、管理严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关规定和要求执行。 危险废物：依托原有项目危险废物贮存库。原有项目设置危险废物贮存库1处，位于2#普通拉丝厂房西侧，占地面积60m2，本次扩建项目在原有项目建设完成后进行建设，依托原有项目危险废物贮存库，可以满足使用需求。原有项目危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准中的要求建设，采取如下措施： 贮存设施污染控制要求： ①贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等采用坚固的材料建造，表面无裂缝； ②贮存设施地面与裙脚采取表面防渗措施；表面防渗材料与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。 ③贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10-7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 ⑤贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ⑥贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式； ⑦在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。 容器和包装物的污染控制要求： ①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 ②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 ③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 ④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 ⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 ⑥容器和包装物外表面应保持清洁。 贮存设施运行环境管理要求： ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 危险废物标识管理： 危险废物贮存设施按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）中的规定，规范立标设置环保标识牌。 综上所述，采取上述措施后，本项目固体废物处置能满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准的要求，符合国家对固体废物处置的“减量化、资源化和无害化”的基本原则，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 综上，固体废物在采取以上措施后对周围环境的影响很小。 5、地下水 （1）污染源及污染途径分析 本项目地下水的污染源为：危险废物贮存库、油库、生产车间。 污染途径为：项目生产设施或建构筑物的防渗措施因腐蚀、老化等原因防渗效果达不到防渗技术要求，污染物通过防渗层发生泄漏，泄漏后穿透包气带直接进入潜水含水层，造成地下水水质污染。 表4-10 污染源和污染途径 污染源 工艺流程/节点 污染物 污染途径 危险废物贮存库、油库 储存 石油类 防渗层失效，污染物泄漏，污染地下含水层 生产车间 拉伸、设备维修保养 石油类 （2）分区防治措施 本次扩建项目依托原有项目危险废物贮存库、油库、生产车间，原有项目污染区地下水防渗采取分区防渗：污染区重点防渗区域为：危险废物贮存库。具体防渗措施为表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。且其贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志、储存设施周围设置托盘，防止原料的泄露导致地下水、土壤污染。 原有项目污染区一般防渗区域为：生产车间、油库。生产车间及油库地面结构均用“20cm水泥混凝土硬化+环氧树脂地坪”，各区域做到防风防雨防渗漏的“三防”要求。 由污染途径及对应措施分析可知，加强各装置巡检，污染物泄漏要及时发现及时处理，固废及时处置，定期检查检修设备设施，若巡检发现泄露时，将泄漏物料全部导出，及时清理混凝土防渗池，及时阻断污染物与地下水和土壤的联系。 综上，项目运营期对地下水环境的影响能够控制在可接受范围。 6、土壤 （1）污染源和污染途径 污染源为危险废物贮存库、油库、生产车间，污染物为石油烃，污染途径为垂直入渗。 表4-11 建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段 污染影响型 生态影响型 大气沉降 地面漫流 垂直入渗 其他 盐化 碱化 酸化 其他 建设期 运营期 √ 服务期满后 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 表4-12 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源 工艺流程/节点 污染途径 全部污染物指标 特征因子 危险废物贮存库、油库 储存 垂直入渗 石油烃 石油烃 生产车间 拉伸、设备维修保养 垂直入渗 石油烃 石油烃 （2）污染防控措施 源头控制措施：危险废物贮存库、油库、生产车间均采取防渗措施，防止污染物垂直入渗污染土壤；各主要生产单元产排污环节均采取有效治理措施，污染物达标排放，防止污染物垂直入渗污染土壤。 过程防控措施：根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染；占地范围内采取绿化措施，种植强吸附能力的植物。 7、生态 项目区范围内不涉及生态环境保护目标，不对周边生态环境造成影响。 8、环境风险 （1）危险物质及风险源 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目使用的油类物质及废油类均为风险物质。 根据原辅材料表可知本次扩建项目拉伸油最大储存量1500L，密度取0.89g/cm3，则拉伸油最大储存量为1.335t，液压油最大储存量200kg，高真空泵油最大储存量300kg；根据危险废物产生量计算可知，废液压油最大储存量为0.2t，废真空泵油最大储存量为0.3t，废拉伸油最大储存量为500L，根据密度核算为0.445t。本次扩建项目新增油类物质均储存于原有项目油库内，新增废油均储存于原有项目危险废物暂存间内。 本项目危险物质在厂界内的最大存在量与其在附录B中对应的临界量的比值Q见下表。 表4-13 原有项目及本次扩建项目Q值确定表 序号 危险物质名称 最大存在量qn 临界量Qn/t Q值 重量t 1 本次扩建项目新增油类物质 高真空泵油 0.3 2500 0.001564 液压油 0.2 拉伸油 1.335 原有项目现存油类物质 高真空泵油 0.38 液压油 0.225 拉伸油 1.47 2 本次扩建项目新增废油 废拉伸油 0.445 50 0.0745 废液压油 0.2 废真空泵油 0.3 原有项目现存废油 废拉伸油 1.78 废液压油 0.5 废真空泵油 0.5 Q 0.076064 计算可知，本项目危险物质Q值0.076064＜1，故该项目环境风险潜势为I。 （2）环境敏感目标概况 根据上述评价依据分析可知，本项目环境风险评价不设等级，简单分析即可，根据现场勘查，距离本项目最近的敏感点位陕西交通技师学院于项目西侧36m处，共约5000人。 （3）环境风险识别及风险分析 项目油类物质（润滑油、机油）属可燃物，遇明火、高热可燃。燃烧可分解出一氧化碳气体，对大气造成污染；若储存不当或发生泄漏时，因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染地下水，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 （4）环境风险防范措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①将临时存料区、油库和危险废物贮存库设为禁火区域，设置禁火标识，定期对库房和危险废物贮存点进行检查，减少事故隐患； ②加强危险废物的管理，危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置； ④厂区配备灭火毯、灭火沙、手提式干粉灭火器、消防砂池、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训； ⑤项目油类物质均桶装，装卸、搬运时轻拿轻放，防止容器破损泄漏；存储时应使用防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险。 ⑥加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ⑦根据本次建设内容，编制突发环境事件应急预案。 综上，建设项目采取以上环境风险防范措施可以有效控制环境风险事故和减少对环境造成的影响，本项目环境风险可防控。 9、电磁辐射 无。 10、污染物排放情况汇总 表4-14 污染物排放情况汇总表 污染要素 污染源 污染物 排放形式 治理设施 排放量 排放浓度 执行标准 废水 生活污水 COD / 化粪池 0.1251t/a 391mg/L 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 BOD5 0.0728t/a 227.5mg/L NH3-N 0.008t/a 25mg/L SS 0.0448t/a 140mg/L 噪声 设备 噪声 / 低噪声设备、厂房建筑隔声、基础减振 45.5~49.1dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 切断、矫正工序 废边角料及不合格产品 / 一般废物堆放区存放，定期清理外售 1290t/a 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020） 生活 生活垃圾 / 收集后由环卫部门统一清运 6t/a / 拉拔工序 废皂化液 / 收集后暂存于为危险废物贮存库，交由有资质单位转运处置 1200L/a 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） 设备维护保养 废拉伸油 / 2800L/a 废液压油 / 0.35t/a 废真空泵油 / 0.45t/a 废含油抹布手套 / 0.4t/a 11、污染物排放三本账 表4-15 污染物排放三本账 污染要素 污染物 单位 在建工程 本项目 总体工程 排放量 排放量 以新带老削减量 排放总量 排放增减量 废水 COD t/a 0.96 0.1251 0 1.0851 +0 BOD5 t/a 0.52 0.0728 0 0.5928 +0 NH3-N t/a 0.05 0.008 0 0.058 +0 SS t/a 0.42 0.0448 0 0.4648 +0 固废 一般固废 废边角料及不合格产品 t/a 1975.5 1290 0 3265.5 +1290 生活垃圾 t/a 39 6 0 45 +6 危险废物 废皂化液 L/a 2120 1200 0 3320 +1200 废拉伸油 L/a 6120 2800 0 8920 +2800 废液压油 t/a 0.73 0.35 0 1.08 +0 废真空泵油 t/a 1.06 0.45 0 1.51 +0 废含油抹布手套 t/a 1.2 0.4 0 1.6 +0 废滤材 t/a 0.006 0 0 0.006 0 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B级标准 |
| 声环境 | 拉丝机、盘拉机、锯床、复绕机等设备 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，并加强管理维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料及不合格产品定期清理外售；废拉伸油、废液压油、废真空泵油、废皂化液、废含油抹布手套等委托有危废处置资质的单位处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 全厂分区硬化防渗，危险废物贮存库表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。且其贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志、储存设施周围设置托盘，防止原料的泄露导致地下水、土壤污染。化粪池用水泥混凝土硬化，仓库、油库、生产车间均做20cm水泥混凝土硬化+环氧树脂地坪。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 ①将临时存料区、油库和危险废物贮存库设为禁火区域，设置禁火标识，定期对库房和危险废物贮存点进行检查，减少事故隐患； ②加强危险废物的管理，危险废物处理处置严格按照国家规定贮存、转移、处置； ④厂区配备灭火毯、灭火沙、手提式干粉灭火器、消防砂池、医用急救包等，对每个工作人员进行消防培训； ⑤项目油类物质均桶装，装卸、搬运时轻拿轻放，防止容器破损泄漏；存储时应使用防渗托盘，当发生泄漏时，防漏托盘可将泄漏物质全部收集，防止外泄产生环境风险。 ⑥加强对员工的职业素养教育，搞好岗位技术培训，强化应急救援预案的演练，增强员工的应变能力，进一步提高员工的生产意识和自我防范能力； ⑦根据本次建设内容，编制突发环境事件应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | （1）运行管理要求 污染防治措施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产设备运行波动的情况下仍能正常运转，实现达标排放。加强活性炭吸附箱设备的巡检，消除隐患，保证正常运行。活性炭吸附箱中的活性炭及时更换，保证废气达标排放。 （2）排污口规范化管理 按照国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》，企业必须按照规范化要求进行设置与管理排污口；在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 （3）根据固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版），项目竣工后及时填报排污许可登记信息，履行验收相关手续。 （4）制定自行监测方案，并按时开展自行监测，并及时对监测结果进行信息公开。 |

# 六、结论

从环境保护角度考虑，项目建设的环境影响是可行的。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0.96t/a |  |  | 0.1251t/a | 0 | 1.0851t/a | +0.1251t/a |
|  | BOD5 | 0.52t/a |  |  | 0.0728t/a | 0 | 0.5928t/a | +0.0728t/a |
|  | NH3-N | 0.05t/a |  |  | 0.008t/a | 0 | 0.058t/a | +0.008t/a |
|  | SS | 0.42t/a |  |  | 0.0448t/a | 0 | 0.4648t/a | +0.0448t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料及不合格产品 | 1975.5t/a |  |  | 1290t/a | 0 | 3265.5t/a | +1290t/a |
|  | 生活垃圾 | 39t/a |  |  | 6t/a | 0 | 45t/a | +6t/a |
| 危险废物 | 废皂化液 | 2120L/a |  |  | 1200L/a | 0 | 3320L/a | +1200L/a |
|  | 废拉伸油 | 6120L/a |  |  | 2800L/a | 0 | 8920L/a | +2800L/a |
|  | 废液压油 | 0.73t/a |  |  | 0.35t/a | 0 | 1.08t/a | +0.35t/a |
|  | 废真空泵油 | 1.06t/a |  |  | 0.45t/a | 0 | 1.51t/a | +0.45t/a |
|  | 废含油抹布布手套 | 1.2t/a |  |  | 0.4t/a | 0 | 1.6t/a | +0.4t/a |
|  | 废滤材 | 0.006t/a |  |  | 0 | 0 | 0.006t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①